## Slide 1: Hálózatok
UNIX megvalósítások

## Slide 2: ATM hálózat
Az ATM (Asyncronous Transfer Mode - aszinkron átviteli módú) hálózat alapszolgáltatása ATM cellák szállítása és kapcsolása (úgymint multiplexálás,átvitel és kapcsolás).
Ezt az ATM hordozószolgálatot nevezik cell relay-nek, azaz cella továbbításnak.
A hálózatnak nem szükséges bármit is tudnia a két végpont között az ATM kapcsolaton futó applikációról.

## Slide 3: Az ATM hálózat
Az ATM-ben az információt csomagokra osztva fix méretű, cellának nevezett időrésekben viszik át.
Ezek a cellák 48 byte hosszú információmezőt és 5 byte fejrészt tartalmaznak, ahol az információs mező teljes egészében a felhasználó rendelkezésére áll, míg a fejrészt az ATM réteg használja, főként a cellák azonosítására.
Az egyes cellák fejlécében levő címkék azonosítják az adott linken a kapcsolatot.

## Slide 4: ATM LAN emuláció
ALKALMAZÁSOK
IP
RPC
NFS
ALKALMAZÁSOK
FIZIKAI
ATM
AAL
LANE
NFS
RPC
TCP
UDP
UDP
TCP
IP
FIZIKAI
MAC

## Slide 5: ATM LAN emuláció
A fizikai közeg felett az ATM két rétege, az ATM réteg és az AAL5 (ATM Adaptation Layer) réteg található.
Erre épül a LAN Emuláció, mely felett működik - az OSI szabvány szerint pontosan behatárolhatóan – hálózati réteg szinten az Internet Protocol (IP), szállítási réteg szinten a User Datagram Protocol (UDP) és Transmission Control Protocol (TCP).
A távoli eljárás hívás protokoll (Remote Procedure Call - RPC) nem illeszkedik az OSI modell rétegeihez, hanem viszonyréteg és az alkalmazási réteg szinten helyezkedik el.
A Network File System (NFS) az alkalmazási réteg szintjén foglal helyet.

## Slide 6: Az ATM réteg
Az ATM réteg feladata az adó oldalon az, hogy a felette elhelyezkedő AAL rétegtől kapott információs mezőt fejrésszel lássa el.
Így jön létre az ATM 53 byte hosszú cellája. Ezen cellákat, melyek különböző kapcsolatokhoz tartoznak egy cella folyammá multiplexálja és továbbítja azokat a fizikai réteg felé.
Vevő oldalon a fizikai rétegtől érkező cella folyamot szét választja kapcsolatonkénti cellákra és az ATM cella fejrészt eltávolítja.
A visszaállított információt továbbítja az AAL réteg felé.

## Slide 7: AAL réteg
Ez a réteg az ATM és a föntebbi rétegek között teremti meg a kapcsolatot.
A felsőbb rétegek PDU-jának (Physical Data Unit), fizikai adat egységének információs mezőjét hozzárendeli az ATM cellákhoz.
Az AAL funkciók támogatásának érdekében az adó oldali AAL processz kommunikál a vevő oldali AAL processzel.
Az AAL réteg funkcióit két alréteg között osztották fel.
  SAR (Segmentation And Reassembly)
  CS (Convergence Sublayer).

## Slide 8: AAL réteg
Az SAR feladata, hogy az adó oldalon a fentebbi rétegektől érkező adatokat darabolja bele az ATM cellák információs mezejébe, vevő oldalon pedig állítsa össze a fentebbi réteg eredeti adatait.
A CS szolgáltatás függő és feladata, hogy biztosítsa a fentebbi rétegek számára az AAL szolgáltatásokat az AAL-SAP-n (AAL Service Access Point), azaz a szolgáltatás hozzáférési ponton.
Az SAR és a CS között nincs definiált SAP.

## Slide 9: AAL réteg
OSZTÁLY,TIPUS
IDŐZÍTÉS
AAL TIPUS
KAPCSOLATI TIP
BIT SEBESSÉG
A
B
C
D
AAL3/4 AAL5
AAL3/4 AAL5
AAL2
AAL1
Kapcsolat mentes
Állandó
Kapcsolat orientált
Változó
Szükséges
Nem szükséges

## Slide 10: AAL réteg
AAL0
  Ez az osztály nem tartalmaz sem SAR, sem CS alréteget.
  Úgy lett definiálva, hogy az ATM réteg felől érkező kereteket mindenféle változtatás nélkül továbbítja a felsőbb rétegek felé és viszont.
AAL1
  Ezt a réteg típust a konstans bit sebességű szolgáltatások használják (videó, hang átvitel, bérelt vonalas szolgáltatás, áramkör emuláció).
  Időzítési információk is továbbításra kerülnek az adó és vevő között.
  Az AAL1-es réteg az 53 byte-os ATM cella 48 byte hosszú információs mezejéből 1 byte-ot használ protokoll vezérlő információkra (PCI Protocol Control Information).

## Slide 11: ALL réteg
AAL2
  Ezt a réteget változó bit sebességű szolgáltatások használják.
  Időzítési információk, mint az AAL1-nél is továbbításra kerülnek az adó és vevő között.
  Ezt a típust nem dolgozták ki teljesen, de mobil kommunikációs kutatások folynak az AAL2 típus kihasználására.
AAL3/4
  Ebben az esetben egy igen érdekes réteggel állunk szembe, mert két AAL típus összeolvadásából jött létre.
  Mindkét típust változó bit sebességű és időzítési információkat nem igénylő szolgáltatások használták.
  A különbség a kapcsolat alapú és kapcsolatmentesség között volt, de idővel mindkettő támogatta a másikat.
  Ebben a típusban lehetőség van több magasabb szintű kapcsolat multiplexálására, úgy hogy az ATM rétegben azok csak egy kapcsolatnak tűnjenek.

## Slide 12: ALL réteg
AAL5
Ez a réteg az olyan adatátviteli rendszerek miatt alakult ki, melyeknél nem fontos, hogy az adat fix időzítés szerint haladjon a hálózaton, hanem sokkal fontosabb az adat biztonságos átvitele még újraadás árán is.
Az ATM réteg nem biztosít ilyen ellenőrzési lehetőséget, ezért ehhez AAL réteg szinten kell beépíteni ezeket funkciókat.
Az AAL5 ezt úgy oldja meg, hogy az ATM cella 48 byte-os információs mezejét teljes mértékben a felsőbb rétegektől kapott adatok átvitelére használja.

## Slide 13: LAN emuláció
Az Ethernet hálózatokon a többszörös hozzáférésű csatornán alkalmazott protokollok miatt, jelentős késleltetési idők lépnek fel, emiatt az átviteli távolsága igen korlátozott.
Néhány száz méternyi távolságon túli átvitel már jelismétlést kíván.
Az ismétlők száma viszont korlátozott, mert a késleltetési idők jelentősebb növekedése már felborítja a rendszer működését.

## Slide 14: LAN emuláció
Az ATM hálózaton nagy távolságú összeköttetések hozhatók létre fix késleltetési feltételek betartásával.
Az ATM hálózati eszközökön futó LAN emuláció lehetővé teszi, hogy ATM hálózattal összekapcsolt végpontok MAC (Media Access Control) réteg szinten kapcsolatot teremthessenek.
Ez pedig azt eredményezi, hogy LAN protokollokat használó programok (például a Novell Netware, Microsoft Windows, UNIX, LINUX) és protokollok (DECnet, TCP/IP) minden változtatás nélkül használhatók az ATM hálózaton.

## Slide 15: LAN emuláció

## Slide 16: LAN emuláció
A LAN emulációs szolgáltató futhat akár egy ATM végponton, akár egy ATM kapcsolón.
A szolgáltató három fő részből áll
  a LAN emulációs szerver (LAN Emulation Server - LES),
  a LAN emuláció konfiguráló szerver (LAN Emulation Configuration Server - LECS),
  az üzenetszóró szerver (Broadcast und Unknown Server - BUS).
A LAN emulációban résztvevő végpontokat angolul LEC-nek nevezzük. (LAN Emulation Client)

## Slide 17: LAN emuláció
A LECS felelős a kliensek indítási konfigurálásáért, információkat nyújt a létező virtuális LAN-okról, és hozzárendeli a klienseket a megfelelő szerverekhez. A LES ennek alapján engedélyezi a klienseknek a kapcsolat felépítést.
Az ATM hálózatnak nincs beépített mechanizmusa az Ethernet hálózatokon használatos üzenetszórásra
Ezért a LAN
emulációban az üzenetszórást meg kell valósítani, amit a BUS hivatott kiszolgálni, mégpedig úgy, hogy a hozzá beérkezett csomagot minden címzetthez point-to-multipoint kapcsolaton keresztül elküldi.

## Slide 18: LAN emuláció
Az ATM hálózatban a címek 20 byte hosszúak, míg a Ethernet-ben 6 byte-os MAC címek vannak.
A LES feladata az ATM címek MAC címekhez való hozzárendelése és megtanulása.

## Slide 19: A Remote Procedure Call - távoli eljáráshívás
A távoli eljáráshívást (RPC) úgy fejlesztették ki, hogy az gép, operációs rendszer, hálózati struktúra és szállítási réteg független legyen.
Lényege, hogy a rendszer egy vagy több szerverből és sok kliensből áll.
A szerver szolgáltatásait (mint például diszk területén tárolja a kliensek file-jait), míg a kliensek RPC kéréseken keresztül elérik azokat.
Egy RPC kérésre a szerver egy nyugtával válaszol, ami már tartalmazza a kért információkat is.
Az RPC-t használja a felette elhelyezkedő NFS protokoll

## Slide 20: NFS network file system
Az NFS egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy különböző architektúrákon működő eltérő operációs rendszerek hálózaton keresztül megosszák file rendszerüket.
Az NFS egy általános file rendszer modellt használ, nem pedig egy architektúrához kötöttet.
A legtöbb hálózati operációs rendszer ezt a modellt alkalmazza a saját file rendszerére.
Az NFS a távoli eljáráshívási protokollra épül.
Az RPC-re támaszkodva az NFS a távoli gépeken levő állományokat is eléri, mégpedig úgy, mintha helyben dolgoznánk rajtuk.
Ez azt jelenti, hogy a távoli file-okon végzett műveletek (pl. az írás és olvasás) látszólag egy helyi file-on történek

## Slide 21: NFS
Ebből következően több előnye is van az NFS alapú rendszereknek:
  Lehetővé teszi, hogy több számítógép ugyanazon file-t használja, így a hálózaton azonos adatot tud mindenki elérni.
  A számítógépek között megosztott file rendszer révén, csökkenti a tárterület igényeket, mert így az alkalmazások nem igényelnek helyi diszk területet.
  Adat konzisztenciát biztosít, mivel minden felhasználó ugyanazokat a fileokat használja.
  A felhasználó nem lát különbséget a helyi és távoli könyvtárak ill. file-ok között

## Slide 22: NFS
Az NFS rendszerben a felhasználó szemszögéből lényegtelen a file rendszer fizikai helye.
Lehetősőge nyílik arra, hogy a számára szükséges valamennyi file-t elérje, tekintet nélkül azok helyére.
A kliens úgy éri el a szerver file rendszerét, hogy saját file rendszerébe kötetként beilleszti azt.
Nem csinál belőle másolatot, hanem a mount processz RPC hívásokat használ a szerver file rendszeréhez való hozzáféréshez.

## Slide 23: NFS kérések

## Slide 24: NFS
Az NFS rendszernek kétféle verziója használatos az NFS Version 2 és az NFS Version 3.
NFS Version 2 szállítási réteg szinten még UDP protokollt követelt.
Az ATM LAN emuláció számára ez a tulajdonsága előnytelen, mert diszkrét csomagok haladnak a hálózaton és így a felépített ATM kapcsolat rossz esetben minden csomag után felbomlik.
Az NFS újabb verziója (NFS Version 3) már képes TCP protokoll használatára is, ahol folyamatos adatforgalom zajlik két végpont között.