## Slide 1: Hálózatok

## Slide 2: Adatkapcsolati protokollok
Az adatokat a hálózati rétegtől kapja az adatkapcsolati réteg, és az általa összeállított információcsomagokat (KERET) átadja a fizikai rétegnek
Az adatkapcsolati protokollok feladata egy összeállított keret átvitele két csomópont között
Elsőre egyszerű feladatnak látszik, DE:
  Az ADÓ és a VEVŐ tulajdonságai
  A csatorna minősége
  Váratlan eseményekre való felkészülés
Mind-mind igényeket támaszt a protokollal szemben

## Slide 3: Információ a rétegekben
Szállítási rétegtől kapott üzenet
Hálózati réteg fejrésze
HÁLÓZATI RÉTEG csomag
ADATKAPCSOLATI RÉTEG keret
FIZIKAI RÉTEG bitfolyam
KARAKTER vagy BITALAPÚ
ADAT
CRC
Forrás- és célcím
Keretinformáció
Hibaellenőrzés

## Slide 4
Mivel nincs olyan eljárás amely folyamatos tetszőleges bitfolyamban a hibát képes jelezni, az átküldés hibátlanságát valahogy ellenőrizni kell
A bitfolyamatot keretekre kell tördelni
A kereteket ellenőrző összeggel kell ellátni, melyet a vételi oldalon újraszámolva jelezni lehet, hogy hibátlan a vétel

## Slide 5: Keretek képzése
A bitfolyam tördelésére többféle módszer létezik
  Karakterszámláló módszer
  Kezdő és végkarakterek alkalmazása karakterbeszúrással
  Kezdő és végjelző bitbeszúrással

## Slide 6: Karakterszámláló módszer
A legegyszerűbb
  A keret fejlécében megadjuk a keretben lévő karakterek számát
  Ez a vevő oldalán meghatározóvá teszi a keret végét

## Slide 7: Kezdő és végkarakterek alkalmazása
Jobb megoldás , ha egy speciális karaktersorozattal jelöljük a keret kezdetét és a végét
Szokásos megoldás a DLE STX karakterkettőssel jelezni a keret kezdetét
DLE ETX –el a keret végét
Ezek speciális az ASCII kódtáblában megtalálható karakterek, és a keret adatrészében lévő esetleges szövegben nem fordulnak elő

## Slide 8: Kezdő és végkarakterek alkalmazása
Más a helyzet, ha karakteralapú módszerrel bináris adatokat kívánunk átvinni
Ilyenkor a két karakterkombináció megjelenhet az adatmezőben is, és ez hibás kerethatárt jelez
A megoldás:
  Az ADÓ minden az adatmezőben megjelenő DLE kód után azonnal beszúr még egy DLE karaktert
  A VEVŐ pedig, ha a DLE karakter vétele után ismét DLE következik akkor eldobja a 2. –at
Példa:
  Az üzenet: ITT EZ DLE VOLT
  A tartalma: DLE STX ITT EZ DLE DLE VOLT DLE ETX

## Slide 9: Kezdő és végjelzők bitbeszúrással
Ezt a módszert a rugalmasabb bitorientált átvitelnél használják
Minden keret egy speciális 01111110 bitmintával kezdődik és végződik
Ha az ADÓ 5 egymást követő 1-est tartalmazó mintát talál az adatmezőben, akkor egy 0 bitet szúr be utána
A VEVŐ a másik oldalon pedig ezt a beszúrt bitet az 5 egymás utáni 1-es bit érzékelése után kiveszi a bitfolyamból
Példa:
  Az üzenet: 11111111110111
  A keret : 01111110111110111110011101111110
Ha a 0 és 1 bitek kódolásán kívül létezik nem használt kód, ez a keretképzésre felhasználható

## Slide 10: Hibakezelés
Az adatátvitel és a kommunikáció fontos kérdése az átvitel során fellépő hibák kezelése
Ezt az alsó 3 rétegben kell megoldani
Az első hibakezelés a fizikai rétegben végezhető el
A zajok időtartamából következően lehetnek:
  Egyedi bithibák
  Csoportos bithibák
A gyakoribb esetben a hibák fennállási ideje többszöröse egy bit átviteli idejének, ezért a hibák hibacsomók formájában jelentkeznek

## Slide 11: Hibakezelés
Egyedi bithibák kezelésére a hibajavító (error correcting codes – ECC) és hibajelző kódok (error detecting codes) alkalmazása ad lehetőséget
A redundáns kódok alkalmazásakor a bitcsoportot alkotó eredetileg m bites kódot r db bittel egészítik ki
A redundáns bitcsoport elnevezése kódszó

## Slide 12: Hamming távolság
Két tetszőleges kódszót megadva, mindig megállapítható, hány bitben különböznek
A két szó XOR kapcsolata által adott eredményben az 1-esek száma adja a különbséget, ez a két szó Hamming távolsága
Ha két kódszó k Hamming távolságú, akkor ez egyik a másikba k darab egyedi hibával konvertálódhat át

## Slide 13
Egy teljes rendszer Hamming távolságát úgy határozzuk meg, hogy képezzük minden lehetséges kódszó pár közötti Hamming távolságot, és ezek közül a legkisebb lesz az eredmény

## Slide 14: Csoportos hibakezelés
Ha egy kódszavakból álló blokkhoz szavanként egyetlen paritásbitet adunk, akkor csoportos hiba esetén az észlelés valószínűsége 0.5 lesz
Ez növelhető oly módon, hogy a blokkot egy n*k elemű mátrixnak tekintjük
A paritásbitet oszloponként is kiszámítjuk és azt is elküldjük
A módszer egyetlen n bites csoporthiba észlelésére képes

## Slide 15: CRC – Cyclic Redundancy Check
A csoportos hibák esetén inkább egy másik módszert használnak
Az 1 keretnyi adatot egy előre meghatározott bitsorozattal „elosztunk” és a „maradékot” a keret részeként továbbítjuk
A vevő oldalon ugyanezt az osztást végezzük el, és ha a maradék egyezik akkor hibátlan az átvitel
3 szabványos bitsorozat terjedt el:
  CRC-12 6 bites karakterek átvitelekor
  CRC-16 8 bites karakterek átvitelekor
  CRC-CCITT 8 bites karakterek átvitelekor

## Slide 16: Adatkapcsolati protokollok
Korlátozás nélküli, egyirányú (szimplex)
Egyirányú „megáll és vár”
Egyirányú összetett
Kétirányú:
  Egybites csúszó ablakos
  Visszalépés n-el technikájú
  Szelektív ismétlő
  CCITT V.41 –es ajánlása
  IBM BISYNC
  HDLC

## Slide 17: Korlátozás nélküli, egyirányú (szimplex)
ADÓ a hálózati rétegtől kapott csomagból keretet állít össze és átadja a fizikai rétegnek
VEVŐ a fizikai rétegtől kapott keretből az információt továbbadja a hálózati rétegnek
Keret jött ?
igen
nem
ADÓ
VEVŐ
VEVŐ
ADÓ
adatkeretek

## Slide 18
Amilyen sebességgel küldi az ADÓ a kereteket, a VEVŐ ugyanilyen sebességgel képes ezt venni.
A csatorna hibamentes, kerethiba, keretvesztés nem fordul elő

## Slide 19: Egyirányú „megáll és vár”
ADÓ a hálózati rétegtől kapott csomagból keretet állít össze és átadja a fizikai rétegnek
VEVŐ a fizikai rétegtől kapott keretből az információt továbbadja a hálózati rétegnek, nyugta küldése
Keret jött ?
igen
nem
ADÓ
VEVŐ
VEVŐ
ADÓ
adatkeretek
Nyugta jött ?
igen
nem
Nyugta keretek

## Slide 20
A valóságban nagyon sok esetben a VEVŐ nem képes olyan sebességgel feldolgozni a kereteket, azaz valahogy az ADÓ-t le kell lassítani olyan mértékben, hogy a VEVŐ mindig fel tudja dolgozni a kereteket
A baj az ha a VEVŐ által küldött nyugtakeret sérül meg (dupla adatok létrejötte)

## Slide 21: Egyirányú összetett
Az előző probléma megoldása az, hogy az ADÓ egy számot helyez el minden elküldendő keret fejrészébe, és ezáltal a VEVŐ eldöntheti, hogy először adott, vagy ismételt keretről van-e szó

## Slide 22: Egyirányú összetett
Nyugtabit = 0 ADÓ a hálózati rétegtől kapott csomagból keretet állít össze és átadja a fizikai rétegnek
VEVŐ a fizikai rétegtől kapott keretből az információt továbbadja a hálózati rétegnek
Nyugta jött ?
Időzítés lejárt ?
Keret jött ?
Nyugtabit = 0 ?
Nyugtabit = 1 Keret újraindítása
Nyugta küldése
igen
igen
igen
igen
nem
nem
nem
nem

## Slide 23: Kétirányú protokollok
A gyakorlatban az adatátvitel legtöbbször kétirányú
Egy egyszerű megoldással az átviendő keretek számát csökkenthetjük: bármelyik irányba tartó adatkeretre ráültethetjük az előző ellenirányú adatkeret nyugtáját
Ezt szokták ráültetési (piggy-back) technikának hívni

## Slide 24: Kétirányú protokollok
A csatorna jobb kihasználását teszi lehetővé, ha megengedjük, hogy a csatornán több keret is tartózkodhat
Az ezt lehetővé tévő eljárásokat csúszó ablakos vagy forgó ablakos protokolloknak nevezik
A lényeg az, hogy a sorban elküldendő keretek sorszámaiból egy aktualizált listát tart fenn az ADÓ
A listában szereplő sorszámú keretek az adási ablakba esnek, melyek az elküldött de méh nem nyugtázottak
A VEVŐ egy vételi ablakot tart fenn, ha a k-adik keret érkezik akkor rá a nyugta két feltétel teljesülése esetén lesz visszaküldve:
  A k-adik keret még nem lett nyugtázva
  Minden keret az elsőnek várt és a k-adik között már vettünk

## Slide 25: Egybites csúszó ablakos
Ez a legegyszerűbb, hasonlít a „megáll és vár” protokollhoz, de az átvitel mindkét irányban folyik és az ellenirányú csomag hordozza az előzőleg küldött nyugtáját
Legyen két állomás A és B
Jelölések:
  Avesz = A vesz
  A keret jelölése: (sorszám,nyugta,az A vagy B által küldött adatcsomag jelölése
Mivel csak akkor lehet küldeni új keretet , ha nyugtázva van az előző, a sorszám és a nyugta értéke csak 0 vagy 1 lehet

## Slide 26: Egybites csúszó ablakos
A kezdi az adást, küldi B-nek a keretet:
  Aküld(0,1,A0)
B veszi és a nyugtát a saját keretével visszaküldi:
  Bvesz(0,1,A0),Bküld(0,0,B0)
A veszi B első keretét és küldött kerete nyugtáját és küldi az újabb keretet:
  Avesz(0,0,B0),Aküld(1,1,A1)

## Slide 27: Egybites csúszó ablakos
Keret-kettőződés lép fel, ha A és B egyszerre kezd adni, uis. Ehhez induláskor 1-es nyugtával kell elküldenie a saját keretét:
  Aküld(0,1,A0) Bküld(0,1,B0) és a vétel
  Avesz(0,1,B0) Bvesz(0,1,A0) amit el is fogadnak
Mivel mindkét vételben 1-es nyugta van a várt 0 helyett újraküldik az előző keretet, amelyet mindkettő vesz és továbbad

## Slide 28: Visszalépés n-el technikájú
Ha a keretek átviteli ideje hosszú, akkor nem jó megoldás az, hogy újabb keretet csak az előző nyugtázása után indítunk
Megoldás ne 1 hanem k darab keretet küldjünk nyugtázás nélkül
Ezt a megoldást csővonalnak hívják
Mi van akkor ha egy keret a sorban megsérül?
  Az egyik megoldás visszalépés n –el: a VEVŐ a hibás keret utáni kereteket eldobja, kényszerítve az ADÓ-t az ismétlésre
  A másik megoldás a szelektív ismétlés

## Slide 29: szelektív ismétlő protokoll
Ennél a hibás keretet követő összes jó keret tárolásra kerül
Mind az ADÓ mind a VEVŐ fenntart egy ablakot a keretsorszámoknak
A konkrét megvalósítások:

## Slide 30: CCITT V.41 –es ajánlása
Az adó a vevőnek rögzített hosszúságú(260, 500 vagy 980 bites) blokkokat küld, a 4 bites prefix határozza meg a blokk típusát
PREFIX
ADAT
CRC
4 bit 240,480,vagy 960 bit 16 bit
Az adó a szinkron blokk után sorban mindig A,B és C típusú blokkokat küld úgy, hogy az előző blokkot tárolja. Az elküldött blokk után megvizsgálja a nyugtacsatornán küldött választ. Hiba esetén az éppen küldött blokkot elrontja

## Slide 31: CCITT V.41 –es ajánlása
Előnyök:
  Szinkron átvitel
  Ciklikus hibavédelem
  Számozott információs blokkok
  Kód-független átvitel
Hátrányok:
  Fix blokkhosszúság
  A párbeszédes üzem bonyolult megvalósítósága
  Többpontos üzem nem realizálható, a terminál címzés nem megoldott
  Külön csatornán megvalósított egyidejű nyugtázás

## Slide 32: Lokális hálózatok
Az IEEE 802-es szabványok
  A 802.1 szabvány az alapokat írja le, és az interfész primitíveket definiálja
  A 802.2 az adatkapcsolati réteg felső részét az ún. LLC (Logical Link Control) alréteget definiálja ,az adatkapcsolati réteget osztoták két részre: a közeg hozzáférési rétegre (MAC –Media Access Control) és az LCC-re
  A 802.3 szabvány a CSMA/CD (ethernet) leírása
  A 802.4 szabvány a vezérjeles sín
  A 802.5 szabvány a vezérjeles gyűrű leírása

## Slide 33: IEEE 802 szabvány és az OSI
alkalmazói
megjelenítési
együttműködési
szállítási
hálózati
adatkapcsolati
fizikai
Logikai kapcsolat vezérlési alréteg 802.2
Közeghozzáférés vezérlési alréteg
Fizikai réteg
802.3
802.4
802.5
Alapsávú koax
Szélessávú koax
Sodrott érpár
Optikai kábel