## Slide 1: Hálózatok
IEEE 802-es szabványok

## Slide 2: Lokális hálózatok
Az IEEE 802-es szabványok
  A 802.1 szabvány az alapokat írja le, és az interfész primitíveket definiálja
  A 802.2 az adatkapcsolati réteg felső részét az ún. LLC (Logical Link Control) alréteget definiálja ,az adatkapcsolati réteget osztoták két részre: a közeg hozzáférési rétegre (MAC –Media Access Control) és az LCC-re
  A 802.3 szabvány a CSMA/CD (ethernet) leírása
  A 802.4 szabvány a vezérjeles sín
  A 802.5 szabvány a vezérjeles gyűrű leírása

## Slide 3: IEEE 802 szabvány és az OSI
alkalmazói
megjelenítési
együttműködési
szállítási
hálózati
adatkapcsolati
fizikai
Logikai kapcsolat vezérlési alréteg 802.2
Közeghozzáférés vezérlési alréteg
Fizikai réteg
802.3
802.4
802.5
Alapsávú koax
Szélessávú koax
Sodrott érpár
Optikai kábel

## Slide 4: A fizikai réteg
Az IEEE 802-es szabvány 3 olyan fizikai közeget szabványosított, amelyet az architektúrában használhatnak
  Sodrott érpárt
  Koaxiális kábelt
  Optikai kábelt
A fizikai szabvány megadja a kábel és az átvitel típusára a kódolás módjára és az adat sebességére vonatkozó előírásokat
Felelős a fizikai összekötetés létesítésért és megszüntetésért ,bitek átviteléért , kódolás – dekódolásért és az időzítésért

## Slide 5: Közeghozzáférés-vezérlési réteg
A lokális hálózatban lévő eszközök a közös fizikai csatornán való hozzáférésért verseng
Mivel számos módszer létezik ennek kezelésére a bizottság a CSMA/CD, vezérjel-busz és vezérjel-gyűrű módszereket választotta

## Slide 6: Közeghozzáférés-vezérlési réteg
A szabvány négy funkciót határozz meg:
  Közeghozzáférés-vezérlés
    A hálózati állomások szabályokat ill. eljárásokat használnak a megosztás vezérlésére
  Keretezés
    Kezdeti és záró információ jelzés hozzáadására van szükség, hogy azonosítani lehessen az üzenetek elejét és végét
  Címzés
    A hálózat címzést használ, hogy azonosítani tudja az üzenet adásában és vételében résztvevőket
  Hibafelismerés
    Célja a helyes üzenetadás és vétel ellenőrzése

## Slide 7: Logikai kapcsolatvezérlési réteg
Ezen a szinten minden IEEE 802 –es szabvány közös
Az alréteg szervezi az adatfolyamot, parancsokat értelmez, válaszokat generál, a hibákat ellenőrzi, és helyreállítási funkciókat hajt végre

## Slide 8: Logikai kapcsolatvezérlési réteg
A felette álló rétegeknek nyújt szolgáltatást, úgy ahogy azt a hagyományos adatkapcsolati protokoll nyújtja a távolsági hálózatban
Az OSI modellt követő LAN kialakításban az LCC feletti réteg tulajdonképpen a hálózati réteg
Az LCC/MAC felületek közötti szolgáltatási előírások azokat a szolgáltatásokat rögzíti, amelyet a két réteg felületei közt definiálnak

## Slide 9: Logikai kapcsolatvezérlési réteg
Ahhoz, hogy meg tudják különböztetni az ugyanazon állomás által létesített különböző cseretípusokat, bevezették a szolgáltatás-hozzáférési pont (SAP) fogalmát
Azt a SAP-ot amelyik adatblokkot küld forrás SAP –nak (SSAP), azt pedig amelyik adatblokkot vesz rendeltetési SAP-nak (DSAP) nevezik
Azt az adatblokkot, amely a forrásállomás LLC-ből eljut a célállomás LLC-ig, logikai kapcsolatvezérlési protokoll adatblokknak (LLC PDU) nevezzük
SSAP cím – egyedi
DSAP cím – egyedi vagy csoportcím

## Slide 10: Rétegek közötti szolgálatok
Hálózati/LCC felületek közötti szolgáltatási előírások
Két típus : kapcsolatmentes illetve kapcsolatorientált
  Nincs szükség logikai kapcsolatra, közvetlen adatblokk feldolgozás, nincs folyamatvezérlés és hibajavítás. Két szolgálati primitív van:
    L_DATA.request: hálózati réteg  LCC
    L_DATA.indication: hálózati réteg  LCC
  Kapcsolatot kell létesíteni, fenn tartani majd megszüntetni. 5 primitív osztály:
    L_CONNECT: két SAP közötti logikai kapcs. létesítése
    L_DISCONNECT: a kapcsolat bontása
    L_DATA_CONNECT: felépített összekötetésen keresztüli adatátvitel
    L_RESET: alaphelyzetbe hozható az összekötetés
    L_CONNECTION_FLOWCONTROL: két réteg közti adatcsere vezérlés

## Slide 11: Rétegek közötti szolgálatok
LLC/MAC felületek közti szolgáltatási előírások
Három primitív:
  MA_DATA.request: adatblokk küldésének kérése
  MA_DATA.indication. Adsatblokk vétele és továbbítása megtörtént a MAC rétegből az LCC rétegbe
  MA_DATA.confirm: LCC jelzi, hogy elfogadta

## Slide 12: A lokális hálózatok fizikai egységei
A kommunikáció feladatait az erre a célra tervezett hardver és firmware látja el
Adapterkártya:
  Ezt spec. Perifériakártyaként kapható eszközt, a hálózat állomásaként használni kívánt valamennyi gépbe beépítik. Tartalmazza az LCC-t és MAC-t megvalósító hardvert és förmvert
Kábelrendszer:
  Azt a kábelt illetve vezetéket jelenti, amit az összekapcsolásra használnak. Ide tartoznak még a csatlakozószerelvények is
Koncentrátorok és erősítők
  Egyes lokális hálózatokon használják a jelek erősítésére és elosztására, illetve a hálózatban levő eszközök egy központi helyen kerüljenek összekötetésbe egymással. (HUB,repeater, stb…)

## Slide 13: Az IEEE 802.3 és az Ethernet
Mielőtt egy állomás adni akar, belehallgat a csatornába. Ha a kábel foglalt, akkor az állomás addig vár, amíg az üressé nem válik, máskülönben azonnal adni kezd.
Az ethernet hálózatok átviteli sebessége a jelenleg még a legtöbbet használt rendszerekben 10 Mbit/s. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden körülmények közt ez a max átviteli seb., hiszen észszerűen kb. 60% -on üzemeltethető.
Tehát az optimális sebesség 4.5 Mbit/s.
Az összes implementáció manchester kódolást használ adat továbbításra

## Slide 14: Az IEEE 802.3 és az Ethernet
Elnevezés | A kábel fajtája | Jelgenerálás nélküli max hossz (m)
10BaseT | Árnyékolatlan csavart érpár | 100
10Base2 | Vékony koax kábel | 185
10Base5 | Vastag koax kábel | 500
10BaseF | üvegszál | > 1000

## Slide 15: Vékony koax kábelezés
A jelek visszaverődésének megakadályozására a végpontokat a kábel hullámellenállásával megegyező értékű ellenállással kell lezárni (50 Ohm)
A számítógépek sorosan vannak felfűzve ún. BNC csatlakozók és T csatolók segítségével ami a hálózati kártyához csatlakozik
Az új gép csatlakoztatásának hátránya hogy a csatlakozás idejére a hálózat működése megáll
Minél több állomás van a hálózatban annál nagyobb az érintkezési hiba valószinűsége

## Slide 16: Vastag ethernet kábel
Többnyire sárga színű, ezért gyakran yellow cable -nek is nevezik.
A nagyfrekvenciás jelillesztés miatt a kábel borításán azonos távolságokra felfestett jelzések jelzik a pontokat ahol a kábelhez lehet csatlakozni
Ezt a kábelezés módszert csak olyan esetekben használják, ahol erősebb külső zavarok miatt szükséges az erősebb árnyékolás, illetve nagy távolság esetén

## Slide 17: Vastag ethernet kábel
A csatlakozás módja az ún. vámpír csatlakozó használta
A kábelbe egy rendkívül pontos mélységű, szélességű lyukat fúrnak
A lyukba ami a rézmagban végződik kell becsavarni a speciális csatlakozót
A kábelre a vámpír csatlakozóhoz egy adó-vevőt (transceiver vagy MAU ) kell illeszteni, amihez csatlakoztatott kábel köti össze a számítógépet

## Slide 18: Vastag ethernet kábel
Az adó-vevő kábel (AUI=attachment unit interface) legfeljebb 50 méter lehet, és 5 árnyékolt sodort érpárt tartalmaz
A MAU csatlakozója négy szimmetrikus jeláramkört, tápellátást és földelést szolgáltató vezetéket tartalmaz
Nem lehet két olyan adó-vevő, amely 2.5 Km-nél távolabbra helyezkedik el
Nem lehet olyan adó-vevő közötti út, amely 4-nél több jelismétlőn halad keresztül

## Slide 19: Csavart érpár
Minden ilyen módon bekötött számítógép lényegében pont-pont kapcsolatot valósít meg az elosztó eszközzel, az UTP több-portos jelismétlővel
Az ilyen eszközöknek 8-24 UTP csatlakozásuk van a számítógépek felé, és a bemenetükön UTP,optikai,BNC vagy AUI csatlakozó található
Általuk lehetőség van fa struktúra kialakítására

## Slide 20: Épületkábelezési megoldások
Egyetlen kábel fut végig az épület szobáin át, úgy hogy az állomások a hozzájuk legközelebb eső ponton csatlakoznak
Egy gerinc kábel fut az alaptól a tetőig, és szintenként egy-egy jelismétlő alkalmazásával vízszintes kábelekkel csatlakoznak
  Vastag – vékony koax párosítás
  Üvegszál – csavart érpár párosítás

## Slide 21: A 802.3 MAC protokollja
Minden keret egy 7-bájtos előtaggal (preamble) kezdődik, amely 10101010 mintájú
E minta machester-kódolása, amely egy 10 MHz-es 5.5 usec időtartamú négyszögjel , lehetőséget biztosít a vevő órájának az adó órájához szinkronizálódjon
Ezután következik a keretkezdet bájt 10101011 mintával
A keret két címet tartalmaz
A szabvány 2 és 6 bájtos címeket is megenged
A 10 Mbit/s alapsáv csak 6 bájtos címeket használ
A célcím legfelső helyi értékű bitje (I/G) közönséges címeknél 0 (unicast) csoportcímeknél 1 értékű (multicast)
A csupa 1 –es tartalmazó célcím esetén az összes állomás veszi a keretet (broadcast)

## Slide 22: A 802.3 MAC protokollja
Címzésnél érdekes a legmagasabb helyiértékű bit melletti 46. bit (U/L) használata
Ez a bit a helyi és a globális címeket különbözteti meg
A helyi címeket a hálózat menedzserek jelölik ki
A globális címeket az IEEE jelöli ki
Mivel 46 bit áll rendelkezésre  kb. 7*1013 globális cím létezik
célcím
forráscím
adat
7 1 2 vagy 6 2 vagy 6 2 0 – 1500 0-46 4
U/L
I/G
46 bit

## Slide 23: A 802.3 MAC protokollja
A célok megtalálásának módja már a hálózati rétegre tartozik
Ezt a 6*8 bájtot hexadecimális alakban, bájtonként „:” elválasztva adják meg
3A:12:17:0:56:34
A hosszmező az adatmezőben található adatbájtok számát adja meg
Az érvényes keretnek legalább 64 bájt hosszúnak kell lennie
Ha tehát egy keret adatrésze 46 bájtnál rövidebb, akkor kitöltő mezőt kell használni
Az utolsó mező az ellenőrzőösszeg (CRC –alapú)

## Slide 24: Vezérjeles sín - IEEE 802.4
A gyártásautomatizálás sokszor igényel valós idejű, vagy felülről korlátos válaszidejű hálózatot
A gyűrű felépítés , ahol az állomások egymásnak küldik sorba körbe a kereteket, ilyen szempontból jó megoldás
K állomás esetén, ha T ideig tart egy keret átvitele, akkor bármelyik állomás k*T időn belül képes kommunikálni
A gyűrű, mint fizikai topológia nem illeszkedik a futószalagok egyenes vonalához
Ezért valójában busz kialakítású üzenet szórásos módot használnak
A gyűrű csak logikailag létezik ( az állomás ismeri a szomszédjainak címét

## Slide 25: Vezérjeles sín - IEEE 802.4
Küldési joga csak a tokent birtokló állomásnak van, ezért ütközés nem jöhet létre
A MAC protokoll bonyolult 10 időzítést és számos belső állapotváltozót használ
A fizikai réteg a 75 Ohmos szélessávú koaxiális kábel. Három modulációs rendszer
  Fázis-folytonos frekvencia
  Fázis-koherens frekvencia
  Amplitúdó
A lehetséges sebességek 1.5 ill. 10 Mbit/s

## Slide 26: A sín MAC protokollja
Az állomások a gyűrűbe cím szerint csökkenő sorrendbe kerülhetnek be
A vezérjel küldés is mindig a nagyobbtól a kisebb sorszámú felé irányul
A prioritás megvalósítására 4 osztály van a forgalom számára: 0,2,4,6
Amikor a vezérjel megérkezik egy állomáshoz akkor annak 6-os alállomása aktivizálódik ha van kerete azonnal kezdi a küldést, ha végzet és még van ideje, akkor tovább adja a jelet a 4-es alállomásnak …
Az időzítések megfelelő beállításával elérhető az, hogy a teljes vezérjel birtoklási idő egy jól meghat. része a 6 –os prioritású forgalomé legyen

## Slide 27: A sín MAC protokollja
Előtag a vevő órájának a szinkronizálása
Kezdetjelző és végjelző mező a keret határát jelzi. Mindkét mező analóg kódolású szimbólumokat tartalmaz
A keretvezérlés mező különbözteti meg a vezérlő és az adat kereteket
Az adatmező hossza 8182 bájt 2 bájtos címzés esetén, 8174 bájt 6 bájtos címzés esetén
célcím
forráscím
adat
1 1 1 2 vagy 6 2 vagy 6 0 – 8182 4 1

## Slide 28: A sín MAC protokollja
Keretvezérlő mező | név | Feladata
00000000 | Claimtoken | Vezérjel –igénylés gyűrű inicializálásakor
00000001 | Solicit successor2 | Az állomások beléptetésének engedélyezése
00000010 | Solicit successor1 | Az állomások beléptetésének engedélyezése
00000011 | Who follows | Felépülés elveszett vezérlőjelből
00000100 | Resolve contention | Versenyhelyzet feloldás több állomás egyidejű gyűrűbe lépése esetén
00001000 | Token | Vezérjel átadás
00001100 | Set successor | Állomások kilépésének kezelése