## Slide 1: A TCP/IP és az Internet

## Slide 2: TCP/IP – OSI
ALKALMAZÁSOK TELNET,SMTP,FTP
TRANSZPORT RÉTEG (TCP)
HÁLÓZATI RÉTEG (ROUTING – IP)
HÁLÓZAT ELÉRÉSI (FRAME)
ALKALMAZÁSI
MEGJELENÍTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
SZÁLLÍTÁSI
HÁLÓZATI
ADATKAPCSOLATI
FIZIKAI

## Slide 3
Alkalmazási szint
  Itt vannak a felhasználói és hálózati kapcsolatot biztosító programok
Hoszt-hoszt réteg
  Az OSI modell szállítási rétegének felel meg.
  A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja
  Két rétegprotokollból áll:
    TCP – a továbbítást szabályzó eljárás
    UDP – összekötetés-mentes szállítási protokoll
Hálózatok közötti réteg
  A réteg protokollja
    IP
    Az üzenetvezérlő protokoll cím meghatározó eljárása
    A foglalt címet meghatározó eljárás
  A rétegben előforduló események és hibák jelzésére
    ICMP
Hálózat elérési
  Ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között

## Slide 4: TCP/IP protokoll
Az első szállítási réteg protokoll az NCP (hálózatvezérlési protokoll) elvileg egy tökéletes alhálózattal való együttműködésre epült
Egyszerűen átadta a TPDU-kat a hálózati rétegnek
Ahogy az ARPANET internetté vált csökkent az átvitel megbízhatósága
Ezért vezeték be az új protokollt a TCP-t

## Slide 5: TCP csomag
ADAT
opciók
Sorszám
Ráültetett nyugta
Ablak
Sürgősségi mutató
Ellenőrző összeg
Forrásport
Rendeltetési port
Fejrész hossz
U R G
A C K
E O M
R S T
S Y M
F I N

## Slide 6: TCP
Fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól és azokat maximum 64 kbájtos darabokra vágja szét
Ezekhez fejlécet fűz, majd elküldi őket datagramokként
Feladata, hogy időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket, illetve hogy helyes sorrendben rakja össze őket az eredeti üzenetté
Minden csomagnak saját sorszáma van 32 biten címezve
A minimális fejrész 20 bájtos
Az összeköttetések végpontjai a cél illetve forrás portok
A sorszám és a ráültetett nyugta a szokásos funkciókat látják el – 32 bit hosszúak

## Slide 7: TCP
A fejrész hossz kijelöli, hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. Erre az infóra az Opció mező változó hossza miatt van szükség
Ezután hat jelzőbit következik:
  URG akkor 1 ha a sürgősségi mutató használva van
  SYN és ACK összekötetés létesítésekor van funkciója
  FIN az összekötetés lebontására használható
  RST a hibás összekötetést lehet megszüntetni
  EOM az üzenet vége

## Slide 8: TCP
A TCP –bel forgalomszabályozás változó méretű forgóablakot használ
16-bites jelzőre van szükség: az ABLAK azt adja meg, hogy hány bájtot lehet még küldeni

## Slide 9: OPCIÓK
Az alkalmazások a TCP protokoll szolgáltatásait megválaszthatják:
  Stream orientation
    Átvitt adat bitsorozat
  Virtual circuit connection
    Duplex átvitel előtt erőforrásokat kell allokálni
  Buffered transfer
  Unstructured Stream
  Full duplex connection

## Slide 10: Az Internet hálózati rétege: az IP
Az IP protokoll a 80-as években jelent meg
A protokoll összekötetés mentes
A hálózati réteg megbízhatatlan összekötetés menetes szolgálatot biztosít, így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani

## Slide 11: IP
Definiálja az adatátvitel
  Legkisebb egységét
  Annak pontos formáját
  Az útválasztást
  Néhány további fontos szabályt, amelyek meghatározzák, hogy a hostok, IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat

## Slide 12: Működése
A szállítási réteg a kapott üzeneteket max 64 Kbájtos datagramokra tördeli, melyek az útjuk során kisebb nagyobb darabokra lesznek felvágva
Ha az összes célba ért ott újra összerakásra kerülnek üzenetté
A datagram két részből áll: egy fejrészből és egy szövegrészből

## Slide 13: IP fejrész
Teljes hosszúság
azonosítás
Fejrész ellenőrző összege
protokoll
Szolgálat típus
élettartam
FORRÁSCÍM
CÉLCÍM
OPCIÓK
datagramdarabeltolás
M F
D F
IHL
verzió

## Slide 14: IP fejrész
Verzió mező a protokoll verzióját azonosítja
Az IHL adja a fejrész teljes hosszát 32 bites egységekben (20 bájt+opció) min. értéke : 5
A szolgálat típus mező teszi lehetővé a hoszt számára , hogy kijelölje az alhálózattól kívánt szolgálat típusát
Teljes hosszúság a teljes datagram hossza
  Max. 65536 bájt
  Fejrész+adat
Azonosítás mezé alapján állapítja meg a célhoszt, hogy egy új csomag melyik datagramhoz tartozik
  DF Don’t fragment
  MF More fragment
Datagramdarabeltolás mező adja meg hogy hol található az adott darab

## Slide 15: IP fejrész
IP csomagok tördelése:
  A különféle hálózati csomópontokon történő átvitel során esetleg kisebb darabokra kell szétbontani
  Minden hálózatra van egy jellemző max adatátviteli méret: network MTU
  Pl. az ethernet MTU = 1500 oktetes IP csomag, X.25 esetén lehet hogy az MTU csak 128 bájt

## Slide 16: IP fejrész
Az élettartam mező lényegében egy 8 bites számláló, amely a csomagok élettartama ms-ben.
A protokoll mező kijelöli, hogy a datagram mely szállítási folyamathoz tartozik, pl. TCP
A forrás és a cél cím hálózati számot és a hosztszámot adja meg

## Slide 17: Címzési rendszer
A címzés hierarchikus: vannak hálózatok, és ezen belül hostok
A címet két részre kell bontani:
  Egy hálózatot azonosító
  És ezen belül egy gépet azonosító címre
A hálózatok közti kapcsolatot az útválasztók biztosítják
A cím hossza 32 bit ezt kellet két részre osztani, oly módon, hogy nagy hálózatokban lévő sok gépet is meg lehessen címezni
5 különböző formátum használható

## Slide 18: IP címformátumok
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Hálózat (7)
Hoszt (24)
Hálózat (14)
Hoszt (16)
Hálózat (21)
Hoszt (8)
Többszörös cím (28)
Fenntartva (28)
„A” 0-126 0.0.1-255.255.254
„B” 128.0-191.255 0.1-255.254
„C” 192.0.0-223.255.25 1-254
„D”
„E”

## Slide 19: IP címformátumok
Az első 3 címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 millió hoszttal, 16384 hálózatot 64 K hoszttal illetve 2 millió hálózatot egyenként 254 hoszttal
A D osztályú címek a multicast hoz használandóak
A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására címmaszkokat használnak bitenként és műveletet használva

## Slide 20: Fenntartott címek
A 127 –el kezdődő címek a loopback címek
A hoszt címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az adott hálózatban lévő összes hosztnak üzenetet küldeni
Ha a hoszt címrésze 0, az az aktuális hálózatot jelöli

## Slide 21: IP útválasztás
Csomagkapcsolt rendszerekben az útválasztás azt a folyamatot jelöli, amivel kiválasztjuk az útvonalat, amin a csomagot tovább küldjük és az útvonal választó az a számítógép, amely ezt végrehajtja
A gép a memóriájában lévő útválasztási tábla alapján dönti el hogy merre küldje tovább a csomagot
Ha a két gép egyazon lokális hálózaton van , akkor útválasztás nélkül közvetlen összekötetés létesíthető
Különböző hálózatok közötti közvetett útválasztásnál először a feladónak kell megadni azt az útválasztót, amihez a csomagot küldi, majd az útválasztó fogja a cél hálózatra továbbítani a datagramot

## Slide 22: Ethernet IP keret
Típuskód
Forrás gép Ethernet címe (utolsó 32 bit)
Ethernet cél (utolsó 16)
Ethernet forrás (első 16)
Cél gép Ethernet címe (első 32 bit)
IP fejléc, TCP fejléc, majd a tényleges adatok …. Adatok vége
Ethernet ellenőrző összeg