## Slide 1: Hálózatok

## Slide 2: Vezérjeles gyűrű
A gyűrű nem igazán alkalmas üzenetszórásos átvitelre
Kör alakba rendezett két pont közötti kapcsolatok halmaza
Majdnem teljesen digitális, kiszámítható felső időkorlátos csatorna hozzáférést biztosít
Tervezésnél lényeges 1 bit „hossza”
Ha a gyűrű K Mbit/s –es akkor 1/K µsec-ként kerül ki egy bit az átviteli közegre

## Slide 3: Vezérjeles gyűrű
A gyűrűinterfészeknek két üzemmódja van
  Vételi
  Adási
Minden érkező bit egy pufferbe kerül
Ha az állomások tétlenek, akkor egy speciális bitminta jár körbe (vezérjel – token)
Adáshoz meg kell szerezni a vezérjelet
Ha egy állomás az utolsó keretet utolsó bitjét is elküldte, vissza kell helyeznie a vezérjelet a gyűrűbe

## Slide 4: Vezérjeles gyűrű
A keretek nyugtázása nagyon egyszerűen megoldható
A keretformátumnak egyetlen 1 bites mezőt kell tartalmaznia ami kezdetben 0, ha a célállomás megkapja a keretet akkor ezt a mezőt 1 re állítja
A 802.5 szabvány szerinti vezérjeles gyűrű 1,4 vagy 16 Mbit/s-os sebességre alkalmas árnyékolt sodort érpárt használ
A magas és alacsony logikai értéket 3.0 – 4.5 V közötti poz ill negatív jelek képviselik

## Slide 5: Vezérjeles gyűrű
Kábelszakadásra megoldás a huzalközpont (wire center)
Huzalközpont

## Slide 6: Vezérjeles gyűrű MAC protokollja
Alapműködése egyszerű:
  Ha nincs forgalom akkor egy 3 bájtos vezérjel kering körbe
  Amíg egy állomás meg nem szerzi a második bájt egy adott 0 értékű bitjének 1-be állításával
  Ezáltal az első két bájt keretkezdet szekvenciává alakul át

## Slide 7: Vezérjeles gyűrű MAC protokollja
SD
AC
ED
FC
AC
SD
FS
ED
Célcím
Forráscím
Adat
1 1 1
1 1 1 2 vagy 6 2 vagy 6 nincs határ 4 1 1
Vezérjel formátum
Adatkeret formátum

## Slide 8: Vezérjeles gyűrű MAC protokollja
Rendes körülmények közt a keret első bitje előbb ér vissza, mint hogy a teljes keret el lenne küldve
Tehát az adó állomásnak már küldés közben el kell kezdenie az útjukat befejező bitek kivonását a gyűrűből

## Slide 9: Vezérjeles gyűrű karbantartása
Minden gyűrűben van 1 felügyelő állomás
Ez az állomás felelős a gyűrű helyes működéséért
A gyűrű felállásakor az első egy Claim Token keretet küld ki, ha más nem küld ki akkor Ő lesz a felügyelő

## Slide 10: FDDI
Két optikai szálás gyűrűből áll, amelyekben az adatforgalom ellentétes irányú
Két állomás típus:
  A osztályú: mindkét gyűrűhöz kapcsolódik
  B osztályú, csak az egyikhez kapcsolódik
Potenciálisan 1000 állomásból és 200 km optikai szálból állhat
4 az 5 -ből kódolást használ:
  Minden 4 MAC szimbólumból álló csoport 5 bites csoporttá kódolva jelenik meg a közegen
  A lehetséges 32 kombinációból 16 az adatok, 3 a határolók, 2 a vezérlés és 3 a hardverjelzés számára van fenntartva

## Slide 11: Hálózati réteg
E réteg feladata a csomagok eljuttatása a forrástól a célig
A célig egy csomag több csomópontot is érinthet
Két eltérő hálózatszervezési módszer létezik:
  Összeköttetés alapú
  Összeköttetés mentes
Az összekötetés alapú hálózatoknál az összeköttetést virtuális áramkörnek szokták nevezni
A másiknál az átvitel csomagok segítségével történik ezek a datagramok

## Slide 12: Hálózati réteg
Virtuális áramkör használatakor nem kell minden egyes csomagra forgalomszabályozási döntést hozni
A forgalom szabályozása az összeköttetés létesítésének a része
Összeköttetés menetes esetben elvileg minden egyes csomag külön utat követhet, mivel a csomagok útválasztása független

## Slide 13: Előnyök és hátrányok
Tárgy | Datagram hálózat | Virtuális áramkörös
Áramkör létesítése | nincs | szükséges
Címzés | Minden csomagban forrás és célcím | Csak egy rövid, VÁ –t azonosító cím
Állapotinformáció | Az alhálózat nem hordoz | Táblázatokban tárolt
Forgalomirányítás | A csomagok útvonala egymástól független | A VÁ létesítése meghat. Az útvonalat
Csomóponti hibák hatása | Csak az IMP ben lévő csomagokra | Összes, az IMP-n átmenő VÁ meghal
Torlódásvezérlés | Nehéz megoldani | Könnyű, ha elegendő puffer van
Összetettség | A szállítási rétegben | A hálózati rétegben
Alkalmas | Mindkét szolgálathoz | Csak összeköttetés alapúhoz

## Slide 14: Forgalomirányítás
Feladata a csomagok hatékony eljuttatása az egyik csomópontból a másikba
A hálózatot célszerű gráfként modellezni
A vonalkapcsolt hálózatoknál az útvonal kijelölése a hívás felépítésének fázisában történik
Csomagkapcsolt hálózatokban a csomópontoknak egy ún. routing táblákat kell tartalmazniuk
Összetettségét alapvetően meghatározza a topológia

## Slide 15: Forgalomirányítás
A forgalomirányító algoritmusok osztályozásának alapjául 4 főfunkciót tekinthetünk:
  Vezérlésmód
  Döntésfolyamat
  Információ-karbantartó folyamat
  Továbbító eljárás
Az algoritmusoknak két osztálya van:
  Adaptív – alkalmazkodó
  Determinisztikus – előre meghatározott

## Slide 16: Forgalomirányítás
4 lehetséges vezérlésmód:
  Determinisztikus
    Olyan rögzített eljárás, amelyet a változó feltételek nem befolyásolnak
  Elszigetelt adaptív
    Minden csomópont hoz irányítási döntéseket, de csak helyi információk alapján
  Elosztott adaptív
    Csomópontok információt cserélnek
  Központosított adaptív
    A csomópontok egy közös irányító központnak jelentik a helyi információkat

## Slide 17: A legrövidebb út meghatározása
Az optimális útvonal nem feltétlenül jelenti a fizikailag legrövidebb útvonalat
Mérték lehet például:
  Csomópont átlépések száma
  Mennyi idő alatt jut el a csomag
  Vonalhasználat költsége
Általánosan egy adott szakasz mértékét a távolság, az adatátviteli sebesség,az átlagos forgalom, a kommunikációs költség, az átlagos sorhossz vagy más egyéb tényezők alapján határozzák meg

## Slide 18: A legrövidebb út meghatározása
Matematikailag a probléma a gráfelmélet segítségével határozható meg
A feladat a gráf két csomópontja közötti olyan élekből álló útvonal meghatározása, amelyre az érintett élek mértékeinek az összege minimális
Az egyik módszer a Dijsktrá-tól származik

## Slide 19: Dijsktra algoritmus
Minden csomópontot címkével látunk el, amely két tagból áll.
Az első tag az adott csomópont legrövidebb távolsága a forrásponttól. Ez kezdetben végtelen minden csomópontra.
A második tag annak a csomópontnak a neve, amelyen keresztül valósul meg a legrövidebb út
Az algoritmus működése során utakat talál, és úgy változnak a címkék is a legjobb utat tükrözve
Egy címke ideiglenes és állandó lehet. Amikor az algoritmus felfedezi, hogy egy adott címke a forrástól a címkéhez tartozó csomópontig vezető legrövidebb utat jelzi, akkor a címkét állandóvá teszi, és ezután már nem változtatja

## Slide 20
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
(2,A)
(6,A)

## Slide 21
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
(2,A)
(4,B)
(6,A)
(9,B)
(2,A)
(5,E)
(4,B)
(9,B)
(6,E)

## Slide 22
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
A
B
E
C
F
G
H
D
2
6
1
2
2
4
7
3
3
2
2
(2,A)
(4,B)
(5,E)
(6,E)
(9,B)
(9,G)
(2,A)
(5,E)
(4,B)
(9,B)
(6,E)
(8,F)

## Slide 23: Feladat A és D pontok közötti legrövidebb út megtalálása
A csomópontot állandóvá tesszük
Ö lesz az aktuális csomópont
Megvizsgáljuk a szomszédjait (B és G) és beírjuk A-tól való távolságukat
Az összes frissen címkézett csomópont vizsgálata, azt tesszük állandóvá, amelyik a legkisebb értékű címkével rendelkezik
Ez a csomópont lesz a következő munkacsomópont is
Jelen esetben ez a B pont. Most B –ből indulunk
Két szomszédja van: E és C. E pont távolsága A-tól 4 , C pont távolsága A-tól 9 , Tehát E pont lesz a következő állandó csomópont

## Slide 24: Feladat A és D pontok közötti legrövidebb út megtalálása
Most E szomszédjait vizsgáljuk
Ez G és F pont. F pont (6,E),G pont (5,E) címkéjű lesz. Tehát G lesz az állandó.
G szomszédjai : A,E és H . H címkéje (9,G) lesz, a többiek már állandóak
Ezek közül a legkisebb már rögzített ezért E következő legkisebb szomszédját F –et kell vizsgálni, az lesz állandó
F szomszédjai: E,C és H pont. F távolsága A-tól ezeken keresztül 6,12 és 9 ezért (6,E) címkével lesz állandó
Az állandó F szomszédjai közül H távolsága A-tól 8 ezért H lesz az állandó, ennek a végpont szomszédja
A legrövidebb út: A-B-E-F-H-D

## Slide 25: Determinisztikus forgalomirányítás
Véletlen forgalomirányító eljárás:
  A továbbítandó csomagot a csomópont egy véletlen szám generátor segítségével kiválasztott vonalon küldi tovább
  Mivel így a csomagok véletlen bolyonganak, ésszerűnek látszik egy élettartam bevezetése (csomópontok átlépésének száma)
Elárasztásos eljárás
  A csomópontok a bejövő csomagot minden vonalra kiküldenek
  A lépések száma itt is korlátozott
  Jelentősen terheli a rendszert

## Slide 26: Adaptív algoritmusok
A probléma a hálózat elosztott jelegéből ered
Döntéskor olyan eseményeket kellene figyelembe venni amelyről van nem vagy eléggé régi információval rendelkeznek
Jó lenne az egész hálózatra kiterjedő forgalomirányítási információ azonnali elérhetősége
Gyakorlatban ez megvalósíthatatlan, szimulációs modellezést használva, analizálták az elméleti teljesítőképessét

## Slide 27: Elszigetelt eljárások
Forró krumpli algoritmus
  A csomópont a beérkezett csomagok abba a kimeneti sorba rakja amelyik a legrövidebb
  Nem foglalkozik az irányokkal
Fordított tanulás módszere
  Minden csomópont egy csomagot indít, amely tartalmaz egy számlálót és az indító azonosítóját
  Amikor egy csomópont egy ilyen csomagot vesz, akkor ezt elolvasva , megtudja, hogy a küldő hány csomópont távolságra van tőle

## Slide 28: Torlódásvezérlés
A jó hálózati forgalomvezérlési algoritmus megoldást ad a túlterhelések elviselésére is
Fel kell használnia a beépített forgalomvezérlő mechanizmusát arra, hogy a túlzott forgalmi igényeket visszautasítása
Ha egyes hálózatrészek túltelítődnek, akkor a várakozási sorok állandóan tele vannak, Ezt a helyzetet nevezzük torlódásnak (congestion)
Szélsőséges esete a befulladás (lock-up)
A torlódás lehet helyi jellegü vagy súlyosabb egész hálózatra kiterjedő

## Slide 29: Stratégiák az elkerülésre
Pufferek foglalása:
  Virtuális áramkörök esetén használható
  Az IMP-okban az adott VÁ –hoz tárolóterület foglalható, csak akkor nyugtázza, ha tovább is tudta küldeni
Csomageldobás módszere
  A csomagot egyszerűen eldobjuk, ha nincs hely
  Ha a csomag nyugtát is tartalmaz akkor célszerű egy külön pufferbe dobni és nem a kukába

## Slide 30: Stratégiák az elkerülésre
Izometrikus torlódásvezérlés
  Túl sok csomag okozza a torlódást, ezért célszerű a csomagok számát korlátozni
  Megoldás engedélycsomagok használata
  Az engedélyek száma korlátozott
Lefojtó csomagok használata
  Alapfilozófiája: az algoritmus csak akkor kezdjen működni, ha a hálózaton torlódásveszély kezd kialakulni
  Kúj=a*Krégi+(1-a)*f
  Ha K értéke egy küszöböt elér akkor a kimeneti vonal „figyelmeztetés” állapotba kerül.
  Ha egy ilyen kimeneti vonalra kell továbbküldeni, akkor elküldéssel párhuzamosan visszaküld a forráshelyre egy lefojtó csomagot

## Slide 31: X.25 hálózat
Ez egy CCITT ajánlás, amely a felhasználó (DTE) és a hálózat (DCE) közötti interfészt definiálja.
Ezen ajánlás alapján elkészített berendezések az ISO OSI 7 ref. Modell alsó 3 szintjét valósítják meg, miközben maga az ajánlás végső soron a 3. és 4. szint közti interfészt definiálja
DTE (user) oldal |  | DCE (node) oldal
Packet Level | (virtuális kapcsolat) | Packet Level
Frame Level | (virtuális kapcsolat) | Frame Level
Fizikai Szint | tényleges kapcsolat | Fizikai Szint

## Slide 32: Három alapvető csomagtípusú szolgálatot határoztak meg
Datagram (DG) szolgálat
  Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a hálózatban független csomagokat bárhová elküldjön, vagy bárhonnan fogadjon
Állandó virtuális áramkör (PVC)
  Két DTE-t állandóan összeköt logikai csatornával. Ez biztosítja a csomagváltások során a sorrendhelyességet
Virtuális hívás (VC)
  Ami az előbbi PVC rövid időre kapcsolt összeköttetés , ideiglenesen kialakított megfelelője

## Slide 33: Protokoll szintek
Fizikai szint
  Csomagkapcsoló központhoz való kapcsolódást biztosítja adatáramkörökön keresztül
  Ez lehet bérel, vagy kapcsolt összekötetés, esetleg analóg távbeszélő áramkör is
Második szint
  egy HDLC szerinti adatkapcsolat, amely a DTE és a DCE közötti hibamentes adatcserét biztosítja
  A protokoll neve LAP-B (Link Access Protocoll-Balanced)
  A keretek elejét/végét egy speciális kód szinkron karakter jelzi ún. FLAG (07Eh,01111110b)
Csomagszint
  Egyedi azonosítókkal ellátott logikai csatornákból áll
  Csoportokba vannak szervezve 4 bit a csoportszámot, 8 bit a csatornaszámot hordozza

## Slide 34: X.25 hálózat
Fontos szolgáltatás a nem csomagkapcsolt hálózatokkal való illesztést biztosító csomagösszeállítás-felbontás funkció. (PAD)
A virtuális hívás folyamata:
Hívó DTE-DCE interfész
Hívott DTE-DCE interfész
HÍVÁSKÉRÉS
BEJÖVŐ HÍVÁS
HÍVÁS KAPCSOLVA
HÍVÁS ELFOGADVA
ADATOK
ADATOK
ADATOK
ADATOK
BONTÁSBEJELENTÉS
BONTÁSKÉRÉS
BONTÁS VISSZAIGAZOLÁS
BONTÁS VISSZAIGAZOLÁS
VONAL

## Slide 35: Keret relézés (Frame Relay)
Nem a csomagokat, hanem az adatkapcsolati szint kereteit viszik át megfelelő minőségű hálózaton
Az X.25 –höz hasonló új módszer, bár nem megbízható összeköttetést biztosít, nincs a sebességet és a vevő fogadóképességét figyelembe vevő áramlásvezérlés
Észak Amerikában az „európai” X.25 átvitel helyett használják