## Slide 1: Hálózatok
Adatátviteli módok
Kódolási eljárások

## Slide 2: Adatátvitel – analóg
A múltat teljes egészében az analóg átvitel jellemezte. Például a telefon, televízió és rádió.
A telefonvonalon keresztül mindössze 10 Kbit/s nagyságrendű adatátvitel lehetséges, nagy hibaarány mellett.
Több állomás esetén telefonközpontot kell alkalmazni
A hierarchia szintek
  Előfizető
  Helyi központ
  Távhívó központ
  Kapcsoló központ
A telefon csatorna alkalmas mind hang , mind adat átvitelre és a frekvenciája 300 és 3400 hz között van, tehát a sávszélessége 3100 hz.

## Slide 3: Modemek
Bár az előfizetők a helyi központhoz egy fémes vezető párral csatlakoznak, melyen elvileg akár 1-2 Mbit/s adatátviteli sebesség lehetséges, gyakorlatban a jeleket szűrők segítségével 300 Hz és 3,3 KHz közt tartják
Az információt a szinuszos hullám egyik jellemzőjéhez rendelik hozzá
Modulációs protokollok
  Amplitúdó moduláció : pl. a morze jelek
  Frekvencia moduláció : ezt használják a modemek
  A módszer másik elnevezése FSK (Frequency Shift Keying)
  Fázis moduláció: nagyobb adatátvitelt tesz lehetővé

## Slide 4: Modemek – OSI modell
Alkalmazói
Megjelenítési
Együttműködési
Szállítási
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
Kommunikációs prg.
Operációs rendszer
Fájlátviteli protokoll
Hibafelismerési és javítási protokoll
A modem áramköri működése

## Slide 5: Modemek
SZÁMÍTÓGÉP
MODEM
S0..S27 BELSŐ REGISZTER
Line Phone
rs232
COMx
Modem parancsok, adatok

## Slide 6: Modemek
Microcom Networking Protocol
  MNP1 : aszinkron, bájt orientált, fél duplex
  MNP2 : aszinkron , teljes duplex. Z80 és Intel 6800 procikhoz dolgozták ki
  MNP3 : szinkron duplex átvitel, 10 bites adatcsomagok 1,8,1 start – adat – stop
  MNP4 : csomag jellegű adatátvitel
Fájl átviteli protokollok
  X modem: 128 bájtos csomagok CRC ellenőrzéssel
  X modem -1K: 1024 bájtos csomagok
  Y modem: többszörös batch fájl átvitel
  Z modem: megszakadásból is fel tud épülni
  Kermit: régi

## Slide 7: Digitális adatátvitel
Az átvitel során mindig biteket viszünk át, de először szövegátvitel volt megvalósítva, így az egység a karakter lett
Ez a karakterorientált átviteli eljárás
Később a bitorientált eljárások terjedtek el
Szinkron átvitel esetén az egyes bitek jellemző időpontjai egy alapidőtartam egész számú többszörösére helyezkednek el egymástól
Aszinkron átvitel esetén a START-STOP átvitel

## Slide 8: Digitális jelek kódolása
NRZ : nullára vissza nem térő, azaz mindig az a feszültség van a vonalon, amit az ábrázolt bit határoz meg
RZ : nullára visszatérő, a nulla a nyugalmi állapot
NRZI : nullára nem visszatérő, megszakadásos, 0 bitnek a nulla szint felel meg, 1 bitnek vagy nulla vagy +V felel meg a következő képen:
  Ha az előző 1 nulla szint volt akkor a következő +V
  Ha az előző 1 +V szint volt akkor a következő nulla
  0 bit után mindig +V az 1 bit

## Slide 9: Digitális jelek kódolása
Manchester kódolás
  Itt a jelátmenet, ugrás jelképezi a biteket, de itt az ugrás irányának is jelentősége van:
  0-1 átmenet 1-es bitet jelöl
  1-0 átmenet 0-s bitet jelöl
  Amikor több azonos bit követi egymást, akkor a jelnek félidőben vissza kel térnie az eredeti szintre, hogy a következő átmenet is olyan irányú legyen
  A módszer kiválóan alkalmas mágneses adatrögzítéshez is

## Slide 10: Karakterek ábrázolása
ASCII kódrendszer
  128 db 7bites különböző kód
  Két fő csoport
    Grafikus karakterek
    Vezérlő karakterek
  Az első 32 karakter és az utolsó DEL a vezérlő kategoriájú
Unicode
  16 bites kód
  Az első 8192 hely a szabványos alfabetikus karakterek számára foglalták le
  A következő 4096 kód a szimbólumok
  Utána lévő 4096 karakter a kínai, japán és koreai ABC-knek
  Az utolsó előtti 5632 hely felhasználók által def.
  A végső 495 karakter a konvertálást segítő tartomány
  A kód legnagyobb részét 27000 kar. Ún. Han karakterkészlet

## Slide 11: Párhuzamos és soros adatátvitel
Ha egy bitcsoportot egyszerre tudunk átvinni, akkor az átviteli sebesség nagyobb lesz, mintha a biteket sorban, egymás után vinnénk át
Ehhez azonban annyi adatút kell az ADÓ és a VEVŐ közt ahány bitből áll a bitcsoport
A párhuzamos átvitelt csak kis távolságokra, illetve készülékek belsejében elhelyezkedő részegységek összekapcsolására használják
A soros átvitel esetén az információs biteket egyenként viszik át, így egy kódolt bitcsoport átviteli ideje nagyobb, mint párhuzamos esetben

## Slide 12: Aszinkron soros adatátvitel
A nagyokú és széleskörű elterjedése miatt egy számítógép és egy modem, vagy terminál közötti fizikai rétegének megvalósítása nagyon fontos
Ez teljes duplex, pont-pont típusú összekötetést igényel
Az ezt megvalósító szabvány megalkotója az Electronic Industries Association
A szabvány neve: EIA RS-232-C

## Slide 13: EIA RS-232-C
A szabvány leírásban a szgép hivatalos neve: adatvég-berendezés – DTE
A kapcsolodó modemé: adatáramköri-végberendezés – DCE
TELEFONOS HÁLÓZAT
DTE
DCE
DTE
DCE
RS-232-C

## Slide 14: RS-232C szabvány
A DTE-DCE egységeket összekötő vezetékrendszer mechanikus csatlakozóját is definiálták: 25 pólusú csatlakozó
A specifikáció szerint a -3V –nál kisebb fesz. A vonalon a bin 1-et ,míg a +3V-nál nagyobb fesz. A bin 0-át jelent.
Amikor a szgépet bekapcsolják, az aktíválja az adatterminál kész jelet(20)
Amikor a modemet kapcsolják be, akkor az aktíválja az adat kész jelet (6)
Ha a modem vivőjelet érzékel a telefon vonalon akkor a vivőérzékelés jelet aktíválja (8)
Az adáskérés (4) jelzi, hogy a terminál adatot akar küldeni
Az adásra kész (5) azt jelent, hogy a modem felkészült az adatok fogadására
Az adatok adása az adás vonalon (2), vétele a vétel vonalon(3) történik

## Slide 15: RS-232C szabvány
DTE
DCE
VÉDŐFÖLD (1)
ADÁS (TxD) (2)
VÉTEL (RxD) (3)
ADÁSKÉRÉS (RTS) (4)
ADÁSRA KÉSZ (CTS) (5)
ADAT KÉSZ (DSR) (6)
JELFÖLD (7)
VIVŐÉRZÉKELÉS (8)
ADATTERMINÁL KÉSZ (DTR) (20)

## Slide 16: RS-232C szabvány
Ahhoz, hogy a soros adatátvitel során az ADÓ-ról érkező biteket a VEVŐ egyértelműen azonosítani tudja, szükséges, hogy azonosan értelmezzék a jeleket
Aszinkron soros átvitelnél a bitcsoportos átviteli mód biztosítja az ADÓ és a VEVŐ szinkronizmusát
Járulékos infókhoz járulékos bitek is kellenek: START ill. STOP bitek (keretező bitek)

## Slide 17: RS-232C szabvány
A protokoll konkrét megvalósításánál a következőknek kell teljesűlnie:
  Adatbitek száma: 5,6,7 vagy 8 bit
  Paritásbit
  Stop bitek száma: ez a soros vonalak a bitcsoportok átvitele után garantált logikai 1 állapotának az idejét határozza meg, az egy bit átviteléhez szükséges idővel kifejezve
  Adatátviteli sebesség (bit/s): fontos adat, ez határozza meg alapvetően az ADÓ és a VEVŐ szinkronizmusát

## Slide 18: RS-232C szabvány
Bit/s | Egy bit átvitelének ideje (msec)
150 | 6,6666
300 | 3,3333
600 | 1,6666
1200 | 0,8333
4800 | 0,2083
9600 | 0,1042
19200 | 0,0521
38400 | 0,0261

## Slide 19: Közeg-hozzáférési módszerek
Véletlen vezérlés: a közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de használat előtt meg kell győződnie, hogy más nem használja
Osztott vezérlés: ilyen esetben egy időpontban mindig csak egy állomásnak van joga adatátvitelre
Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, mely vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásokat

## Slide 20: Közeg-hozzáférési módszerek
VÉLETLEN | OSZTOTT | KÖZPONTOSÍTOTT
ÜTKÖZÉSFIGYELÉSES ÜTKÖZÉS JELZŐ | (VEZÉRJEL TOVÁBBITÁSOS) VEZÉRJELGYŰRŰ | LEKÉRDEZÉSES
RÉSELT GYŰRŰ | (VEZÉRJEL TOVÁBBÍTÁSOS) VEZÉRJELBUSZ | VONALKAPCSOLÁSOS
REGISZTER BESZÚRÁSOS | ÜTKÖZÉSFIGYELÉSES ÜTKÖZÉST ELKERÜLŐ | IDŐOSZTÁSOS TÖBBSZÖRÖS HOZZÁFÉRÉSŰ

## Slide 21: Véletlen átvitel vezérlés
Mindegyik állomás figyeli a csatornát , ha szabad akkor az adás idejére kisajátítja
Ütközést jelző vivőérzékelős többszörös hozzáférés (CSMA/CD)
  Carrier Sense Multiple Access with Collison Detection
  Adás előtt belehallgat a csatornába, ha az csendes, akkor elküldi az üzenetet, a vivőérzékelés jelenti azt, hogy belehallgat
  A küldött üzenet mindegyik állomáshoz eljut, melyek eldöntik, hogy nekik szól vagy sem
  Adás közben el tudja dönteni, hogy az adott és a vett üzenetfolyam egyforma-e vagy sem.
  Ha nem , akkor más is beszél, az üzenet hibás, sérült
  Ezt hívják ütközésnek.
  Ezt használja az Ethernet hálózat

## Slide 22: Véletlen átvitel vezérlés
Réselt gyűrű (slotted ring)
  A gyűrűn felfűzött állomások rés-eknek elnevezett rögzített hosszúságú kereteket adnak körbe
  A résben van egy jelző, hogy foglalt-e
  Az állomások egy üres résbe, helyezik el az üzenet egy darabját
  Ha az üzenet visszaér a küldőhöz, akkor az kivonja az üzenetet a gyűrűből

## Slide 23: Véletlen átvitel vezérlés
Vezérjeles sín (Token bus)
  A vezérjel busz az átviteli közeget úgy vezérli, hogy az állomásról állomásra történő vezérjel továbbítása egy logikai gyűrűt képez
Ütközést elkerülő, vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CA)
  Carrier Sence Multiple Access with Collision Avoidance
  Itt minden állomás adást figyelve belehallgat a csatornába
  Az adás befejezése után egy adott ideig vár, ha ez idő alatt más nem kezd el adni, akkor elkezdi az adást

## Slide 24: Központosított átvitelvezérlés
Külön egység, a központ végzi a hozzáférés vezérlést
Lekérdezéses eljárás (polling)
  Ennél az eljárásnál a főállomás, és a többi mellékállomás alkotja a hálózatot
  A főállomás sorban egymás után szólítja az állomásokat, és ha van üzenetük akkor azt elküldik neki
  Ő meg a cím alapján tovább küldi a megfelelő állomásnak

## Slide 25: Központosított átvitelvezérlés
Lekérdezéses eljárás
Áll.
Áll.
Áll.
Áll.
Áll.
Áll.
Áll.
Főállomás (master)

## Slide 26: Központosított átvitelvezérlés
Vonalkapcsolásos eljárás
  A központon belül külön kapcsoló relékkel kötik össze a kommunikálni kívánó állomásokat az üzenetváltás idejére
Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás (TDMA)
  Time Division Multiple Access
  Elsődlegesen busz felépítésű hálózatoknál használják
  A buszhoz kapcsolódó mellékállomás egy adott időszeletben adhat csak