## Slide 1: Számítástechnikai alapismertek

## Slide 2: Hardver:nyomtatók
Margaréta kerekes nyomtatók
Sornyomtatók
Mátrix Nyomtatók
Hő nyomtatók
Tintasugaras nyomtatók
Lézer nyomtatók

## Slide 3: Hardver: memória
Memória típusok csoportosítása, jellemzése
ROM, RWM, RAM, CAM
1x1bit -> n x m bit

## Slide 4: CPU - Memória
Processzor
Memória
címsín
adatsínsín

## Slide 5: Memória hierarchia
háttér
memória
„belső” memória
  regiszterek
  puffer memóriák
  mikroprogram tár
központi memória
(első szintű,
operatív)
~ns
~100 byte
a CPU-ban
~Mbyte, ~10 ns
végrehajtás alatti program,
adatok
CPU által nem közvetlenül elérhető
nem aktív programok, nagymennyiségű adatok
~ Gbyte, ~ms

## Slide 6: Memóriák jellemzése („mennyiségi”)
kapacitás : tárolható adat mennyisége
legkisebb címezhető egység
hozzáférési szélesség : egy hozzáféréssel elérhető adatmennyiség
átlapolhatósági fok : egyszerre müködhető modulok
elérési rendszer ...

## Slide 7: Memóriák jellemzése („időbeli”)
elérési idő : időtartam az olvasási igénytől az adat megérkezéséig
ciklusidő : két hozzáférés közti minimális idő
átlapolhatósági fok : egyszerre müködhető modulok
adatátviteli sebesség : ...

## Slide 8: Memóriák osztályozása
fizikai működési elv szerint
mágneses
(remanenes mágneses vektor)
félvezetős
(bistabil multivibrátor)
elérés szerint
cím szerint elérhető
tartalom szerint elérhető
(asszociatív)

## Slide 9: Memóriák elérési rendszere
„véletlen” elérésű (címfüggetlen)
(RAM - Random Access Memory)
sorbaállásos
(FIFO - First In First Out)
verem rendszerű
(LIFO - Last In First Out)
asszociatív (tartalom címzésű) (CAM - Content Adressable Memory)
soros
ciklikus

## Slide 10: Memóriák a tárolt információ megváltoztathatósága szempontjából
átírható (törölhető)
RWM
Read Write Memory
csak kiolvasható (fix)
ROM
Read Only Memory
energia kimaradás esetén : felejtő / nem felejtő
kiolvasáskor : törlődő (destruktív) / nem-törlődő
statikus / dinamikus (szükséges az információ „mozgatása”)

## Slide 11: Memóriák hardware felosztása
ROM
RWM
maszkolt
PROM
EPROM
SRAM
DRAM
ferrit
címezhető memória
Notes: [Modern comp. pp 208]

## Slide 12: ROM-ok
mask programmable ROM
PROM : programmable ROM (1x csak)
EPROM : erasable programmable PROM (UV fény vagy áram)

## Slide 13: RWM-ok („RAM”-ok)
SRAM (statikus RAM) olyan memóriachip, amely állandó feszültség hatására működik
DRAM (dinamikus RAM) az állandó feszültség mellett rendszeres frissítést, kiolvasást igényel.

## Slide 14: Paritásbites memória ellenőrzés
10011010
11100000
10110101
00110000
11010110
11001111
00101100
10000101
0
1
1
0
1
1
1
1
1
memória
tartalom
paritás
bitek
11001111
paritás hiba

## Slide 15: Paritás ellenőrző áramkör
x
y
x y x XOR y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
d0
...
d7
„tárolt paritás” bit
„számolt paritás”

## Slide 16: Memóriák megvalósítása
ROM
RWM

## Slide 17: multiplexeres tároló...
MUX
8-1
a2 a1 a0
z
d0
d7
d6
d5
d4
d1
d2
d3
címzés :
0
1
0
0
1
1
0
0
000
001
010
011
100
101
110
111
a2 a1 a0

## Slide 18: „egyeniráyító” (dióda)
I áram

## Slide 19: „maszkolt” ROM
címkiválasztás
adatkiolvasás

## Slide 20: „maszkolt” ROM (működés)
címkiválasztás
Iolvasó
adatkiolvasás

## Slide 21
1010
1100
0
1
b3
b2
b1
b0
1-2
s0

## Slide 22: PROM
Iiró
Iiró >> Iolvasó
„kiégetés”

## Slide 23: Egy furcsa (visszacsatolt) kapcsolás
x y x NOR y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
a
b
c
d

## Slide 24: RSFF érték beírás
a=0
b=1
c=x
d=y
a=0
b=1
c=x -> ?
d=y -> 0
x
y
a=0
b=1
?
0
c=? -> 1
d=0
a=0
b=1
c=1
d=0

## Slide 25: RSFF érték tárolás
a=0
b=0
c=1
d=0
a=0
b=0
c=1
d=0
1
0

## Slide 26: RSFF „nem megengedett állapot”
a=1
b=1
c=0
d=0
a=1
b=1
c=1
d=0
1
0
a=0
b=0
c=1
d=1
a=0
b=0
c=0
d=0
instabil
állapot

## Slide 27: RS flip-flop
R (reset)
S (set)
Q
_
Q
R S Q(t) Q(t+1)
1 0 x 0
0 1 x 1
0 0 x x
1 1 x ???
R Q
S -Q

## Slide 28: D flip-flop
R Q
S -Q
CLK
D (data)
Clk D Q(t) Q(t+1)
0 x y y
1 x y x
D Q
clk -Q
állapot
megörzés
adat
eltárolás

## Slide 29: 1x1 bites memória cella
D Q
clk
D-in
D-out
CS
___
WR/RD
1x1bit
D-in
D-out
CS
___
WR/RD
Chip
Select
Write/Read

## Slide 30: 1x4 bites memória
1x1bit
D0-in
D0-out
CS
___
WR/RD
1x1bit
D1-in
D1-out
1x1bit
D2-in
D2-out
1x1bit
D3-in
D3-out
1x4 bit
d0 d1 d2 d3
CS
R/W

## Slide 31: 4x8 bites memória
1x4 bit
CS
R/W
1-4
s0 s1
1x4 bit
1x4 bit
1x4 bit
1x4 bit
1x4 bit
1x4 bit
1x4 bit
d7-d4
d3-d0

## Slide 32: MOSFET tárolócella
Gnd
C
T1
T2
T3
Töltéstárolás a C kondenzátoron
író vezeték
olvasó vezeték
beírás
engedélyezése
kiolvasás
engedélyezése

## Slide 33: Tartalom szerint elérhető memória
asszociatív memória

## Slide 34: Asszociatív keresés
kulcs (k)
kulcs (1)
kulcs (2)
kulcs (3)
kulcs (n)
érték (1)
érték (2)
érték (3)
érték (n)
összehasonlítás
összehasonlítás
összehasonlítás
összehasonlítás
...
...
érték (k)
találat esetén a keresett érték
maszk
regiszter

## Slide 35: Gyorsítás
memória tömbök : 1 hozzáféréssel több adat
átlapolt címzés (interleaved addressing) : egyszerre több memória modulhoz hozzáférés on-chip : EDO DRAM (Extended Data Output)
m3
m1
m2
m0

## Slide 36: A szoftver
Utasítás készletek
  Redukált (RISC)
  Komplex (CISC)
Gépi kód
Program végrehajtása
Szoftverek csoportosítása

## Slide 37: Utasításkészletek
Utasításrendszer
A CPU végrehajtható utasításai.
Egy tipikus utasítás beosztás:
Bonyolult utasításkészlet --> rövidebb gépi kódú program.
CISC - Complex Instruction Set Computers. Komplex utasításkészletû számítógép (MOTOROLA, INTEL alapú gépek).
RISC - Reduced Instruction Set Computers. Csökkentett utasításkészletû számítógép.
Műveletkód | Címzési mód | Címek

## Slide 38: A program végrehajtásának folyamata
Betőltés
Interpreter nyelv
Gépikód
Fordítás
Interpreter betőltése
Végrehajtás
igen
nem
igen
nem
Végrehajtás
Végrehajtás

## Slide 39: Szoftverek csoportosítása
Rendszerprogramok
Segéd programok
Alkalmazói programok
Fejlesztői környezetek

## Slide 40: Rendszerprogramok operációs rendszerek
Linux
FreeBsd
Solaris
SCO
AIX
WINDOWS 9x és NT
OS/2
Nowell
MacOS

## Slide 41: Segéd programok
Vírus írtók
Tömőrítők
File kezelők
Teszt programok
Fordító programok

## Slide 42: Alkalmazói programok
Szövegszerkesztők
Táblázatkezelők
Bemutató készítők
Adatbázis kezelők
Ügyviteli rendszerek

## Slide 43: Szövegszerkesztők
MS Word
Word perfect
Starwriter
Write
Editorok
  Norton editor
  Notepad
  Vi, joe , xemacs (Linuxosak)

## Slide 44: Táblázatkezelők
MS excel
Quatro pro
Starcalc

## Slide 45: Adatbázis kezelők
Foxpro
Access
Dbase

## Slide 46: Ügyviteli rendszerek
Iktató programok
Banki rendszerek
Pénztárgép programok

## Slide 47: Fejlesztői környezetek
Delphi
Visual studio
MS Office
Kdevelop
QT