## Slide 1: Hardver - szoftver rétegek
hardver
rendszer szoftver
alkalmazói szoftver

## Slide 2: C nyelvű programból, gépi kód
magas szintű programozási nyelv (C)
swap (int v[], int k)
{ int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
C fordító
assembler nyelvű program
swap:
muli $2, $5,4
add $2, $4,$2
lw $15, 0($2)
lw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 0($2)
jr $31
bináris, gépi kódú program
assembler
00000010110110010001110100011010
11101110010100101000101110000010
11111001000000010100001010000001
11111001000000011000001100000001
00011001000000011000001010000001
00011001000000010100001100000001
00101011100000000000000001111111

## Slide 3: Logikai fizikai szintek
elektronok,
félvezető rétegek
tranzisztorok,
félvezetők
logikai kapuk
0 - 1 logikai szintek
„0 - 5 Volt”
memória, CPU, IO egységek, stb.
CPU
MEM
„A számítógép”
ALU
CU
REG
logikai áramkörök
részegységek

## Slide 4: 1. előadás tartalma
Miért (lehet) szükséges a számítógépek felépítésének az ismerete ? Furcsa meghökkentő kérdések és válaszok...
Történelmi áttekintés, számítógép generációk
Informatikai fogalmak és értelmezése

## Slide 5: Miért (lehet) szükséges a számítógépek felépítésének az ismerete ?
Furcsa meghökkentő kérdések és válaszok...

## Slide 6: Módszeres programozás...
s:=0
s<>1
s:=s+1/16
Feladat :
egy nulla kezdőértékű számhoz
1/16-ot hozzáadni amíg az értéke egy nem lesz.

## Slide 7: Meghökkentő ciklus ?
Program ciklus;
Var s:real;
Begin
s:=0;
While s<>1 do
s:=s+1/16;
End. 

## Slide 8: Meghökkentő ciklus !
Program ciklus;
Var s:real;
Begin
s:=0;
While s<>1 do
s:=s+1/10;
End. 

## Slide 9: Mi Ez ?
1011

## Slide 10: Mennyi ?
1011 = 11 ???

## Slide 11: Számítógépek sebessége
Milyen gyors a leggyorsabb számítógép ?
Hány szorzást végez másodpercenként ?
Mennyivel gyorsabb egy otthoni gépnél ?
Miért gyorsabb ?
Miért nem gyorsabb ?
Hogyan lehetne gyorsabb ?
Notes: 1,8 TFLOPS

## Slide 12: EARTH SIMULATOR TOP 1 - 2002 június
Based on the NEC SX architecture, 640 nodes, each node with 8 vector processors (8 Gflop/s peak per processor), 2 ns cycle time, 16GB shared memory. Total of 5120 total processors, 40 TFlop/s peak, and 10 TB memory.
It has a single stage crossbar (1800 miles of cable) 83,000 copper cables, 16 GB/s cross section bandwidth.
700 TB disk space
1.6 PB mass store
Area of computer = 4 tennis courts, 3 floors
1TFlop/s = 1012 lebegőpontos művelet /s
1PByte = 1015 Byte
femto -15
pico -12
nano -9
mikro -6
mili -3
kilo 3
mega 6
giga 9
tera 12
peta 15

## Slide 13: 2 gép összehasonlítása...
EDVAC 1
CRAY-1
1952
1976
24év
2000 ns
1ns = 1/1.000.000.000s
12.5ns
160x
órajel ciklus
évszám
mátrixszorzás
100 /s
1
1.300.000x
8000x
technológia
„felépítés”
0
0
0
0
0
0 /s
3
0

## Slide 14: Miért kell (fontos) a számítógépek ismerete ?
Az eszköz ismerete, az „alap”...
Program - számítógép kapcsolata...
Hibakeresés, sebesség, optimalizálás,...
„Korrekt” programozás...
„Jobb” használat...

## Slide 15: Történelmi áttekintés
Számítógép generációk

## Slide 16: Ember vs. számítógép
emlékezet
vezérlő agy
gondolkodás
érzékszervek
beavatkozó
szervek
környezet
tár (memória)
vezérlő egység
logikai
aritmetikai
egység
folyamat
bemeneti
egység
kimeneti
egység

## Slide 17: Számológép vs. számítógép
Számológép :
Főleg számtani műveletek végzésére alkalmas, gyakori, közvetlen emberi beavatkozást igénylő eszköz
Számítógép :
Belső programvezérlésű digitális
elektronikus gép,
műveletek sorozatát képes adatokkal végezni
emberi beavatkozás nélkül
Notes: Mi számítógép ? példa a menedzser kalkulátorom, számológép, programozható számológép, mobiltelefon, CD lejátszó

## Slide 18: Korai számoló gépek és felfedezők (1)
Eszközhasználat (~-300.000év)
Számfogalom (~-30.000év), számrendszerek, kéz
Abakusz, ~5000 éves, összeadás-kivonás, golyók tologatása rudakon,
Papír és toll (csillagászat, navigáció, táblázatok, trigonometrikus fv.)
Fizikai munka -> szellemi munka „gépesítése”
Nagyon erős technológiai korlátok (mechanika)
Notes: milyen számítógépet tudnánk mi most itt készíteni ?

## Slide 19: Számoló gépek készítése (1600- Ipari Forradalom)
1623 Wilheim Schickard, 4 alapművelet (terve)
1642 Blaise Pascal, tízes számrendszer, 8 jegyű, összeadó-kivonó, fogaskerék
1694 Gottfried Wilhem von Leibniz, Pascal gépe + szorzás váltó tárcsák

## Slide 20: Automata, programvezérelt számítógép (gondolata)
Charles Xavier Thomas de Colmar, 4 alapművelet
1769 Kempelen Farkas, billentyűvezérlésű hangszintetizátor
1820 Joseph-Marie Jacquard, lyukkártya vezérlésű szövőgép program - minta tárolás - vezérlés

## Slide 21: Babbage gépei (1)
Charles Babbage : "I wish to God these calculations had been performed by steam!" 1812 gépek és matematika közötti összhang
1822 „Difference Engine” gőz, tárolt program (univerzális, külső programvezérlésű elektromechanikus számítógép terve) polinom helyettesítési értéket számol sorozatban ( ) 20 jegy, 6-od rendű
Notes: nem világos mi működött és mi nem...

## Slide 22: Babbage gépei (2)
„Analytical Engine” általános célú számítógép:
„malom” (processzor)
„tár” (memória)
utasítások lyukkártyán, algoritmus (vége, goto...) Augusta Ada, Countesse of Lovelance (ADA nyelv) programozza

## Slide 23: Számoló gépek alkalmazásának a kezdete
1847-1854 George Boole, Boole algebra matematikai egyenletek : igaz/hamis
1889 Herman Hollerith lyukkártya (1lyuk - 1szám, 2lyuk -1betű) USA népszámlálás összesítés (10év -> 6hét) 1924 International Buisness Machines (IBM) alapítója
Kereskedelmi számológépek

## Slide 24: 1. Generáció 1945-1956 (1)
1941 Konrad Zuse, Z3, elekromágneses relék, repülő és rakéta tervezés
1943 Alain Turing, Colossus, német rejtjel visszafejtés (célgép)
1944 Howard H. Aiken, Mark I., lövedékpálya táblázatok, fél focipálya méret, 800km vezeték, relé, 3-5 sec/számolás, alapműveletek, komplex egyenletek

## Slide 25: 1. Generáció 1945-1956 (2) (ENIAC)
1946, ENIAC John Presper Eckert, John W. Mauchly, első elektronikus digitális számítógép 18.000 vákuumcső, 70.000 ellenállás, 5 millió forrasztás, 160 kW fogyasztás 5000 + /sec , 400 * /sec, 10 jegyű számok, 20 regiszter, 1000* gyorsabb mint Mark I. külső programvezérlés (huzalozás) 30 Tonna , MTBF 40sec
MTBF = Mean Time Between Failures (meghibásodások közt eltelt átlagos idő)
Notes: vákumcső kép, magyarázat

## Slide 26: 1. Generáció 1945-1956 (3)
1945 EDVAC, Neumann János (John von Neumann 1903-1957) memória tárolja az adatokat és a programot feltételes vezérlés átadás központi vezérlő egység
1951 UNIVAC I. első kereskedelemben kapható számítógép
1964 IBM 360 első „igazi” általános célú számítógép

## Slide 27: 1. Generáció blokkvázlata
Aritmetikai
logikai
egység
Operatív tár
(Memória)
Vezérlő egység
Beviteli egység
(Input)
Kiviteli egység
(Output)
Processzor
vezérlés
adatátvitel
perifériák
perifériák

## Slide 28: 1. Generáció összefoglalás
Rendelésre készült műveletek, az elvégzendő feladathoz : tudományos műszaki számítások
Binárisan kódolt gépi nyelvű program (minden gépnek különböző)
Programozás gépi kódban
Processzorcentrikus
Soros feldolgozás

## Slide 29: 1. Generáció összefoglalás
Vákuumcsövek (nagy méret) adat tárolók : mágnesdobok
Elektroncsöves
10e3..10e4 művelet/sec
10..100kW teljesítményfelvétel
Kis megbízhatóság
Magas ár
Néhány darab

## Slide 30: 2. Generáció 1956-1963
1948 Tranzisztor felfedezése
Félvezetős áramkörök (tranzisztor, dióda)
10e4..10e5 művelet/sec
Megbízhatóbb, kisebb méret, teljesítmény felvétel csökken
Teljesítmény/ár arány megnő
Notes: tranzisztorról kép, működési magyarázat

## Slide 31: 2. Generáció
Önálló (a központi feldolgozó egységtől függetlenül) párhuzamosan működő csatornák (I/O)
Memória centrikus
Perifériák, háttértárak
Ferritgyűrűs memória (megbízhatóbb, olcsóbb, gyorsabb, nagyobb kapacitás)
Notes: ferritgyűrűs memória képe és működése [Computer Architecture and Organisation, Chapter Five, Memory organisation, pp337]

## Slide 32: 2. Generáció
processzor
Csatorna
Vezérlő egység
Aritmetikai logikai egység
Operatív tár
(memória)
perifériák
háttértárak
Csatorna
vezérlés
adatátvitel

## Slide 33: 2. Generáció összefoglalás
Gépcsaládok
Assembly nyelv (rövidített kódok), COBOL, FORTRAN, ALGOL, software ipar...
Kötegelt (batch) feldolgozás, gazdasági adatfeldolgozás, ipari folyamatirányítás

## Slide 34: 3. Generáció 1964-1971
1958 Jack Kilby (Texas Instruments) Integrált áramkör (IC) 3 elektronikus elem 1 szilícium lapkán
Notes: IC mutatás, magyarázat

## Slide 35: 3. Generáció
Integrált áramkörök (10..1000 egy tokban)
10e5..10e6 művelet /sec
Modularitás, bővíthetőség
Párhuzamos működés, több processzor
I/O processzorok
Olcsó nagy tárak

## Slide 36: 3. Generáció
Tár modul
Átviteli sínrendszer (busz)
Aritmetikai, logikai
processzor
I/O
processzor
Tár modul
Tár modul
I/O
processzor
adatátvitel

## Slide 37: 3. Generáció
Operációs rendszerek, szoftverek
Multiprogramozott üzemmód
Időosztásos rendszerek (Time sharing), távoli terminálok
IBM 360 / 370, PDP 11 (DEC másolat)

## Slide 38: 4. Generáció 1971-napjainkig (1)
Egyre több elem egy tokban (chipben) LSI, VLSI, ULSI (1e6 )
Csökkenő méret, csökkenő ár
Növekvő teljesítmény, megbízhatóság
1971 Intel 4004 : központi feldolgozó egység, memória, I/O vezérlés 1 chipben
Egy mikroprocesszor - több feladatra programozva
Mikroszámítógépek
Notes: Pentiumban hány tranzisztor van ? (kb. 5e6)

## Slide 39: 4. Generáció 1971-napjainkig (2)
1976 Cray 198 MFLOPS
Mini-számítógépek (Commodore, Apple, Atari)
1981 IBM PC „személyi számítógép”
1981: 2Millió, 1982: 5.5Millió, 1990: 65millió
Desktop, laptop, palmtop
1984 Macintosh Apple, grafikus operációs rendszer
Hálózatok, LAN, internet

## Slide 40: 5. Generáció Jelen és Jövő
HAL9000 (2001 Űrodüsszea...)
Mesterséges intelligencia...
Párhuzamos (nem Neumann elvű) feldolgozás
Problémák ? (Hő, vékony réteg,...)
Új technológia, új elvek ?
Kvantum számítástechnika...
Notes: ... a jövő nemzedék, Önök...

## Slide 41: Fejlődés
Technológia : eletroncső, tranzisztor, integrált áramkör, LSI, VLSI
Operatív tár : művonal, ferritgyűrű, félvezető
Struktúra : processzorcentrikus, tárcentrikus, moduláris
Méret csökken („teremnyi” -> „körömnyi”), darabszám nő (1-2db. -> 10e6 db/típus.)
Alkalmazás : tudományos-műszaki számítások, gazdasági adatfeldolgozás, ipari folyamatirányítás, általános
Programozás : gépi, assembler nyelv, magas szintű nyelvek, operációs rendszerek
Árarány : hardver / szoftver csökken
Notes: 1951 : 12db
1975 : 150.000 jóslat 1985-re : 500.000
1985 : 9.000.000
1989 : 54.000.000