## Slide 1: Útválasztás

## Slide 2: A statikus útválasztásos környezet
A statikus útválasztásos IP környezet kis, egyetlen útvonallal rendelkező, statikus IP alapú összetett hálózat számára a legmegfelelőbb:
  A kis összetett hálózatok 2-10 hálózatból állnak.
  Az egyetlen útvonal azt jelenti, hogy az összetett hálózat bármely két végpontja között közlekedő csomagok számára csak egyetlen elérési út áll rendelkezésre.
  A statikus azt jelenti, hogy az összetett hálózat topológiája az idő során nem változik.

## Slide 3: Lehetséges statikus útvonalú környezetek:
Kisvállalkozás.
Otthoni IP alapú összetett hálózat.
Egyetlen hálózattal rendelkező fiókiroda.
Annak biztosítására, hogy a központi irodának szánt forgalom ne a fiókiroda számítógépére érkezzen, a fiókiroda útválasztója egy alapértelmezett útvonallal rendelkezik ahelyett, hogy az általában keskeny sávszélességű WAN kapcsolaton keresztül útválasztási protokollt futtatna.

## Slide 4: A statikus útválasztás hátrányai:
Nincs hibatűrés
  Ha egy útválasztóval vagy kapcsolattal megszakad az összeköttetés, a statikus útválasztók nem észlelik a hibát, és nem is értesítik a többi útválasztót a hibáról. Ez a hátrány nagyméretű, vállalati összetett hálózatok esetében jelentős, a kisvállalkozásoknál (ahol két útválasztó és három, LAN kapcsolatokon alapuló hálózat működik) a kapcsolat nem szakad meg olyan gyakran, hogy több útvonallal rendelkező topológiát és útválasztó protokollt kellene telepíteni.
Felügyeleti többletterhek
  Ha az összetett hálózatból eltávolít egy hálózatot vagy újat telepít, az új hálózathoz vezető útvonalak hozzáadását vagy eltávolítását kézzel kell elvégeznie. Ha új útválasztót ad az összetett hálózathoz, akkor azt megfelelően kell konfigurálni az összetett hálózatban található útvonalakhoz.

## Slide 5: A statikus útválasztás biztonsági kérdései
Az útválasztókon a statikus útvonalak szándékos vagy véletlen módosításának megakadályozása érdekében végezze el az alábbiakat:
  Alakítson ki fizikai védelmet az útválasztók körül, hogy a felhasználók ne férjenek hozzá.
  Csak azon felhasználóknak adjon rendszergazdai jogokat, akik futtatni fogják az Útválasztás és távelérés szolgáltatást.

## Slide 6: A statikus útválasztás telepítése
Készítsen térképet az IP alapú összetett hálózat topológiájáról, amely föltünteti az egyes hálózatokat, valamint az útválasztók és az állomások (TCP/IP protokollt használó, de nem útválasztóként működő számítógépek) elhelyezkedését.
Minden egyes IP alapú hálózathoz (egy vagy több útválasztó által körülhatárolt kábelrendszer) rendeljen egyedi IP hálózati azonosítót (más szóval IP-címet).

## Slide 7: A statikus útválasztás telepítése
Rendeljen IP-címet minden egyes útválasztó összeköttetéshez. Általános gyakorlat az adott IP alapú hálózat első IP-címeit az útválasztó összeköttetésekhez rendelni. Például a 255.255.255.0 alhálózati maszkkal rendelkező 192.168.100.0 hálózati azonosító esetén az útválasztó összeköttetés a 192.168.100.1 IP-címet kapja.
Periferikus útválasztók esetében állítson be alapértelmezett útvonalat azon az összeköttetésen, amely rendelkezik szomszédos útválasztóval. Periferikus útválasztókon nem kötelező alapértelmezett útvonalakat használni.

## Slide 8: A statikus útválasztás telepítése
Minden egyes nem periferikus útválasztó számára állítson össze egy listát azokról az útvonalakról, amelyeket statikus útvonalként kell az adott útválasztó útválasztási táblájához adni. Minden egyes útvonal célhálózati azonosítóval, alhálózati maszkkal, átjáró (vagy továbbító) IP-címmel, metrikával (az útválasztó ugrásainak száma a hálózat eléréséig), valamint a hálózat eléréséhez szükséges összeköttetéssel rendelkezik.
Nem periferikus útválasztók esetében adja hozzá az 5. lépésben létrehozott statikus útvonalakat az egyes útválasztókhoz. Az Útválasztás és távelérés szolgáltatás route parancsával is hozzáadhat statikus útvonalakat. Ha az route parancsot használja, alkalmazza a -p beállítást, hogy a statikus útvonalak állandóak maradjanak.
Ha elkészült a beállításokkal, a ping és tracert parancsok használatával ellenőrizze az állomások közötti kapcsolatokat, így a rendszer az összes útválasztási útvonalat ellenőrzi.

## Slide 9: Megjegyzések a statikus útválasztás tervezéséhez
Periferikus útválasztó konfigurációja
  A konfiguráció leegyszerűsítése érdekében a periferikus útválasztók számára olyan alapértelmezett útvonalat állíthat be, amely a szomszédos útválasztóhoz mutat. A periferikus útválasztó olyan útválasztó, amely több hálózathoz van csatolva, de ezen hálózatok közül csak egy rendelkezik szomszédos útválasztóval.
Alapértelmezett útvonalak és útválasztási hurkok
  Nem ajánlott két olyan szomszédos útválasztót konfigurálni, amelynek alapértelmezett útvonalai egymásra mutatnak. Az alapértelmezett útvonal minden olyan forgalmat továbbít a beállított útválasztóhoz, amely nem közvetlenül csatlakoztatott hálózatról érkezik. Ha két útválasztó alapértelmezett útvonala egymásra mutat, akkor elérhetetlen rendeltetési helyre címzett forgalom esetén útválasztási hurok alakulhat ki.

## Slide 10: Példa a hálózati címfordításra
Ha egy kisebb vállalat saját intranetes hálózatához a 192.168.0.0 hálózati azonosítót használja és az Internet-szolgáltatótól a w1.x1.y1.z1 nyilvános címet kapta, akkor a hálózati címfordítás (NAT - Network Address Translation) a 192.168.0.0 azonosítón lévő privát címeket a w1.x1.y1.z1 IP-címhez rendeli. Ha egy nyilvános címhez több privát cím is hozzá van rendelve, a NAT dinamikusan kiválasztott TCP és UDP portokat használ az egyes intranet helyek megkülönböztetésére

## Slide 11: Példa a hálózati címfordításra

## Slide 12: Példa a hálózati címfordításra
Az ábra azt szemlélteti, hogyan lehet egyszerűen csatlakoztatni az intranetes hálózatot az Internethez a NAT használatával.
Ha egy, a 192.168.0.10 azonosítóval rendelkező felhasználó web böngésző használatával a w2.x2.y2.z2 címen lévő webkiszolgálóhoz csatlakozik, a felhasználó számítógépe által létrehozott IP-csomag a következő információt fogja tartalmazni:
  Cél IP-címe: w2.x2.y2.z2
  Forrás IP-címe: 192.168.0.10
  Célport: TCP port 80
  Forrásport: TCP port 1025

## Slide 13: Példa a hálózati címfordításra
Ez az IP-csomag ezután a NAT-protokollhoz kerül, mely a kimenő csomagot az alábbiak szerint változtatja meg:
  Cél IP-címe: w2.x2.y2.z2
  Forrás IP-címe: w1.x1.y1.z1
  Célport: TCP port 80
  Forrásport: TCP port 5000
A NAT protokoll a {192.168.0.10, TCP 1025} adat {w1.x1.y1.z1, TCP 5000} adathoz történő hozzárendelését egy táblázatban tárolja.

## Slide 14: Példa a hálózati címfordításra
Az átalakított csomagot a program elküldi az Interneten keresztül. A visszaküldött választ a NAT protokoll fogadja. A beérkezett csomag az alábbi információkat tartalmazza a nyilvános címre vonatkozóan:
  Cél IP-címe: w1.x1.y1.z1
  Forrás IP-címe: w2.x2.y2.z2
  Célport: TCP port 5000
  Forrásport: TCP port 80

## Slide 15: Példa a hálózati címfordításra
A NAT-protokoll ellenőrzi a fordítási táblázatot, és a nyilvános címeket privát címekhez rendeli, majd továbbítja a csomagot a 192.168.1.10 címen található számítógép felé. A továbbított csomag az alábbi információkat tartalmazza a címre vonatkozóan:
  Cél IP-címe: 192.168.0.10
  Forrás IP-címe: w2.x2.y2.z2
  Célport: TCP port 1025
  Forrásport: TCP port 80

## Slide 16: Példa a hálózati címfordításra
A NAT-protokoll által kiadott kimenő csomagok forrás IP-címe (privát cím) az Internet-szolgáltató által kijelölt címhez (nyilvános cím), a TCP/UDP portszámok pedig másik TSP/UDP portszámhoz lesznek rendelve.
A NAT-protokoll által fogadott bejövő csomagok cél IP-címe (nyilvános cím) az eredeti intranetes címhez (privát cím), a TCP/UDP portszámok pedig az eredeti TSP/UDP portszámokhoz lesznek rendelve.

## Slide 17: A két útválasztó közötti virtuális magánhálózat tervezési szempontjai
Nem állandó (igény szerinti) vagy állandó kapcsolatok
  Döntse el, hogy az igény szerint tárcsázó, két útválasztó közötti VPN-kapcsolatai állandóak legyenek-e vagy sem.
  A nem állandó igény szerint tárcsázó kapcsolatok esetén a fogadó útválasztónak mindig csatlakoznia kell az Internethez. A hívó útválasztó telefonos kapcsolat segítségével, például analóg telefonvonalon vagy ISDN-vonalon keresztül csatlakozik az Internethez.
  A fogadó útválasztón egyetlen igény szerint tárcsázó összeköttetést kell konfigurálni. A hívó útválasztón két igény szerint tárcsázó összeköttetést kell konfigurálni: egyet a helyi Internet szolgáltatóval (ISP) való kapcsolathoz, egyet pedig a két útválasztó közötti VPN-kapcsolathoz.
  Az igény szerint tárcsázó, két útválasztó közötti VPN-kapcsolatokhoz egy további állomásútvonalra van szükség a hívó útválasztó IP útválasztási táblájában.

## Slide 18: A két útválasztó közötti virtuális magánhálózat tervezési szempontjai
Állandó kapcsolat esetén mindkét útválasztónak folyamatosan WAN-kapcsolattal kell csatlakoznia az Internethez. Minden útválasztón csak egyetlen igény szerint tárcsázó összeköttetést kell konfigurálni. Az állandó kapcsolatok napi 24 órában kezdeményezhetők, és egész nap fennállhatnak.

## Slide 19: Egyirányúan vagy kétirányúan kezdeményezett kapcsolatok
Az egyirányúan kezdeményezett kapcsolatok esetében az egyik útválasztó mindig VPN-kiszolgálóként, a másik mindig VPN-ügyfélként működik.
A VPN-ügyfél kezdeményezi a kapcsolatot, a VPN-kiszolgáló pedig fogadja azt. Az egyirányúan kezdeményezett kapcsolatok jól illeszkednek az állandó kapcsolatú sugaras topológiához, amelyben a fiókiroda útválasztója az egyetlen kapcsolatot kezdeményező útválasztó.
Egyirányúan kezdeményezett kapcsolatok létrehozásához a következők szükségesek:
  A VPN-kiszolgálót (a fogadó útválasztót) LAN- és WAN-útválasztóként kell konfigurálni.
  A hívó útválasztó hitelesítő adatai számára létre kell hozni egy felhasználói fiókot, amelyet a fogadó útválasztó ér el és érvényesít.
  Az igény szerint tárcsázó összeköttetést a fogadó útválasztón ugyanazzal a névvel kell konfigurálni, mint a hívó útválasztó által használt felhasználói fiókot. Ezt az igény szerint tárcsázó összeköttetést nem fogják kitárcsázásra alkalmazni, ezért nem kell beállítani rajta a hívó útválasztó állomásnevét vagy IP-címét, illetve érvényes felhasználói hitelesítő adatokat.

## Slide 20: Egyirányúan vagy kétirányúan kezdeményezett kapcsolatok
Kétirányúan kezdeményezett kapcsolatok esetében bármely útválasztó lehet VPN-kiszolgáló vagy VPN-ügyfél attól függően, melyik kezdeményezi a kapcsolatot.
Mindkét útválasztót konfigurálni kell VPN-kapcsolat kezdeményezésére és fogadására is. Kétirányúan kezdeményezett kapcsolatot akkor célszerű alkalmazni, ha a két útválasztó közötti VPN-kapcsolatok nem napi 24 órában állnak fenn, és bármely útválasztótól érkező forgalom létrehozhat igény szerinti kapcsolatot.
A kétirányúan kezdeményezett, két útválasztó közötti VPN-kapcsolatok létrehozásához a következőkre van szükség:
  Mindkét útválasztónak állandó WAN-kapcsolattal kell csatlakoznia az Internethez.
  Mindkét útválasztót LAN és WAN-útválasztóként kell konfigurálni.
  Mindkét útválasztó számára létre kell hozni egy-egy felhasználói fiókot, hogy a fogadó útválasztó elérhesse és érvényesíthesse a hívó útválasztó hitelesítő adatait.
  Az igény szerint tárcsázó összeköttetések beállításait, ahol az összeköttetések neve megegyezik a hívó útválasztó felhasználói fiókjának nevével, mindkét útválasztón konfigurálni kell, beleértve a fogadó útválasztó állomásnevét vagy IP-címét, illetve a felhasználói fiók hívó útválasztó hitelesítéséhez szükséges hitelesítő adatait is.