## Slide 1: Egy 3 tartományos hálózati infrastruktúra kialakítása

## Slide 2: A megvalósítás lépései
Tervezés
A tartomány vezérlők telepítése
Egyéb szerverek telepítése és beléptetése a nekik megfelelő tartományba
A kliensek beléptetése a tartományba

## Slide 3: Tervezés
3 tartomány
  1 főtartomány
    dn=forrai,dn=msft
  2 altartomány
    dn=pecs,dn=forrai,dn=msft
    dn=bp,dn=forrai,dn=msft
Az egész hálózat a 192.168.100.0/24 hálózati címeket használja.
  forrai.msft :192.168.100.1-120
  pecs.forrai.msft : 192.168.100.130-190
  Bp.forrai.msft : 192.168.100.200-250

## Slide 4: Az igények
Gyakori igények:
  Internet elérés (böngészés)
  Levelezés
  Office alkalmazások
  Fájlok tárolása
  Web-szolgáltatás

## Slide 5: Tervezés
Tartományonként a következő szerverek lesznek telepítve:
  Tartomány vezérlő (DC)
  Névszerver (DNS)
  Web szerver (WWW)
  Levelező szerver (smtp,pop3)
A fő tartományban plusz :
  ISA szerver telepítése ajánlott
  egy DHCP szervert is telepíteni ajánlott

## Slide 6: A tartomány vezérlők telepítése
1.lépés a főtartomány DNS szerverének a telepítése
2.lépés az altartományok DNS szervereinek a telepítése
3.lépés az altartományok delegálása
4.lépés a főtartomány Domain Controller-jének a telepítése
5.lépés az altartományok Domain Controllereinek telepítése

## Slide 7: A DNS név
Host-, állomásnév :
barna
Tartománynév :
bp.forrai.msft
FQDN név :
barna.bp.forrai.msft
FQDN : Full Qualified Domain Name

## Slide 8: A DNS névtér
mil
edu
gov
com
int
net
org
területkód
forrai
bp
www
www.bp.forrai.msft
mail
mail.forrai.msft
www
www.forrai.msft
Top-level domain
Second-level domain

## Slide 9: Névfeloldás egyik módja
DNS kliens
Helyi NS
Root NS
hu NS
Ki a www.sehol.hu ?
sehol.hu NS
www 199.198.197.141
...
hu
sehol.hu

## Slide 10: A DNS kiszolgálók
A DNS névtér egy részhalmazát tárolják (zóna)
A zóna a legkisebb adminisztrációs egység
Egy kiszolgáló több zónát kezelhet
Tartomány  zóna
AD integrált zóna
Elsődleges zóna (zónaadatok eredeti példánya)
Másodlagos zóna (zónaadatokat másolja, csak olvasható)
Egy DNS kiszolgálón lehet minden zónafajta
Reverse zóna (IP címhez keres nevet)
Angol ábécé betűi, számok, „-” jel átléphető, de …

## Slide 11: Active Directory - DNS
A munkaállomások a DNS alapján tájékozódnak a tartományban
DDNS dinamikus rekordkezelés
Az AD megoldja a replikációt
Minden tartományvezérlő fogad módósítást
Belső DNS AD integrált legyen (továbbító a külső)
Külső DNS hagyományos (elsődleges, másodlagos; csak külső címekkel foglalkozik)

## Slide 12: Rekordok
SOA (Start of Authority) : adminisztratív adatok
A (Address) : név - IP cím
CNAME (Canonical Name) : gép „beceneve”
PTR (Pointer) : IP cím - név
NS (Name Server) : legalább kettő kell
MX (Mail Exchange) : SMTP kiszolgálót azonosít
SRV (Service Locator) : MX általánosítása
stb…

## Slide 13: Ajánlott DNS-topológia
DNS kliens
DC (forrai.msft)
AD-integrált zóna
dinamikus rekordokkal
ISA
(ceg.hu)
Ki a www.sehol.hu ?
külső DNS szolgáltató

## Slide 14: A teljes névfeloldási folyamat
Mi a Computer1 IP-címe?
Computer1
1
2
3
192.168.1.35
Computer1
Kliens gyorsítótára és a Hosts fájl
DNS
NetBIOS
Name Cache
WINS
Broadcast
Lmhost fájl
192.168.1.35
2

## Slide 15: Web szerver telepítése
A kiválasztott szerveren
   vezérlőpult  programok telepítése  windows összetevők
  Az alkalmazás szerver összetevők közül válasszuk ki a Internet Information Services komponenst

## Slide 17: Email szerver telepítése
Szerver konfigurálása varázsló
  Válasszuk a levelező kiszolgáló szerepkőrt
  Válasszuk az active directory integrált üzemmódot
  Adjuk meg az email @ utáni részét