## Slide 1: A Windows 2000 infrastrukturális szolgáltatásai
Szalontay Zoltán, Tarsoly Balázs
rendszermérnökök
Microsoft Magyarország

## Slide 2: Önök egy sorozatot látnak...
Active Directory, a Windows 2000 új címtára
Felhasználó és szoftver menedzsment
Biztonsági szolgáltatások a Windows 2000-ben
A Windows 2000 infrastruktúrális szolgáltatásai
A Windows 2000 mint alkalmazás kiszolgáló
A Windows 2000 telepítése és üzembehelyezése
A Windows 2000 NetWare és UNIX környezetben

## Slide 3: Miről (és miről nem) lesz szó?
Active Directory (meg volt)
Tároló alrendszer és fájlrendszer újdonságok
Nyomtatás
Nem lesz szó
  Hálózatkezelésről
  VPN-ről

## Slide 4: A tároló alrendszer felépítése
Indexing Service
Backup
Defrag
HSM
Disk Driver
Szalagos egységek
DFS
Network Redirektor
FAT
FAT32
UDFS
LDM
RSM
FTDisk
NTFS
Filter Drivers
Filter Drivers
Filter Drivers
Külső gyártó

## Slide 5: Kétféle lemezünk lehet
Basic disk
  Ez a Windows NT 4-es technológia
  A meglévőket az FTdisk kezeli
  Működés közben nem lehet kiterjeszteni őket
  A Registryben van a konfigurációs információ
Dynamic disk
  A Logical Disk Manager (LDM) kezeli őket
  Működés közben (online) kiterjeszthetők
  A dinamikus lemezek önleírók, a lemezen van a konfigurációs információ, könnyű őket menedzselni
Notes: Basic disk: upgrade esetén az Ftdisk még működik

## Slide 6: Múlt és jelen
elsődleges
partíció
Extended
Partíció és Logika megh.
vagy
H:
G:
F:
E:
D:
C:
F:
E:
D:
C:
Elsődleges partíció
Basic Disks
Dynamic Disks
Simple Volume
Spanned Volume
Striped Volume
RAID-5 Volume
Mirrored Volume

## Slide 7: Hogy konvertálódnak?
Basic
Dynamic
System and Boot Partitions
Simple Volumes
Primary and Extended Partitions, Logical Drives
Simple Volume
Volume Set
Spanned Volume
Stripe Set
Striped Volume
Mirror Set
Mirrored Volume
Stripe Set With Parity
RAID-5 Volume
Basic
Dynamic
Vissza út CSAK törléssel

## Slide 8: A konverzió ökölszabályai
Basic + FTDisk csak NT4 frissítés esetén működik
Windows 2000-rel létrehozott köteteken csak Dynamic diskkel érhetünk el FT-t
A konverzió lépései
  Mentés, partíció törlés, konverzió, újra partícionálás, adat visszaállítás
  Ha nem így csináljuk, akkor nem megy a méret növelése, hiába dinamikus a lemez
DynamicBasic csak partíciók törlése után

## Slide 9: Mit nyerünk?
Nincs korlátozás a kötetek számára nézve
  26 betű is lehet kevés (vagy túl sok)
NTFS kötet növelés használat közben
NTFS tükrözött lemezek feltörése és csíkkészlet menedzselése használat közben
Dismount művelet még nyitott fájlok esetén is végrehajtódik (korrupció!)
Folyamatosan „táguló” tárolóhely
  Kötetek mountolása a könyvtár rendszerbe

## Slide 10: Removable Storage Manager (RSM)
Közös eszközmodell
  Szalagos egységek, optikai tárolók, cserélhető lemezek, jukeboxok számára
Nem önálló alkalmazás, csak egy köztes réteg az eszközök és az adatkezelő alkalmazások között
Absztrakciós szint általános műveletekhez
  Allokálás, törlés
  Mount, dismount
  Mozgatás, kivétel, berakás
  Készlet (pool) menedzsment

## Slide 11: Removable Storage Manager (RSM)
8mm
DVD
Optical
DLT
8mm
DVD
Optical
DLT
Alkalmazás
Alkalmazás
Alkalmazás
Alkalmazás
RSS
Backup
Alkalmazás
Alkalmazás
Az RSM megjelenése előtt
Az RSM megjelenése után
RSM
API

## Slide 12: Médium készletek
Alkalmazás Pool
RSS
NTBackup
System Pool
Free
Import
Unrecognized

## Slide 13: A tároló alrendszer felépítése
Indexing Service
Backup
Defrag
HSM
Disk Driver
Szalagos egységek
DFS
Network Redirektor
FAT
FAT32
UDFS
LDM
RSM
FTDisk
NTFS
Filter Drivers
Filter Drivers
Filter Drivers
Külső gyártó

## Slide 14: NTFS5
A Windows 2000 automatikusan frissíti az összes meglévő NTFS kötetet első használatba vételkor
Kettős bootolás csak teszt környezetben javasolt
  Minimum SP4-re kell frissíteni, mert ez tartalmazza a megfelelő NTFS.SYS-t
  Lemezkvóták esetén főleg nem ajánlott a kettős boot
FAT, FAT32 követő módban létezik, ne használjuk

## Slide 15: Reparse point-ok
Reparse = újra értelmez
Extra funkcionalitás biztosítása a fájlrendszerben, annak újraírása nélkül
Új, az NTFS által felügyelt tulajdonság
  Maximum 16 kilobyte extra adatot tartalmazhat
  Kötelező adat struktúra, ami a GUID-ot is tartalmazza
Beállítható
  Fájlszinten
  Könyvtárszinten, de csak üres könyvtárra
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
„Reparse Points are extensible building blocks that will enable new file and directory functionality. Reparse points are NTFS 5 file system objects whose functionality is provided by vendor specific drivers in the Windows 2000 I/O stack.. Microsoft will use reparse points to implement NTFS mount points and Remote Storage—features that will ship standard with NT5. At a minimum, storage applications will want to be aware of behaviors associated with reparse points that could be problematic for application functionality. Reparse points also offer a mechanism for very powerful storage management functionality based on NTFS reparse points.
Reparse points are NTFS file system objects established at files and directories. When a reparse point is encountered during pathname resolution, it is passed back up the driver stack for an I/O reparse which is handled by a file system filter. (File system filters, described in this document, can be written by ISVs using the Microsoft IFS Kit). Reparse points are differentiated by identifying tags that are assigned by Microsoft to an ISV. This tag is used in identifying the vendor specific file system filter driver that is responsible for the execution of the specific I/O functionality. In addition, the identifier tag contains several general properties that are of interest to storage ISVs. Example of reading a tag for it’s reparse point type “link”, “migrated file”, “mount point”.”

## Slide 16: Reparse point-ok
Extra funkciót értelmezni kell
  Minden egyes reparse point típushoz tartozik egy értelmező, ezt hívjuk Filter Drivernek,
Jellemzők
  Egy köteten belül többféle Reparse Point is előfordulhat
  Párhuzamos használatuk nem lehetséges, azaz csak egy Reparse Point fájlonként
Felhasználási területük
  NTFS volume mount points
  Remote Storage
  Single Instance Store (RIS)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 17: Volume Mount Points
Drive 1
Drive 0
Névtér
Fizikai eszközök
C:\
C:\My Documents
C:\My Documents\Data
C:\My Documents\Work

## Slide 18: Reparse Point működés közben
NTFS.SYS
Helyi könyvtár Volume Mount Point-al Reparse Point értéke: Drive1
NTFS Volume Mount Point Filter
Filter Driver
Windows 2000 Explorer
User Mode
Kernel Mode
1
5
4
3
2
Drive 1

## Slide 19: NTFS újdonságok Lemezkvóták
Egy régi álom beteljesül
  Felügyeli és korlátozza a merevlemez használatot
  Felhasználónként és kötetenként adhatunk korlátot
  A birtokolt fájlok összméretét figyeli a SID alapján
  Távolról menedzselhető
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Office mentés átírja az owner információt!

## Slide 20: NTFS újdonságok Töredezettség mentesítés
Az Executive Software korábbról már ismert termék alapváltozata
  Helyi köteteken dolgozik
  Nem időzíthető művelet, amely egyszerre csak egy köteten működik
Az összes támogatott fájlrendszeren futtatható
  NTFS, FAT, FAT32

## Slide 21: NTFS újdonságok Titkosított fájlrendszer
Biztonságos adatvédelem
  Az alkalmazások számára átlátszó és gyors
  Elérhető a grafikus felületről vagy parancsorból
  Alkalmazható egyes fájlokra vagy egész könyvtárakra (rekurzív)
Nagyvállalati szolgáltatások
  Helyreállítás (a dolgozó kilépett a cégtől)
  Titkosítás fájlszervereken és nem csak a munkaállomáson
  Automatikus kulcs menedzsment

## Slide 22: NTFS újdonságok Change Journal
Change Journal
  Fájlrendszerben történő változások naplózásra kerülnek
  Növeli a teljesítmény, mert nem kell „végignyálazni” az egész fájlrendszert
  A napló mérete állítható, változásonként 80 byte adat keletkezik
  Mi használhatja?
    Vírus keresők
    Indexelés és biztonsági mentés
    Fájl replikációs szerviz (FRS)
Notes: „Change Journal
The change journal software is available only with the Windows 2000 operating system. It conveys significant scalability benefits to applications that would otherwise need to scan an entire volume for changes—for example, backup tools, indexing services, and virus scanning applications.
The change journal describes the nature of any changes to files on the volume. When any file or directory is created, modified, or deleted, NTFS guarantees that a record will be added to the change journal for that volume.
Applications that would normally need to rescan an entire volume to determine changes can now do the scan once, and subsequently learn of changes in this journal. The I/O cost of these applications can now be dependent on how many files have changed—not on how many files exist on the volume.
Each record in the change journal takes approximately 80 to 100 bytes of space, but the change journal has a configurable maximum size that it will never exceed on disk. When this size is reached, a proportion of the oldest records are discarded.
The APIs are fully documented and can be used by ISVs. The change journal supports any services in the Windows 2000 operating system that track changes to a volume, such as the Indexing Service. ISVs can use this feature to enhance a range of products including backup, virus protection, and auditing tools. „

## Slide 23: NTFS újdonságok Sparse fájlok
Sparse (ritka) fájlok
  Nagyméretű fájlokban a jelentés nélküli adatot nem tároljuk, amivel helyet takarítunk meg
  Tipikus példa egy mátrix tárolása, mely csupa 0 és 1 értékekből áll
  Alkalmazás támogatás szükséges hozzá
    Tudományos számítások, képfeldolgozás
1
00000000000
1
00000000000
1
1
0
1
0
1
Notes: „Sparse File
A sparse file is a file with one or more regions of unallocated data in it. An application will see these unallocated regions as containing bytes with the value zero, but there is actually no disk space used to represent these zeros. In other words, all meaningful or nonzero data is allocated, whereas all nonmeaningful data (large strings of data composed of 0s) is not allocated. When a sparse file is read, allocated data is returned as stored and nonallocated data is returned, by default, as 0s, in accordance with the C2 security requirement specification. Sparse file support allows data to be deallocated from anywhere in the file.
An example of sparse file use is a scientific application that might require 1 terabyte of storage for data used in a matrix. Actual meaningful data in the matrix may only account for 1 MB. With the sparse file attribute set, the file system can deallocate 0-filled space from anywhere in the file. If a calling application requests this data, the file system identifies the 0 data by range, instead of storing and returning actual data. The result is that file access requests are satisfied with the correct bits, and disk space is managed efficiently. „

## Slide 24: NTFS újdonságok Native Property Sets
Native Property Sets
  Tetszőleges dokumentumhoz fájlhoz kísérő információt adhatunk, úgy ahogy azt az Officeban megszoktuk
    Szerző, verzió, kulcsszavak ....
  Nincs szükség az alkalmazások módosítására

## Slide 25: NTFS újdonságok Distributed Link Tracking
Minden fájl egy önálló azonosítóval rendelkezik
  Az azonosító indexelve van
Két felhasználási terület
  DFS
  Link Tracking Service
A Link-Tracking Service feladata, hogy az „eltűnt” fájlokat megkeresse

## Slide 26: NTFS újdonságok Chkdsk
Sokkal gyorsabb
  45 GB-os kötet, 2 millió fájl, 85% -os kapacitás kihasználtság
  Futási idő 33 óra helyett 105 perc
A teljesítmény növekedés nagyobb rendszereknél jobban jelentkezik

## Slide 27: NTFS keret számok
* Eddigi legnagyobb fájl: 264-1 (2.18 TB), 18 óráig készült
** Szoftver korlátozás, Win98 ennél többet tud
*** Nincs INT13 BIOS korlátozás (7.8 Gb)
**** Függ a szektorok méretétől, pl.: 2 TB 512 Byte-os szektor méret esetén
 | FAT | FAT32 | NTFS
Maximális fájl méret | 232-1 | 232-1 | 264-1*
Maximális kötet méret*** | 2Gb | 32 Gb** | 2 Tb****
Fájlok száma kötetenként | 216 | 228 | 232-1

## Slide 28: Praktikus tanácsok
Teljesítmény növelés
  Log fájl méret növelése
    chkdsk /L:65536
  Használjunk 4KB allokációs egységeket
    Ha ennél nagyobbat választunk nem tudunk tömöríteni és töredezettség mentesíteni
  FAT  NTFS konverzió esetén nagyon fragmentált lesz a lemez

## Slide 29: A tároló alrendszer felépítése
Indexing Service
Backup
Defrag
HSM
Disk Driver
Szalagos egységek
DFS
Network Redirektor
FAT
FAT32
UDFS
LDM
RSM
FTDisk
NTFS
Filter Drivers
Filter Drivers
Filter Drivers
Külső gyártó

## Slide 30: Szükség van az összes dokumentumra?
A valóság
  Bizonyos adatokhoz évekig nem nyúlunk azonban ezek az adatok foglalják el a legnagyobb lemezterületet
  Az üzemeltetés nem szívesen száll be az oda- és visszaállítás soha véget nem érő folyamatába
Mi lenne, ha …
  A ritkán használt fájlok, úgy látszanának, mintha a lemezen lennének, holott fizikailag egy szalagon vannak
  Visszatöltés automatikus folyamat lenne, a késlekedésről a felhasználó tájékoztatást kapna

## Slide 31: Ahogy a HSM működik
Fájl1
Fájl4
Fájl5
........
........
........
........
........
Fájl2
Fájl1
Fájl
Fájl3
Fájl5
........
........
........
........
........
Fájl2
Fájl1
Fájl4
Fájl3
Fájl5
Ezt látjuk
Ez van a lemezen
Ez pedig a szalagon
Notes: Az alsó sor közepén a HSM gyorsítótára miatt találjuk a fájl a merevlemezen.

## Slide 32: HSM = Hierarchical Storage Management
Fájlok automatikus mozgatása a drágább tároló helyről ez olcsóbb felé
Adatok olvasásánál automatikus visszatöltés
Szabályok alapján működik
  Másolás szalagra, ha az adat bizonyos kort megért és nem nyúltak hozzá
  Amikor a szabad terület X% alá csökkent, megkezdi a kiírást
HSM  Backup, de 3 másolat készíthető

## Slide 33: HSM a Windows 2000-ben
A HSM funkcionalitást a Remote Storage Server (RSS) valósítja meg, amely része a Windows® 2000 Server-nek
Közös fejlesztés a Seagate-el
Kétszintű tárolást tesz lehetővé
  A második szinten csak szalagos egységek lehetnek
Beépül a grafikus felületbe
Az eszközeléréshez RSM-et használ

## Slide 34: HSM működés közben
Ismeri és kezeli a
  Kvótákat
  Tartalom szerinti indexelést
  Biztonsági mentést
Ami úgy tűnik, hogy szalagon van, nem mindig van ott
  Gyorsítótárat használ, azaz megjelöli a fájlt, de addig nem írja ki, amíg még van szabad hely
Az egyes teendőkről Operator Request-et küld

## Slide 35: Index szerviz
Teljes szövegű keresés dokumentumokon és tulajdonságaikon
  Sajátgépen, hálózaton, weben
  Az index a rendszer szabad idejében a háttérben készül
  Alapértelmezésben kikapcsolt
  Dokumentum szűrőket használ (ergo nem minden dokumentumot tud indexelni)
NTFS-re optimalizált
  Change Journal használja
  Megőrzi a jogosultsági rendszert, azaz csak azt találja meg, amihez olvasási jogunk van
Notes:   Működik más fájlrendszeren is.

## Slide 36: Biztonsági mentés
Továbbra is alapszolgáltatásokat biztosít
  Seagate-el közösen fejlesztett
Szolgáltatások
  Grafikus felület varázslókkal
  FAT, FAT32, NTFS
  Az új NTFS tulajdonságok támogatása
    Change Journal
    HSM (mi legyen a kimozgatott fájlokkal)
  Eszköz témogatás RSM-en keresztül
  Mentés fájlba
  AD, EFS integráció

## Slide 37: A tároló alrendszer felépítése
Indexing Service
Backup
Defrag
HSM
Disk Driver
Szalagos egységek
DFS
Network Redirektor
FAT
FAT32
UDFS
LDM
RSM
FTDisk
NTFS
Filter Drivers
Filter Drivers
Filter Drivers
Külső gyártó

## Slide 38: Megosztások használata ma
A felhasználók egyidejűleg több megosztással dolgoznak
A megosztás elnevezése nagyon ritkán utal a funkcióra
Általános a meghajtó hozzárendelés (map)
  R:  \\AUTODC1\Riportok
  H:  \\AUTOSRV\Users
A fizikai függőség veszélyes
  Leáll a szerver, eltűnik a megosztás
\\AUTOSRV\Users
\\AUTODC1\Riportok
\\AUTODC2\Public

## Slide 39: Logikai névtér
A logikai nevek használata több problémát is orvosol
  Több számítógép is hozzárendelhető egy megosztáshoz
  Egy meghajtó hozzárendeléssel lefedhető egy egész hálózat
  Egyszerűsíti és elrejti a felhasználó elől a hálózat fizikai felépítését
  A megosztások elnevezése emberivé tehető, a funkció leírása beépülhet a névbe

## Slide 40: Distributed File System
Megosztások megosztása
Ami a fájlrendszer a merevlemezeknek az a DFS a megosztásoknak
  Fizikai tárolók logikai névtérbe szervezése
  Globális, egységes, testreszabható névtér
Protokoll független, azaz nem Windows-os szerverek is részt vehetnek felépítésében
Ügyfél-kiszolgáló technológia

## Slide 41: Egy példa
\\AUTOSRV1\ConfCD
\\AUTOSRV2\ConfCDrepl
\\AUTOSRV1\Doksik
\\AUTODC1\Public
Auto.hu\DFSroot
VirtConf
Előadás
Public

## Slide 42: DFS működése Kliens-szerver architechtúra
DFS Server
DFS
DFS ügyfél
DFS ügyfél
Fizikai kapcsolat
Logikai és fizikai összerendezéseket kezeli

## Slide 43: DFS működése Névfeloldás
Megnyitás L:\Virtuális Konferencia CD-k\CD1\default.htm
DFS Link
\\AUTO.HU\DFSRoot\Virt…
\\AUTOSRV1\CONFCD
\\AUTOSRV1\ConfCD\CD1\Default.htm
DFS
L:\ meghajtó hozzárendelés
Auto.hu\DFSroot
VirtConf
Előadás
Public
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 44: DFS működése Protokollok és biztonság
Protokoll független
  Az ügyfél és a szerver a DFS kérésekhez a CIFS-et használja
  A fizikai kapcsolathoz a megfelelő fájl protokolt használja
    Windows: CIFS
    Netware: NCP
    UNIX: NFS
Biztonság
  A jogosultsági kérdésekbe a DFS nem szól bele
  Autorizáció a klasszikus módon (fizikai szinten) zajlik
DFS Server
DFS
DFS ügyfél
Netware
Windows
Unix

## Slide 45: Standalone DFS
Munkacsoportok számára
A topológia (DFS adatbázis) a Registryben tárolódik
Nem hibatűrő megoldás
  A DFS szerver megszűnésével, megszűnik a névtér is
DFS
DFS Server
DFS ügyfél
Registry

## Slide 46: DFS integrációja az AD-vel
Tartomány alapú DFS
  A topológia az AD-ben
  Bármennyi DFS szerver lehet (DC vagy member)
  A névtér kezdetét a a tartomány név adja és nem egy szervernek a neve
DFS
DFS ügyfél
Active
Directory
DFS szerverek
\\AUTO.hu

## Slide 47: Rendelkezésre állás
Egy DFS hivatkozás több fizikai megosztásra is mutathat (“replika”)
A DFS véletlenszerűen választ egy replikát
Tartomány alapú DFS-nél a telephelyhez tartozó (közeli) replika kerül kiválasztásra
DFS
DFS ügyfél

## Slide 48: File Replication Service (FRS)
A megosztások között automatikusan replikálja az adatokat
Feltételek
  Windows 2000 Server
  NTFS mindkét oldalon
  AD
AB és BA két önálló iránynak számít
Az AD is ezt hasznája a SYSVOL replikálására
Szerver A
DOC
XLS
FRS
Szerver B
XLS
FRS

## Slide 49: File Replication Service
Multi-master, bárhol bármit lehet változtatni
  Nincs fájl lock mechanizmus
  Az utolsó író nyer
A replikáció időzíthető
Mit nyer a DFS az FRS-től?
  Terhelés elosztást a szerverek között
  Fail Over-t (de nem fürtözést)

## Slide 50: A DFS ügyfélről
Feladata
  A névfeloldás kezdeményezése
  Fizikai kapcsolat felépítése
Teljesítmény
  Gyorsítótárban tárolja a már feloldott neveket
  DFS szerverhez fordulás csak akkor, ha nincs találat a gyűjtőtárban
  Fail over (átkapcsolás más replikához)
Elérhető
  Windows 2000 Pro, NTW4, Win 9x
  A tartomány alapú DFS eléréshez frissítésre van szükség

## Slide 51: Együtt a mozaikdarabkák DFS és FRS
AUTO
y
FRS
y
FRS
x
FRS
x
FRS
DFS ügyfél
AD
A
B

## Slide 52: Nyomtatás
Kétszer gyorsabb
Plug and Play, (USB, infra, stb.)
Továbbfejlesztett keresés
  Global Catalog
Internetes nyomtatás
  Internet Printing Protocol
  Menedzsment HTTP-vel
  Meghajtó program telepítése HTTP-vel
  Csatlakozás HTTP-vel
  Nyomtatás HTTP-vel
Notes: Kétszer gyorsabb, mert már csak egy spool fázis van 