## Slide 1: Internet menedzsment
SNMP

## Slide 2: Mi is az Internet menedzsment
Az internet szolgáltatási és alkalmazói programjain kívül szükség van olyan programra is, amely segíti az üzemeltetőket a hibák feltárásában, a forgalomirányítás vezérlésében, a számítógépek hibás protokolljainak felderítésében.
Ezt a tevékenységet internet menedzsmentnek nevezzük.

## Slide 3
Az Internet több és különböző típusú hálózatokból áll, amelyeket router-ek kapcsolnak össze.
Jellemzők:
  a router-ek különböző típusúak,
  a menedzselendő eszközök nem rendelkeznek közös adatkapcsolati protokollal, és
  a hálózat különböző pontjain helyezkednek el.
A jellemzőkből következően a menedzsment szoftvernek olyan protokollal kell rendelkeznie, amely az Internet bármely két pontja közötti kapcsolatot biztosítja
Ezért az Internet menedzsment protokollok alkalmazási szinten működnek, és a TCP/IP szállítási protokolljait használják kommunikációra.

## Slide 4: Az alkalmazási szint használatának előnyei:
Elegendő egyetlen protokoll készlet az egész internet menedzselésére (hálózati hardvertől független).
A legkülönbözőbb típusú eszközök menedzselhetők ugyanazzal a protokoll készlettel.
A menedzser szemszögéből: az összes eszköz ugyanazzal a parancskészlettel vezérelhető.
Az IP protokoll használata miatt bármelyik fizikai hálózaton lévő eszközök menedzselhetők.

## Slide 5: Az alkalmazási szint használatának hátrányai:
Az operációs rendszernek, az IP szoftvernek és a szállítási protokollnak is hibátlanul kell működnie, hogy a menedzser elérje a vezérlendő eszközt.
Pl. a router hibás routing táblája miatt nem érhető el és nem javítható ki a routing táblája.
Ha a router operációs rendszere nem működik, akkor a menedzsment szoftver sem működik rajta, miközben a csomagokat route-olja.

## Slide 6: A modell architektúrája
A menedzselni kívánt eszközök (hosztok, router-ek, switch-ek) egy szerver programot futtatnak (MS), amelyet management agent -nek nevezünk.
A menedzser egy kliens programot futtat a számítógépén (MC) és kijelöli azt az agent -et, amellyel kommunikálni akar.
Ezután a kliens lekérdezheti a szervert (agent) vagy olyan parancsot küld, amellyel megváltoztatja az állapotát.

## Slide 8: A protokoll architektúrája
A menedzsment protokollokat 2 szabvány írja le:
Az információ kommunikációjával foglalkozik a kliens és az agent között. Leírja az üzenetek formáját és jelentését, valamint a nevek és címek alakját.
A menedzselt adatokkal foglalkozik. Leírja, hogy milyen adatokat kell nyilvántartani, az adatok nevét és szintaxisát.

## Slide 9: A protokoll architektúrája
Network Management Protocol szabvány
  A TCP/IP-ben használt menedzsment protokoll: Simple Network Management Protocol (SNMP). Újabb változat: SNMPv2
Menedzselt információra vonatkozó szabvány
  A menedzselt router-ek állapot és vezérlő információt tartalmaznak, amelyekhez a menedzser hozzáférhet. Ilyenek:
    statisztika interfészekről,
    a bejövő és kimenő forgalom,
    az eldobott csomagok,
    a generált hibaüzenetek, stb…

## Slide 10: A protokoll architektúrája
A Management Information Base (MIB) szabvány írja le, hogy a router-eknek, hosztoknak (és egyéb eszközöknek) milyen adatokat kell nyilvántartaniuk, és ezeken milyen műveleteket kell megengedniük.
Pl.: az IP szoftvernek nyilván kell tartania, hogy hány byte érkezett az egyes interfészeire, és hogy ezek az adatok csak olvashatók.

## Slide 11: A TCP/IP MIB a menedzselt információt 8 kategóriába sorolja:
MIB kategória | Információt ad az alábbiakról
system | A hoszt vagy router operációs rendszer
interfaces | A hálózati interfész
addr. trans. | Cím fordítás (pl. ARP leképzés)
ip | Internet Protocol szoftver
icmp | Internet Control Message Protocol szoftver
tcp | Transmission Control Protocol szoftver
udp | User Datagram Protocol szoftver
egp | Exterior Gateway Protocol szoftver

## Slide 12
A MIB definíció független a menedzsment protokolltól.
A MIB változhat, új adatok jelenhetnek meg benne, amelyeket az agent-ek nem tudnak szolgáltatni.
A szabványnak eleget tevő agent és kliens programok kommunikálnak egymással akkor is, ha az agent nem tartalmazza az összes adatot, amely a MIB-ben szerepel

## Slide 13: Példák MIB változókra
MIB változó | Kategória | Jelentés
sysUpTime | system | Utolsó reboot óta eltelt idő
ifNumber | interfaces | A hálózati interfészek száma
ifMtu | interfaces | Az interfész MTU-ja
ipDefaultTTL | ip | A TTL mezőben használt érték
ipInReceives | ip | A beérkezett adatgrammák száma
ipForwDatagrams | ip | A továbbított adatgrammák száma
ipOutNoRoutes | ip | A routing hibák száma
ipReasmOKs | ip | Az újraösszeállított adatgrammák száma
ipFragOks | ip | A tördelt adatgrammák száma
ipRouting Table | ip | IP routing tábla
icmpInEchos | icmp | Az ICMP echo kérések száma
tcpRtoMin | tcp | A legkisebb újraküldési idő, amelyet a TCP megenged
tcpMaxConn | tcp | A maximálisan megengedett TCP kapcs. száma
tcpInSegs | tcp | A TCP által fogadott szegmensek száma
udpInDatagrams | udp | A fogadott UDP adatgrammák száma
egpInMsgs | egp | A fogadott EGP üzenetek száma

## Slide 14: A MIB objektum nevek struktúrája és megjelenítése
Az objektum azonosító névteret (object identifier namespace) az ISO és az ITU adminisztrálja.
Az objektum azonosító névtér bármilyen lehetséges objektum nevét tartalmazhatja, nem csak MIB változókét (pl. protokoll szabvány neve).
Az objektum azonosító névtér globális, vagyis minden név globálisan egyedi.
Felépítése hierarchikus. A névtér egyes részei kezelésének joga különböző csoportokhoz van rendelve.

## Slide 15: A névtér felépítése

## Slide 16: A névtér felépítése
A gyökér névtelen. Minden leszármazottnak van egy neve (emberi olvasásra), és egy száma (gépi azonosításra).
Egy-egy objektum neve pontokkal elválasztott címkék vagy számok sorozata a gyökértől az objektumig.

## Slide 17
Minden MIB változó az
  iso.org.dod.internet.mgmt.mib vagy az 1.3.6.1.2.1 előtaggal kezdődik.
Az ip kategória
  iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip vagy az 1.3.6.1.2.1.4 előtaggal kezdődik.
Az ipInReceives MIB változó neve
  iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipInReceives vagy az 1.3.6.1.2.1.4.3
A változó neve és az azonosító száma közötti megfeleltetést a szabvány tartalmazza.

## Slide 18: Simple Network Management Protocol (SNMP)
A protokoll specifikálja a kliens (menedzsment program) és a szerver (menedzselt eszköz: router, hoszt,…) közötti kommunikációt: üzenetek alakja és jelentése, az üzenetekben lévő adatok neve és értéke, a menedzserek azonosítása, jogainak ellenőrzése.

## Slide 19
Az SNMP csak néhány műveletet tartalmaz.
A műveletek végrehajtását a fetch-store (lekér-visszaír) módszerrel oldja meg.
Változók lekérésére, és értékek visszaírására van lehetőség. Minden más művelet ezek mellékhatásaként lesz végrehajtva.
Pl.: Nincs explicit reboot parancs.
  Helyette lehet definiálni olyan MIB változó, amely tartalmazza a következő reboot-ig hátralévő időt.
  Ezt az időt az SNMP-vel megadhatjuk (akár 0 is lehet).

## Slide 20
Az SNMP parancsai:
  get-request – Lekéri egy változó értékét
  get-next-request – Lekéri egy változó értékét, anélkül, hogy megadnánk a nevét
  get-response – Válasz egy lekérésre
  set-response – Eltárolja egy változó értékét
  trap – Válasz egy kiváltott eseményre
Az SNMP deklarálja, hogy a műveletek atomi jellegűek, vagyis ha az SNMP üzenet több változó megváltozásával jár, akkor vagy mindegyik megváltozik, vagy egyik sem.
A trap művelet, lehetővé teszi, hogy bizonyos, előre megadott események bekövetkezésekor az agent információt küldjön a kliensnek.