## Slide 1: Hálózatok
Példa az alkalmazási rétegre

## Slide 2: Az internet szolgáltatások
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
Serial Line Interface Protocol (SLIP) vagy Point to Point Protocol (PPP)
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP

## Slide 3: Kapcsolódás az internetre
Az internet legfontosabb része a nagy adatátviteli sebességű (optikai kábelből és műholdas kapcsolat ) gerinchálózat (bone)
A csomagokat a routerek irányítják a különféle útvonalakon
Kevés felhasználónak adatik meg a gerincre csatlakozás közeli lehetősége
A felhasználó által elérhető adatátviteli sebességet a gerincig vezető alhálózatok adatátviteli sebessége közül a legkisebb fogja meghatározni.

## Slide 4: Internet kommunikáció
Csak nagyteljesítményű gépekkel lehet a gerincre csatlakozni
Átlagos felhasználók a helyi kapcsolataikat használhatják
Az egyéni felhasználók az Internet szolgáltatók által üzemeltett gépeken keresztül

## Slide 5: Kapcsolódás megoldások
Hálózati kapcsolódás:
  Feltétel, hogy a helyi hálózaton TCP/IP protokoll használata.
  Egy routeren keresztül az Internetre küldött csomagok eljutnak a célig
SLIP/PPP kapcsolat
  Telefonvonalon keresztüli kapcsolódás
  TCP/IP szerű kapcsolatot megvalósító SLIP/PPP protokoll szükséges
  Számítógépünk egy IP címet hordozó hálózatra kapcsolt géppé válik
On-line szolgáltatón keresztül (terminál emulációval)
  Az internetre kapcsolódó gépen fut az a program, amelyet a telefonvonalon keresztül a számítógépet terminálként használva kezelünk

## Slide 6: Internet elérés telefonvonalon keresztül
Mivel a kapcsolatban IP csomagok átvitele történik ezért a telefonvonalon átvitt keretbe kell helyezni
Két protokollt használnak:
  Serial Line Internet Protocol – SLIP : de facto szabványnak tekinthető
  Point to Point Protocol – PPP : de jure Internet szabvány

## Slide 7: SLIP
Az RFC 1055 mint nem szabványt írja le az IP csomagok soros vonalon történő átvitelére
Az ún. packet framing protokoll karakterek sorozatát definiálja, amely IP csomagokat vissz át
A SLIP a hexa 0xC0-t használja a keretezésre, ezt a szekvenciát helyettesíti szükség esetén a 0xDB,0xDC kétbájtos szekvenciával
Nem tesz lehetővé címzést, csomagtípus azonosítást
Határoló 0xC0
csomagadatok
Határoló 0xC0

## Slide 8: PPP
A SLIP hiányosságainak kiküszöbölésére hozták létre a PPP protokollt
  Aszinkron (8bit, paritás nélkül)
  Bitorientált szinkron
Üzemmódokban egyaránt használható
Fullduplex kapcsolatot igényel
Módosított HDLC keretformát használ a protokollcsomagok átvitelére, hibaellenőrző és javító kóddal mindegyik keretben
  HDLC: High Level Data Link Control) magas szintű bitorientált eljárás, melyet az adatkapcsolat aszimmetrikus működési módhoz fejlesztetek ki, ahol egy mesterállomás vezérli a szolgaállomásokat

## Slide 9: PPP
A teljes PPP keret 8 oktettet használ az egyes keretek becsomagolására, de lehetőséget ad ennek két oktettre történő rövidítésére is továbbá escape mechanizmust biztosít kontrolladatok átvitelére
Tartalmaz egy ún. Link Control Protocol-t (LCP) a pont-pont közti kapcsolatokhoz
Egy ún. Network Control Protocol (NCP) családot a különböző hálózati protokollok szimultán átvitelére
Az LCP automatikusan kioszthatja és menedzselheti az IP címeket
A teljes PPP csomag keretformája:
Delimiter 0x7E
Cím 0xFF
Ctrl 0x03
Protocol 0xXXXX
adatcsomag
FCS
Delimiter 0x7E

## Slide 10: Internet szolgáltatások
Alapvetően két csoportba sorolhatók:
  Közvetlen hálózati kapcsolatot nem igénylő (off-line)
  És az igénylő szolgáltatások (on-line)
Több megoldás is lehetséges:
  levelezés
  UUCP (unix to unix copy) protokoll segítségével, Unix-ot futattó géppel modemen keresztül kapcsolódunk a szolgáltaó gépére
  Shell-számlát nyitunk: terminálként bejelentkezünk a szolgáltató gépére, és arról böngésszük a hálózatot
  SLIP vagy PPP számlát nyitunk, melyen keresztül gyakorlatilag minden Internet-alkalmazást futtathatunk
  HA van lehetőség rá, beköthetjük helyi hálózatunkat az Internetbe. TCP/IP-t telepítünk, majd a LAN-t valamilyen hálózati kapcsolattal (X.25, ISDN, bérelt telefonal) routeren keresztül rácsatlakoztatjuk az internetre

## Slide 11: Internet szolgáltatások
Az Interneten eltérő felépítésű hálózatokat kötnek össze szükséges a kommunikáció közös szabványainak a kidolgozása
Ezeket az RFC (request for Comments) dokumentumok tartalmazzák
A szabványok közös alapjául a UNIX operációs rendszerben megvalósított megoldások szolgáltak

## Slide 12: Internet szolgáltatások
Lényegesebb alkalmazási protokollok:
  SMTP
    Simple Mail Transfer Protocol egy alkalmazási protokoll, mely a hálózati felhasználók egymással való kommunikációját teszi lehetővé
  TELNET - SSH
    Terminál emuláció segítségével a saját gépet terminálnak használva egy távoli hosztra felhasználóként lehet bejelentkezni
  FTP
    File Transfer Protocol fájl átviteli eljárás segítségével a felhasználónak lehetővé teszi az általános könyvtár és fájlműveletek végrehajtását
  GOPHER
    Hierarchikusan felépített információban kereső protokoll
  HTTP,HTTPs
    HyperText Transport Protocol
  NEWS
    Hálózaton keresztüli hírszolgáltatást megvalósító protokoll

## Slide 13: A protokollok segítségével megvalósított szolgáltatások
Archie – szoftverkereső szolgáltatás
Ejournals – hálózaton keresztül terjesztett újságok
E-mail – elektronikus levelezés
Finger – hálózati felhasználók adatszolgáltatása
FTP – távoli gépek közti állománycsere
Gopher - menürendszerű adatforrás-tallózó
IRC – többcsatornás, többirányú párbeszédes kapcsolat
Listserver – levelezési csoportok kiszolgálása
Usenet – hírcsoportok kiszolgálása
Talk – kétirányú párbeszédes kapcsolat
Telnet,SSH – távoli gépeken történő munka
WAIS – adatbázis alapú információ szolgáltató
WWW – hypertext és multimédia alapú Gopher
Whois – hálózati felhasználó kereső szolgáltatás

## Slide 14: E-mail
A legelső, amit az Interneten használtak, az Elektronikus levelezés
Egy levelező program segítségével szöveges állományt küldhetünk az Internet bármelyik felhasználójának
Egy ilyen levél, egy címzettet, a feladót és néhány kiegészítő információt tartalmazó fejlécből és a levél szövegét tartalmazó törzsből áll
Minden levelezőnek egyedi címe kell, hogy legyen, és a címzésnek is szabványosnak kell lennie:
Felhasználói_név@gépnév.subdomain_név.domain_név.ország(intézmény)azonosító

## Slide 15: E-mail
A felhasználói név egy rövid azonosító, ami nem tartalmazhat speciális karaktereket
A @ jel a felhasználói nevet választja el a gépet leíró résztől
A cím hierarchikus felépítésű
  Az utolsó egység az ország(intézmény)azonosító országra, vagy az intézményre jellegére utal
  Pl:
    EDU – oktatási intézmény az USA –ban
    COM – kereskedelmi cégek az USA –ban
    GOV – amerikai kormányszervezet
    NET – nagyobb Internet szolgáltató
    MIL – amerikai katonai szervezet
    ORG – vállaltok, amelyek más kategóriába nem fértek bele
    HU - Magyarország

## Slide 16: E-mail
A cím további részeinél pontok választják el a részeket egymástól
A domain_név általában a környezetnek az azonosítója, amiben a gép található (intézmény vagy lokális hálózat neve)
Subdomain_név akkor létezik, ha további tagolásra van szükség
A gépnév meg értelemszerűen a gépet specifikálja a domainen belül

## Slide 17: E-mail
A levelek küldését és fogadását, egy folytonos hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépen futó program a MAIL-SERVER végzi
A felhasználók ténylegesen ennek a programnak küldik a leveleket, illetve ettől kapják azokat
Lényeges megkülönböztetni a hálózati internet címeket a levél címektől

## Slide 18: E-mail
A levelező programnak az alábbi funkciókat kell megvalósítania
  Levél küldése közvetlenül, vagy egy listán szereplő címzetteknek (send)
  Kapott levelek tartalomjegyzék-szerű listázása a levél témája mezőket mutatva
  Válasz adott levelekre (reply)
  Levelek továbbküldése (forward)
  Levél tárolása különböző irattartókba (folderekbe)
  Levél törlése (delete)

## Slide 19: E-mail
Ha egy levél érkezik akkor nemcsak az üzenet jön meg , hanem egy pár soros „fejléc” is

## Slide 20: példa
Return-Path: <kkecskedi@deloittece.com>
Delivered-To: pepe@stargate.inf.elte.hu
Received: from mx1.elte.hu (mx1.elte.hu [157.181.1.137])
by stargate.inf.elte.hu (Postfix) with ESMTP id 8466BF7165
for <pepe@stargate.inf.elte.hu>; Tue, 17 Feb 2004 10:51:37 +0100 (CET)
Received: from MAIL4.atrema.deloitte.com (mail4.atrema.deloitte.com [170.194.1.72])
by mx1.elte.hu (Postfix) with ESMTP id 441FB276C4D
for <pepe@stargate.inf.elte.hu>; Tue, 17 Feb 2004 10:58:33 +0100 (CET)
Received: from ukatrema0476.atrema.deloitte.com (unverified) by MAIL4.atrema.deloitte.com
(Content Technologies SMTPRS 4.2.10) with ESMTP id <T67cf52f4280a2610cfac0@MAIL4.atrema.deloitte.com>;
Tue, 17 Feb 2004 09:59:11 +0000
Received: from hubud0410.atrema.deloitte.com ([10.98.233.65]) by ukatrema0476.atrema.deloitte.com with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);
Tue, 17 Feb 2004 09:57:51 +0000
content-class: urn:content-classes:message
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----_=_NextPart_001_01C3F53C.8A8EE2EE"
Subject: =?iso-8859-2?Q?FW=3A_Elm=FC_reklam=E1ci=F3___eeezzz_iiigen?=
X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6487.1
Date: Tue, 17 Feb 2004 10:58:06 +0100
Message-ID: <B3F0CD96EC49AF49908EADFE4A459AD50216058F@hubud0410.atrema.deloitte.com>
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
Thread-Topic: =?iso-8859-2?Q?Elm=FC_reklam=E1ci=F3___eeezzz_iiigen?=
Thread-Index: AcP0pbCM2joJJGCgEdi6zABgZ2amLwAAMxegAAJJEgAAAKHu0AAce8VgAASNaAAAAQhvAAAAg+OA
X-Priority: 5
Priority: Non-Urgent
Importance: low
From: "Kecskedi, Krisztian (HU - Budapest)" <kkecskedi@deloitteCE.com>
To: <istvantuli@mailbox.hu>, <gaklinka@hotmail.com>,
<DemeterE@invitel.co.hu>,
=?iso-8859-2?Q?Zal=E1n_=28E-mail=29?= <heszi@ttt-atm.ttt.bme.hu>,
"Attila Kiss (E-mail)" <a_kiss3@ksrt-sab.hu>,
"Peti (E-mail)" <pepe@stargate.inf.elte.hu>,
"Petra (E-mail)" <monsta@egon.gyaloglo.hu>,
"Vass Ingrid (E-mail)" <ivass@interchange.hu>
X-OriginalArrivalTime: 17 Feb 2004 09:57:51.0398 (UTC) FILETIME=[81613460:01C3F53C]

## Slide 21: E-mail
A „Received” sorokból azoknak az állomásoknak a neveit, és a használt protokollokat tudhatjuk meg, amelyeken a levél keresztül ment
A „Date” a levél küldésének dátuma
A „From” sor azt a címet tartalmazza ahonnan a levél elvileg jött
A „To” a címzett email címét tartalmazza
Subject: a levél tárgya
„Message-Id” egy egyedi azonosító, a levelek útjának a követésére használják
„Reply-To” ha a feladó nem szeretné, hogy arra a címre válaszoljunk ahonnan a levél jött, akkor megad egy másikat
A „Mime-Version” és a „Content-Type” sorokról később esik szó

## Slide 22: UUENCODE/UUDECODE
E-mailen keresztül közvetlenül csak 0-127 –es kódú ASCII karakterek küldhetők át
Az UUENCODE a fájlt alkotó bináris bájtsorozatot konvertál 7 bites szöveggé oly módon, hogy a fájl elejéről kezdve sorban vesz 3 db 8 bites bájtot, és azt szétbontja 4 db 6 bites darabra
A vezérlő karakterek kódja 0-31 ig terjednek ezért min a 4 bitcsoporthoz hozzá ad 32-t
Így lesz 3 bájtból 4 karakter amit már el lehet küldeni
Az UUDECODE pedig visszaalakítja az eredeti fájlt

## Slide 23: MIME
Egy másik megoldás esetén már lehetőség van levélben képek,hangok küldésére is
Az eljárást MIME -nek (Multi-pupose Internet Mail Extensions) nevezik
A megoldást elöször az RFC 1341 –ben definiálták, amely frissítését az RFC 1521-es tartalmazza
Mivel nincs eltérés az RFC 882-höz képest, a MIME levelek minden probléma nélkül továbbíthatók a már létező programokkal és protokollokkal, csak a feldolgozásuk igényel változást

## Slide 24: MIME
Content-Description: egy ASCII szöveg, amely megadja az üzenet tartalmát
Content-Id: a standard üzenet azonosítójának formátumával megegyező egyedi azonosító
Fejléc | Jelentés
MIME-Version | Azonosítja a MIME verzióját
Content-Description | Az üzenet tartalma
Content-Id | Egyedi azonosító
Content-Transfer-Encoding | A törzs átviteli kódolásának formátuma
Content-Type | Az üzenet jellege

## Slide 25: MIME
Content-Transfer-Encoding: azt mondja meg a fejléc, hogy milyen formában kódolták az üzenet törzsét:
  Sima ASCII szöveg, a sorok nem hosszabbak 1000 karakternél. A karakterek 8 biten tárolódnak
  Bináris kódolást használó üzenetek. Ezek tetszöleges bináris állományok, amelyek nem csak 8 bitet használnak, hanem a 1000 karakteres határnak sem. A következő 2 kódolást felhasználva kell elküldeni
    Base64 kódolás: 24 bites csoportokat tördel fel 6 bites egységekre, és minden egység egy legális ASCII karakternek felel meg, A 0 –nak az „A” felel meg
    Azokra az üzenetekre, amelyek majdnem csak ASCII karaktereket tartalmaznak hatékonyabb a Quoted-printable kódolás. Ez megegyezik a 7 bites ASCII val azzal a különbséggel hogy a 127 feletti karaktereket egy egyenlőségjel kódol, amit az eredeti karakter értéke követ két hexa szám formájában

## Slide 26: MIME
Content-Type
  Ez a fejléc eléggé összetett, folyamatosan bővül
  Az üzenet típusát illetve altípusát tartalmazza,melyeket a ”/” jel választja el egymástól
  Pl.: Content-Type: image/gif
  Az altípust pontosan meg kell adni, nincs alapértelmezett