## Slide 1: Bevezetés a hálózatokba

## Slide 2: Mi az a hálózat
Sokféle hálózat létezik, melyek különböző szolgáltatásokat biztosítanak számunkra.
A nap folyamán valaki telefonál, megnéz egy TV műsort, rádiót hallgat, megkeres valamit az Interneten vagy videojátékot játszik egy másik országban tartózkodó személlyel.
Ezeket a tevékenységeket robusztus és megbízható hálózatok teszik lehetővé. A hálózatok biztosítják, hogy emberek és eszközök kapcsolódjanak össze, függetlenül attól, hogy a világ mely pontján vannak. A legtöbben anélkül használják a hálózatokat, hogy ismernék a működésük módját, vagy belegondolnának abba, hogy mi lenne, ha nem léteznének.

## Slide 3: Mi az a hálózat
Az 1990-es években és azt megelőzően, a kommunikációs technológia különálló, dedikált hálózatokat használt a hang-, videó- és adat kommunikációra.
Mindegyik hálózatban másfajta eszköz biztosította a kapcsolódást. A telefonok, a televíziók és a számítógépek sajátos technológiákat és különálló, dedikált hálózatokat használtak a kommunikációhoz.
De mi van akkor, ha az emberek azonos időben szeretnének hozzáférni ezekhez a hálózati szolgáltatásokhoz, esetleg egyetlen eszközt akarnak csak használni?

## Slide 4: Mi az a hálózat
Az új technológiák egy olyan újfajta hálózatot hoztak létre, amely nem korlátozódik egyetlen szolgáltatás biztosítására. A dedikált hálózatokkal szemben, ezek az új konvergált hálózatok képesek hangot, videót és adatokat is szállítani ugyanazon a kommunikációs csatornán vagy hálózaton keresztül.
A piacon új termékek jelennek meg, amelyek kihasználják a konvergált információs hálózatok képességeit. Ma már az emberek élő videó adásokat nézhetnek a számítógépeiken, telefonálhatnak az Interneten, vagy televíziójukat használva kereshetnek az Interneten. A konvergált hálózatok teszik lehetővé mindezt.

## Slide 5: A hálózatok előnyei
A hálózatok mérete a legegyszerűbb két számítógépes hálózattól egészen a több millió eszközt tartalmazó hálózatokig terjedhet. A kisméretű irodákban, az otthoni irodákban és az otthonokban telepített hálózatokat SOHO hálózatoknak nevezik. A SOHO hálózatok lehetővé teszik, hogy néhány számítógép között erőforrásokat (nyomtatókat, dokumentumokat, képeket, zenéket stb.) osszunk meg.

## Slide 6: A hálózatok előnyei
Az üzleti életben kiterjedt hálózatokat használnak hirdetési célra, termékek eladásához, alapanyag rendeléshez vagy az ügyfelekkel történő kommunikációhoz.
A hálózatokon keresztüli kommunikáció általában jóval hatékonyabb és olcsóbb, mint a hagyományos levelezéshez vagy a nagy távolságú telefonhíváshoz hasonló tradicionális kommunikációs megoldások.

## Slide 7: A hálózatok előnyei
A hálózatok gyors kommunikációt tesznek lehetővé (példaként az elektronikus levelezést vagy az azonnali üzenetküldést említhetjük), és megfelelő kiszolgálókon keresztül biztosítják az információ tárolását, az adatok elérését is.
Az üzleti és SOHO hálózatok általában egyetlen kapcsolattal rendelkeznek az Internet felé. Ezt a megosztott kapcsolatot használják közösen az egyes állomások az Interneten történő kommunikációhoz. Az Internetet a "hálózatok hálózatának" tartják, mivel szó szerint sok-sok ezer egymáshoz kapcsolt hálózatból épül fel

## Slide 8
A hálózatok és az Internet használatának módjai:
  Zene- és videó-megosztás
  Kutatás és on-line tanulás
  Barátokkal való társalgás
  Vakációtervezés
  Ajándék és áruvásárlás

## Slide 9: Alapvető hálózati összetevők
A hálózatok sokfajta összetevőből épülnek fel. Ezek közé sorolhatjuk például a személyi számítógépeket, a kiszolgálókat, a hálózati eszközöket és a kábeleket. Az összetevőket négy nagy csoportba sorolhatjuk:
  Állomások
  Megosztott perifériák
  Hálózati készülékek
  Hálózati átviteli közegek

## Slide 10
A legismertebb hálózati összetevők az állomások és a megosztott perifériák.
Az állomások azok az eszközök, melyek üzenetet küldenek és fogadnak közvetlenül a hálózaton keresztül.
A megosztott perifériák nem közvetlenül, hanem az állomásokon keresztül kapcsolódnak a hálózathoz. Ebben a helyzetben az állomás a felelős a periféria hálózaton történő megosztásáért. Az állomáson futó speciális szoftver teszi lehetővé, hogy a felhasználók a hálózaton keresztül használják az állomáshoz kapcsolt perifériát.
A hálózati eszközöket, éppúgy mint a hálózati átviteli közegeket, az állomások összekapcsolására használják.
Néhány eszköztípus több szerepben is megjelenhet, attól függően, hogy miként van csatlakoztatva.

## Slide 11: Számítógépes szerepek a hálózatokban
Minden olyan számítógépet állomásnak nevezünk, amely csatlakozik a hálózathoz és közvetlenül részt vesz a hálózati kommunikációban. Az állomások üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak a hálózaton keresztül.
A modern hálózatokban az állomások lehetnek ügyfelek, kiszolgálók vagy mind a kettő egyszerre. A számítógépre telepített program határozza meg, hogy milyen szerepet játszhat a számítógép.

## Slide 12: Számítógépes szerepek a hálózatokban
A kiszolgálók azok az állomások, melyekre olyan program van telepítve, mely lehetővé teszi, hogy más hálózati állomásoknak olyan jellegű információk elérését biztosítsák, mint például elektronikus levelek vagy web oldalak. Minden szolgáltatás egy különálló kiszolgálóprogramot igényel. Web kiszolgálóprogramra van szükség például ahhoz, hogy egy állomás web-szolgáltatást tudjon nyújtani a hálózat számára.
Az ügyfelek azok az állomások, melyekre olyan szoftver van telepítve, ami lehetővé teszi, hogy információt kérjen a kiszolgálóktól, majd megjelenítse azt. Az ügyfélprogramra példa a web böngészők közé tartozó Internet Explorer.

## Slide 13: Egyenrangú (Peer-to-peer) hálózatok
Az ügyfél- és kiszolgálóprogramok általában külön számítógépeken futnak, de az is lehetséges, hogy egy számítógép mind a két szerepet egyszerre töltse be. Kisvállalati és otthoni hálózatokban sok számítógép működik kiszolgálóként és ügyfélként is egyben. Az ilyen hálózatot egyenrangú hálózatnak nevezzük.
A legegyszerűbb egyenrangú hálózat két számítógépet tartalmaz, melyek vezetékkel vagy vezeték nélküli technológiával közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz.
Több PC-ből álló, nagyobb egyenrangú hálózatot is létrehozhatunk, de ekkor a számítógépek összekapcsolásához szükség van egy hálózati eszközre, például hub-ra.

## Slide 14: Egyenrangú (Peer-to-peer) hálózatok
A fő hátránya az egyenrangú hálózati környezetnek az, hogy ha az állomás ügyfélként és kiszolgálóként is működik egyszerre, akkor a teljesítménye lecsökkenhet.
Nagyobb vállalatoknál gyakran előfordul, hogy a komoly hálózati forgalmat generáló nagyszámú ügyfélkérés miatt dedikált kiszolgálót kell üzembe állítani.

## Slide 15: Hálózati topológiák
Egy egyszerű, néhány számítógépet tartalmazó hálózatban egyszerű elképzelni, hogy a különböző összetevők hogy csatlakoznak. Ahogy a hálózat nő, egyre bonyolultabb lesz nyomon követni a hálózati összetevők helyét és a hálózati kapcsolódásukat.
A vezetékes hálózatokban az összes hálózati állomás összekapcsolásához sok kábelre és hálózati eszközre van szükség.
Amikor a hálózatot telepítik, fizikai topológiai térkép készül, hogy rögzítse, hol és hogyan csatlakoznak az egyes állomások a hálózathoz. A fizikai topológiai térkép azt is megmutatja, hogy a kábelezés hol fut, és az állomásokat csatlakoztató hálózati eszközök hol találhatóak.

## Slide 16: Hálózati topológiák
A fizikai topológiai térképen kívül néha szükséges a hálózati topológia logikai nézete is.
A logikai topológiai térképen az alapján csoportosítjuk az állomásokat, ahogyan használják a hálózatot, tekintet nélkül a fizikai elhelyezkedésükre.
Állomásneveket, címeket, csoportinformációkat és alkalmazásokat rögzíthetünk a logikai topológiai térképen.

## Slide 17: Kommunikációs alapelvek
Minden hálózat elsődleges célja hogy biztosítsa az információáramlást. A nagyon korai, primitív emberektől kezdve napjaink legjobb tudósaiig bezárólag, mindenki számára döntő fontosságú az információ másokkal történő megosztása, mivel ez az egyik alapja az emberi előrehaladásnak.
Minden kommunikáció egy üzenettel, másképp nevezve információval kezdődik, amit egy egyén vagy eszköz küld egy másiknak. A technológia fejlődésével folyamatosan változik a módszer, ahogyan az üzeneteket küldjük, fogadjuk és értelmezzük.

## Slide 18
Minden kommunikációs módszerben van három közös alkotóelem. Ezek közül az első az üzenet forrása vagy másképpen KÜLDŐje.
Az üzenet forrásai emberek vagy elektronikai eszközök lehetnek, akik vagy amik üzenetet közölnek más egyénekkel vagy eszközökkel. A kommunikáció második alkotóeleme az üzenet célállomása vagy VEVŐje.
A célállomás fogadja és értelmezi az üzenetet. A harmadik alkotóelem a CSATORNA, ami a forrástól a célig biztosítja az utat az üzenet számára.

## Slide 19: Kommunikációs szabályok
Két ember közötti tetszőleges kommunikáció esetén rengeteg olyan szabály vagy protokoll van, amit mind a kettőjüknek követni kell ahhoz, hogy az egymásnak küldött üzenetek eljussanak a másik félhez, és a fogadó megértse azokat.

## Slide 20: Kommunikációs szabályok
A sikeres emberi kommunikációhoz szükséges protokollok az alábbiak:
  A küldő és a fogadó azonosítása
  Megállapodás szerinti közeg vagy csatorna (szemtől szembe, telefon, levél, fénykép
  Megfelelő kommunikációs mód (beszélt, írásbeli, képekkel ellátott, interaktív, egyirányú)
  Közös nyelv
  Nyelvtani és mondattani struktúra
  A sebesség és a kézbesítés időzítése

## Slide 21: Üzenet kódolás
A számítógépes kommunikációban is történik kódolás.
Két állomás közötti kódolásnak az átviteli közegnek megfelelő formátumúnak kell lennie. A hálózaton át küldött üzenetet először a küldő állomás bitekké konvertálja.
Minden bitet hangmintává, fényhullámmá vagy elektromos impulzussá kódol, annak függvényében, hogy milyen hálózati közegen fogja a biteket továbbítani.
A célállomás fogadja, és az üzenet értelmezéséhez dekódolja a jeleket.

## Slide 22: Üzenet formázás
Meghatározott formátumot és szerkezetet kell használni, amikor egy üzenetet a forrástól a célig akarunk eljuttatni.
Az üzenet formátuma az üzenet típusától és az átvitelhez használt csatornától függ

## Slide 23: Üzenet formázás
a számítógép-hálózaton küldött üzenet is egy speciális formázási szabályt követ, hogy elszállítsák és feldolgozzák. Ahogy a levelet borítékba ágyaztuk a szállításhoz, ehhez hasonlóan a számítógépes üzeneteket is beágyazzuk. A hálózaton való továbbítás előtt minden számítógépes üzenetet beágyazunk egy keretnek nevezett speciális formátumba. A keret borítékként funkcionál, tartalmazza a cél- és a forrásállomás címét.

## Slide 24: Üzenet formázás
A keret formátumát és tartalmát a küldött üzenet típusa és a közlésre használt csatorna határozza meg.
A nem megfelelően formázott üzenetek továbbítása általában nem lehetséges, de az is előfordulhat, hogy megérkezés után a célállomás nem tudja feldolgozni azt.

## Slide 25: Üzenet méret
Amikor az egyik állomás hosszabb üzenetet küld egy másik állomásnak a hálózaton, szükséges az üzenet kisebb részekre darabolása.
A hálózaton érvényben levő, a darabok (keretek) méretét szabályozó szabályok nagyon szigorúak, és a használt csatornától függően eltérőek lehetnek.
A túlságosan hosszú vagy rövid keretek nem kerülnek szállításra.

## Slide 26: Üzenet méret
A keretek méretkorlátozásai megkívánják, hogy a forrásállomás a hosszú üzeneteket olyan darabokra tördelje, amik megfelelnek a minimális és a maximális méretre vonatkozó követelményeknek.
Minden egyes darabot címzési információval ellátott külön keretbe ágyaznak, majd továbbítják a hálózaton. A fogadó állomás a feldolgozás és az értelmezés előtt az üzeneteket kicsomagolja és összeilleszti

## Slide 27: Üzenet időzítés
Az egyik tényező, ami hatással van arra, hogy milyen eredményesen lehet fogadni és értelmezni az üzenetet, az időzítés.
Az emberek az időzítést arra használják, hogy megállapítsák mikor és milyen gyorsan vagy lassan beszéljenek, valamint hogy mennyit várjanak a válaszra. Ezek megegyezésen alapuló szabályok.
  Hozzáférési mód
  Adatfolyam-vezérlés
  Válaszidő túllépése

## Slide 28: Hozzáférési mód
A hozzáférési mód meghatározza, hogy mikor küldhet valaki üzenetet. Ezek az időzítési szabályok a környezethez igazodnak. Egy ember bármikor képes elkezdeni beszélni.
Ebben a környezetben, a beszéd előtt azonban várni kell addig, amíg mindenki más befejezi a beszédet. Ha két ember beszél egyszerre, információütközés történik, és szükséges, hogy mind a ketten abbahagyják és később újrakezdjék a folyamatot.
Ezek a szabályok biztosítják a kommunikáció sikerét. Hasonlóképpen ehhez, a számítógépek számára is definiálni kell a hozzáférési módot.
A hálózaton az állomásoknak ismerniük kell a hozzáférési módot, hogy tudják mikor kezdhetik az üzenet küldését, és hogyan viselkedjenek, ha hiba történik.

## Slide 29: Adatfolyam-vezérlés
Az időzítés arra is hatással van, hogy mennyi információt lehet küldeni és milyen gyorsan.
Ha egy ember túlságosan gyorsan beszél, a többieknek nehéz hallani és megérteni az üzenetet.
A fogadó személynek ebben az esetben meg kell kérnie a küldőt, hogy lassítson.
A hálózati kommunikáció során is előfordulhat, hogy a küldő állomás gyorsabban küld üzenetet, mint ahogyan a célállomás fogadni és feldolgozni tudná azt.
A forrás- és célállomások adatfolyam-vezérlést használnak a helyes időzítés jelzésére, ezáltal biztosítva a sikeres kommunikációt.

## Slide 30: Válaszidő túllépése
Ha valaki feltesz egy kérdést, és nem hallja a választ elfogadható időn belül, akkor feltételezi, hogy már nem is jön válasz, és ennek megfelelően reagál.
Lehet, hogy megismétli a kérdést, de az is lehet, hogy folytatja a párbeszédet.
A hálózati állomásoknak szintén vannak szabályai, amik meghatározzák, hogy mennyit kell várni a válaszra, és mit kell csinálni, ha válaszidő túllépés történik.

## Slide 31: Üzenet sémák
Az egy-az-egyhez üzenetsémára az egyedi (unicast) kifejezést használjuk, ami jelzi, hogy csak egyetlen célja van az üzenetnek.
Amikor az állomás egy-a-többhöz sémát használ az üzenetküldéshez, akkor csoportos (multicast) küldésről beszélünk. A csoportos küldés esetén az üzenetet egyszerre továbbítjuk a célállomások egy csoportjának.
Ha a hálózaton egy időben az összes állomásnak meg kell kapnia az üzenetet, akkor ezt az esetet szórásnak (broadcast) nevezzük. A szórás az egy-a-mindenkihez sémát valósítja meg.
A fenti sémák mellett egyes esetekben a fogadónak nem kell megerősítést küldenie (nyugtázatlan üzenetküldés), míg máskor a küldő elvárhatja, hogy visszajelzést kapjon a sikeres kézbesítésről (nyugtázott üzenetküldés).

## Slide 32: A kommunikációban használt protokollok
Minden kommunikációt – akár emberi, akár számítógépes – előre lefektetett szabályok, a protokollok irányítják.
A protokollokat a forrás, a csatorna, és a cél jellemzői határozzák meg.
A fentiek alapján a protokollok definiálják az üzenet formátumára, az üzenet méretére, az időzítésre, a beágyazási módra, a kódolásra és a szabványos üzenetsémára vonatkozó követelményeket.

## Slide 33: Kommunikáció a helyi vezetékes hálózaton keresztül

## Slide 34: Protokollok fontossága
A számítógépek, az emberekhez hasonlóan, szabályokat vagy protokollokat használnak a kommunikációhoz.
A protokollok különösen fontosak a helyi hálózaton. Vezetékes környezetben a helyi hálózat alatt egy olyan területet értünk, ahol minden állomásnak „ugyanazt a nyelvet kell beszélnie” vagy számítógépes terminológiát használva „ugyanazt a protokollt kell használnia”.

## Slide 35
Ha egy szobában mindenki más nyelven beszél, nem fogják megérteni egymást. Hasonlóképpen, ha a helyi hálózatban levő eszközök nem ugyanazokat a protokollokat használják, nem lesznek képesek kommunikálni egymással.
A vezetékes helyi hálózatban a leggyakrabban használt protokollkészlet az Ethernet.
Az Ethernet protokoll a helyi hálózaton keresztüli kommunikáció számos összetevőjét határozza meg, úgymint az üzenet formátumát, az üzenet méretét, az időzítést, a kódolást és az üzenetsémákat.

## Slide 36: Protokollok szabványosítása
Ahogy a hálózatok egyre jobban elterjedtek, szabványokat dolgoztak ki, amik olyan szabályokat definiáltak, amivel a különböző gyártóktól származó hálózati eszközök együtt tudtak működni.
A szabványok sokféle előnyt nyújtanak a hálózatok számára:
  Elősegítik a tervezést.
  Egyszerűsítik a termékfejlesztést.
  Támogatják a versenyt.
  Következetes összekapcsolódást biztosítanak.
  Elősegítik az oktatást.
  Biztosítják az ügyfelek számára, hogy több gyártó közül választhassanak.

## Slide 37
Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers) az a szervezet, ami kezeli a hálózati szabványokat, így az Ethernet és a vezeték nélküli szabványokat is. Az IEEE bizottságok a felelősök a kapcsolatokra, az átviteli közegek követelményeire és a kommunikációs protokollokra vonatkozó szabványok jóváhagyásáért és karbantartásáért. Minden technológiai szabvány kap egy számot, ami azt a bizottságot jelzi, amelyik felelős az adott szabványért. Az Ethernet szabvány a 802.3-as számú bizottsághoz tartozik.

## Slide 38
Az Ethernet 1973-as megszületése óta számos új szabvány jött létre a gyorsabb és rugalmasabb technológiai verziók érdekében.
Az Ethernet folyamatos fejlődési képessége a fő oka annak, hogy ilyen népszerű lett.
Minden Ethernet verzióhoz tartozik egy szabvány. Például a 802.3 100BASE-T a 100 megabites csavart érpárt használó Ethernet szabványt jelöli.
A szabvány rövidítése az alábbiakat jelöli:
  A 100 a sebességet jelöli Mbit/s-ban.
  A BASE mutatja, hogy alapsávi átvitelről van szó.
  T jelzi a kábel típusát, ebben az esetben a csavart érpárt.

## Slide 39: Fizikai címzés
Minden kommunikációban a forrást és célt valamilyen módon azonosítani kell. Az emberi kommunikációban a forrást és a célt a nevek azonosítják.
Amikor egy nevet valahol kimondanak, a név tulajdonosa meghallgatja az utána következő üzenetet és válaszol rá. Lehet, hogy a szobában lévő többi ember is hallja az üzenetet, de figyelmen kívül hagyják azt, mivel nem nekik címezték.
Az Ethernet hálózatokban hasonló módszer létezik a forrás- és a célállomás azonosítására. Minden Ethernet hálózathoz csatlakoztatott állomáshoz egy fizikai cím van hozzárendelve, ez szolgál az állomás azonosítására a hálózaton.

## Slide 40: Fizikai címzés
Minden Ethernet hálózati interfésznek egyedi fizikai címe van, amit a gyártáskor rendelnek hozzá. Ezt a címet közeghozzáférés-vezérlési (MAC - Media Access Control) címként ismerjük. A hálózat valamennyi forrás- és célállomását egy-egy MAC-cím azonosítja.
Az Ethernet hálózatok kábel alapúak, ami azt jelenti, hogy rézvezeték, vagy optikai kábel köti össze az állomásokat és a hálózati eszközöket. Ez az a csatorna, amit az állomások közötti kommunikációhoz használunk.
Amikor egy állomás kommunikál az Ethernet hálózaton, kereteket küld, amiben megtalálható a saját MAC-címe, mint forráscím és a kívánt célállomás MAC-címe. Bármelyik állomás, amelyik fogad egy keretet, dekódolja azt, majd kiolvassa a cél MAC-címet. Ha ez a cím egyezik a hálózati csatolóján konfigurálttal, akkor feldolgozza és továbbítja a megfelelő alkalmazás számára. Ha a cél MAC-cím nem egyezik meg az állomás MAC-címével, akkor a hálózati csatoló figyelmen kívül hagyja az üzenetet.

## Slide 41: Ethernet kommunikáció
Az Ethernet protokoll szabványa a hálózati kommunikáció számos jellemzőjét meghatározza, úgy mint a keret formátumát, a keret méretét, az időzítést és a kódolást.
Amikor az Ethernet hálózaton az állomások üzeneteket küldenek egymásnak, akkor a szabványban meghatározott keretnek megfelelő szerkezetre formázzák az üzeneteket.
A kereteket Protokoll Adat Egységeknek (PDUs - Protocol Data Units) is nevezik

## Slide 42: Ethernet kommunikáció
Az Ethernet keret formátumában meghatározott helye van a cél és a forrás MAC-címének, valamint az alábbi kiegészítő információknak:
  Szekvencia és időzítő előtag
  Kezdetjelző
  Keret hossz és típus
  Keret ellenőrző sorozat az átviteli hibák detektálásához

## Slide 43: Ethernet kommunikáció
Az Ethernet keret mérete korlátozott: maximum 1528 bájt, minimum 64 bájt.
A fogadóállomás nem dolgozza fel azokat a kereteket, amiknek a mérete nem fér bele ebbe az intervallumba.
A keretformátumokon, a méreteken és az időzítéseken kívül az Ethernet szabvány definiálja, hogy a kereteket felépítő bitek hogyan legyenek kódolva a csatornára.
A bitek a rézvezetéken elektromos impulzusok formájában, míg optikai kábelen fényimpulzusok formájában továbbítódnak.

## Slide 44: Ethernet hálózatok hierarchikus felépítése
Az Ethernet hálózat egy állomásának MAC-címe a személynévhez hasonló. A MAC-cím egyértelműen azonosítja a címet viselő állomást, de semmit sem mond arról, hogy az állomás hol található a hálózaton. Ha az Internet összes állomását (több mint 4 millió) csupán az egyedi MAC-címük azonosítaná, akkor borzasztóan nehéz lenne bármelyiket is megtalálni közülük.
Az Ethernet technológia ráadásul nagy mennyiségű szórásos forgalmat generál az állomások kommunikációjához.
  A szórásos üzenetet az egy hálózatban lévő összes állomás megkapja. A szórásos üzenetek sávszélességet emésztenek fel, és lassítják a hálózat teljesítményét.
  Mi történne, ha az Internetre kapcsolt állomások milliói egy Ethernet hálózatban lennének, és szórásos üzeneteket használnának?
E két ok miatt a sok állomást tartalmazó nagy Ethernet hálózatok nem hatékonyak. Jobban megéri a nagy hálózatokat kisebb, jobban kezelhető részekre osztani. A nagy hálózatok felosztásának egyik módja a hierarchikus tervezési modell használata.

## Slide 45: Ethernet hálózatok hierarchikus felépítése
A hálózattervezés hierarchikusan rétegezett felépítésű csoportosítással szervezi az eszközöket egymásra épülő kisebb hálózatokba.
Az így kialakított rendszer kisebb és jobban kezelhető eszközcsoportokból épül fel, ezáltal biztosítható, hogy a helyi forgalom helyi maradjon, és csak a más hálózatokba irányuló forgalom továbbítódjon a felsőbb rétegek felé.
A hierarchikusan rétegezett kialakítás biztosítja a hatékonyságot és a sebesség növekedését, a funkciók optimalizálását. Lehetővé teszi, hogy a hálózat igény szerint bővíthető legyen, vagyis további helyi hálózatokat adhatunk hozzá anélkül, hogy ez befolyásolná a meglévő teljesítményét

## Slide 46: Ethernet hálózatok hierarchikus felépítése
A hierarchikus tervezésnek három alaprétege van:
  Hozzáférési réteg - a helyi Ethernet hálózaton az állomásoknak biztosít kapcsolódást.
  Elosztási réteg - kisebb helyi hálózatokat kapcsol össze.
  Központi réteg - nagy sebességű kapcsolat teremt az elosztási réteg eszközei között.

## Slide 47
Ebben az új, hierarchikus tervezéssel létrehozott rendszerben olyan logikai címzési sémára van szükségünk, amivel azonosítani tudjuk az állomások helyét.
Az Internet Protokoll (IP) címzési sémája megfelel ennek a célnak.
Egy személy neve általában nem változik, de a személy címe a lakóhelyéhez kötődik, és ezért változhat.
Egy állomás esetén a fizikai címként is ismert MAC-cím nem változik; fizikailag hozzá van rendelve a hálózati csatolójához.
A fizikai cím ugyanaz marad, függetlenül attól, hogy az állomás hol helyezkedik el a hálózaton belül.

## Slide 48
Az IP-cím hasonló egy személy címéhez.
Logikai címként ismert, mivel az állomás helye alapján logikailag van kijelölve. Az IP-címet (hálózati cím), a helyi hálózat címzéséhez illeszkedően a hálózati rendszergazda jelöli ki minden állomáshoz.
Az IP-cím két részből áll. Az egyik rész azonosítja a helyi hálózatot.
Az IP-cím hálózati része megegyezik az összes, azonos hálózatban található állomásnál.
Az IP-cím másik része azonosítja az állomást. Egy helyi hálózaton az IP-cím állomás része minden állomás esetén egyedi.
Hasonlóan, ahogy szükség van névre és címre ahhoz, hogy levelet küldjünk valakinek, úgy a fizikai MAC- és a logikai IP-cím is szükséges a számítógépek számára, hogy kommunikálni tudjanak egy hierarchikus hálózaton keresztül.

## Slide 49: IP címzés
A címzés hierarchikus: vannak hálózatok, és ezen belül állomások (host-ok)
A címet két részre kell bontani:
  Egy hálózatot azonosító
  És ezen belül egy gépet azonosító címre
A hálózatok közti kapcsolatot az útválasztók biztosítják
A cím hossza 32 bit ezt kellet két részre osztani, oly módon, hogy nagy hálózatokban lévő sok gépet is meg lehessen címezni
5 különböző formátum használható

## Slide 50: IP címformátumok
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Hálózat (7)
Állomás (24)
Hálózat (14)
Állomás (16)
Hálózat (21)
Állomás (8)
Többszörös cím (28)
Fenntartva (28)
„A” 0-126. 0.0.1-255.255.254
„B” 128.0.-191.255. 0.1-255.254
„C” 192.0.0.-223.255.255. 1-254
„D”
„E”

## Slide 51: IP címformátumok
Az első 3 címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 millió állomással, 16384 hálózatot 64 K állomással illetve 2 millió hálózatot egyenként 254 állomással
A D osztályú címek a multicast hoz használandóak
A címzéseknél a hálózat és állomás címének szétválasztására címmaszkokat használnak bitenként és műveletet használva

## Slide 52: Fenntartott címek
A 127 –el kezdődő címek a loopback címek
Az állomás címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az adott hálózatban lévő összes állomásnak üzenetet küldeni
Ha az állomás címrésze 0, az az aktuális hálózatot jelöli

## Slide 53: Privát címtartományok
1 db A osztályú címtartomány :
  10.0.0.0/8
16 db B osztályú címtartomány:
  172.16.0.0/16 – 172.31.0.0/16
256 db C osztályú címtartomány:
  192.168.0.0/24 – 192.168.255.0/24
A / jel után írt számok a címmaszk bináris alakjában szereplő 1 –esek számát jelöli

## Slide 54: IP útválasztás
Csomagkapcsolt rendszerekben az útválasztás azt a folyamatot jelöli, amivel kiválasztjuk az útvonalat, amin a csomagot tovább küldjük és az útvonal választó az a számítógép, amely ezt végrehajtja
A gép a memóriájában lévő útválasztási tábla alapján dönti el hogy merre küldje tovább a csomagot
Ha a két gép egyazon lokális hálózaton van , akkor útválasztás nélkül közvetlen összekötetés létesíthető
Különböző hálózatok közötti közvetett útválasztásnál először a feladónak kell megadni azt az útválasztót, amihez a csomagot küldi, majd az útválasztó fogja a cél hálózatra továbbítani a datagramot

## Slide 55: OSI modell
Egyre inkább felmerült az igény, hogy a helyi hálózatokat egymással is összekapcsolják. Ma már nyugodtan állíthatjuk, hogy az egész világ egy nagy hálózat. Ahhoz, hogy ez működő képes maradhasson, bizonyos feltételeknek eleget kell, hogy tegyenek. Az egyik ilyen az ISO (International Standards Organization) OSI (Open System Interconnection) hivatkozási modell, a másik, és az elterjedtebb a TCP/IP.
Az OSI modellnek 7 rétege van:
  Alkalmazási réteg
  Megjelenítési réteg
  Együttműködési réteg
  Szállítási réteg
  Hálózati réteg
  Adatkapcsolati réteg
  Fizikai réteg

## Slide 56: ISO OSI
Fizikai réteg
Feladata, hogy továbbítsa a biteket a kommunikációs csatornán. Garantálnia kell, hogy az egyik oldalon beadott 1-es bit a másik oldalon is 0-ként érkezzen meg. Olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy mennyi ideig tart egy bit, tud-e kommunikálni egyszerre mind a két irányba, hány érintkezője van a csatlakozónak, mire lehet használni az egyes érintkezőket

## Slide 57: ISO OSI
Az adatkapcsolati réteg
Legfontosabb feladata az, hogy a fizikai szint szolgálatainak igénybevételével a hálózati réteg számára hibamentes átvitelt biztosítson. Ez a réteg már nem értelmezi a kereteket, és hibaszűrést is végez.

## Slide 58: ISO OSI
Hálózati réteg
A legfontosabb kérdés, amire a hálózati réteg választ ad, hogy az egyes csomagok milyen útvonalon jussanak el a forrásállomástól a célállomásig. Szintén feladata, hogy a csomagok elkerüljék a torlódást, minél előbb a célállomásra érjenek.

## Slide 59: ISO OSI
Szállítási réteg
Feladata, hogy adatokat fogadjon a viszony rétegtől, csomagokat alakítson ki, és hibamentesen továbbítsa a fizikai réteg felé

## Slide 60: ISO OSI
Viszony réteg
A felhasználók között viszony létesítését teszi lehetővé. A viszony révén a felhasználó beléphet egy távoli, időosztásos rendszerbe, file-okat mozgathat különböző gépek között.

## Slide 61: ISO OSI
Megjelenítési réteg
A továbbított információ szintaktikájával, és szemantikájával foglalkozik. Az adatok szabványos kódolása, dekódolása.

## Slide 62: ISO OSI
Alkalmazási réteg
Olyan protokollokat tartalmaz, amelyet széles körben használnak. Másik fontos feladata, a file átvitel a különböző file rendszerek között is. Ide tartozik továbbá az elektronikus levelezés, távoli gépekre történő bejelentkezés, tallózás a könyvtárakban.

## Slide 64: IEEE 802 szabvány és az OSI
alkalmazói
megjelenítési
együttműködési
szállítási
hálózati
adatkapcsolati
fizikai
Logikai kapcsolat vezérlési alréteg 802.2
Közeghozzáférés vezérlési alréteg
Fizikai réteg
802.3
802.4
802.5
Alapsávú koax
Szélessávú koax
Sodrott érpár
Optikai kábel

## Slide 65: IEEE 802 szabvány és az OSI
Az IEEE 802-es szabvány 3 olyan fizikai közeget szabványosított, amelyet az architektúrában használhatnak
  Sodrott érpárt
  Koaxiális kábelt
  Optikai kábelt
A fizikai szabvány megadja a kábel és az átvitel típusára a kódolás módjára és az adat sebességére vonatkozó előírásokat
Felelős a fizikai összekötetés létesítésért és megszüntetésért ,bitek átviteléért , kódolás – dekódolásért és az időzítésért

## Slide 66: A lokális hálózatok fizikai egységei
A kommunikáció feladatait az erre a célra tervezett hardver és firmware látja el
Adapterkártya:
  Ezt spec. Perifériakártyaként kapható eszközt, a hálózat állomásaként használni kívánt valamennyi gépbe beépítik. Tartalmazza az LCC-t és MAC-t megvalósító hardvert és förmvert
Kábelrendszer:
  Azt a kábelt illetve vezetéket jelenti, amit az összekapcsolásra használnak. Ide tartoznak még a csatlakozószerelvények is
Koncentrátorok és erősítők
  Egyes lokális hálózatokon használják a jelek erősítésére és elosztására, illetve a hálózatban levő eszközök egy központi helyen kerüljenek összekötetésbe egymással. (HUB,repeater, stb…)

## Slide 67: Az IEEE 802.3 és az Ethernet
Mielőtt egy állomás adni akar, belehallgat a csatornába. Ha a kábel foglalt, akkor az állomás addig vár, amíg az üressé nem válik, máskülönben azonnal adni kezd.
Az ethernet hálózatok átviteli sebessége a jelenleg még a legtöbbet használt rendszerekben 10 Mbit/s. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden körülmények közt ez a max átviteli seb., hiszen észszerűen kb. 60% -on üzemeltethető.
Tehát az optimális sebesség 4.5 Mbit/s.
Az összes implementáció manchester kódolást használ adat továbbításra

## Slide 68: Az IEEE 802.3 és az Ethernet
Elnevezés | A kábel fajtája | Jelgenerálás nélküli max hossz (m)
10BaseT | Árnyékolatlan csavart érpár | 100
10Base2 | Vékony koax kábel | 185
10Base5 | Vastag koax kábel | 500
10BaseF | üvegszál | > 1000

## Slide 69: Vékony koax kábelezés
A jelek visszaverődésének megakadályozására a végpontokat a kábel hullámellenállásával megegyező értékű ellenállással kell lezárni (50 Ohm)
A számítógépek sorosan vannak felfűzve ún. BNC csatlakozók és T csatolók segítségével ami a hálózati kártyához csatlakozik
Az új gép csatlakoztatásának hátránya hogy a csatlakozás idejére a hálózat működése megáll
Minél több állomás van a hálózatban annál nagyobb az érintkezési hiba valószinűsége

## Slide 70: Vastag ethernet kábel
Többnyire sárga színű, ezért gyakran yellow cable -nek is nevezik.
A nagyfrekvenciás jelillesztés miatt a kábel borításán azonos távolságokra felfestett jelzések jelzik a pontokat ahol a kábelhez lehet csatlakozni
Ezt a kábelezés módszert csak olyan esetekben használják, ahol erősebb külső zavarok miatt szükséges az erősebb árnyékolás, illetve nagy távolság esetén

## Slide 71: Vastag ethernet kábel
A csatlakozás módja az ún. vámpír csatlakozó használta
A kábelbe egy rendkívül pontos mélységű, szélességű lyukat fúrnak
A lyukba ami a rézmagban végződik kell becsavarni a speciális csatlakozót
A kábelre a vámpír csatlakozóhoz egy adó-vevőt (transceiver vagy MAU ) kell illeszteni, amihez csatlakoztatott kábel köti össze a számítógépet

## Slide 72: Vastag ethernet kábel
Az adó-vevő kábel (AUI=attachment unit interface) legfeljebb 50 méter lehet, és 5 árnyékolt sodort érpárt tartalmaz
A MAU csatlakozója négy szimmetrikus jeláramkört, tápellátást és földelést szolgáltató vezetéket tartalmaz
Nem lehet két olyan adó-vevő, amely 2.5 Km-nél távolabbra helyezkedik el
Nem lehet olyan adó-vevő közötti út, amely 4-nél több jelismétlőn halad keresztül

## Slide 73: Csavart érpár
Minden ilyen módon bekötött számítógép lényegében pont-pont kapcsolatot valósít meg az elosztó eszközzel, az UTP több-portos jelismétlővel
Az ilyen eszközöknek 8-24 UTP csatlakozásuk van a számítógépek felé, és a bemenetükön UTP,optikai,BNC vagy AUI csatlakozó található
Általuk lehetőség van fa struktúra kialakítására

## Slide 74: Épületkábelezési megoldások
Egyetlen kábel fut végig az épület szobáin át, úgy hogy az állomások a hozzájuk legközelebb eső ponton csatlakoznak
Egy gerinc kábel fut az alaptól a tetőig, és szintenként egy-egy jelismétlő alkalmazásával vízszintes kábelekkel csatlakoznak
  Vastag – vékony koax párosítás
  Üvegszál – csavart érpár párosítás

## Slide 75: Közeg-hozzáférési módszerek
Véletlen vezérlés: a közeget elvileg bármelyik állomás használhatja, de használat előtt meg kell győződnie, hogy más nem használja
Osztott vezérlés: ilyen esetben egy időpontban mindig csak egy állomásnak van joga adatátvitelre
Központosított vezérlés: ilyenkor van egy kitüntetett állomás, mely vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásokat

## Slide 76: Közeg-hozzáférési módszerek
VÉLETLEN | OSZTOTT | KÖZPONTOSÍTOTT
ÜTKÖZÉSFIGYELÉSES ÜTKÖZÉS JELZŐ | (VEZÉRJEL TOVÁBBITÁSOS) VEZÉRJELGYŰRŰ | LEKÉRDEZÉSES
RÉSELT GYŰRŰ | (VEZÉRJEL TOVÁBBÍTÁSOS) VEZÉRJELBUSZ | VONALKAPCSOLÁSOS
REGISZTER BESZÚRÁSOS | ÜTKÖZÉSFIGYELÉSES ÜTKÖZÉST ELKERÜLŐ | IDŐOSZTÁSOS TÖBBSZÖRÖS HOZZÁFÉRÉSŰ

## Slide 77: Véletlen átvitel vezérlés
Mindegyik állomás figyeli a csatornát , ha szabad akkor az adás idejére kisajátítja
Ütközést jelző vivőérzékelős többszörös hozzáférés (CSMA/CD)
  Carrier Sense Multiple Access with Collison Detection
  Adás előtt belehallgat a csatornába, ha az csendes, akkor elküldi az üzenetet, a vivőérzékelés jelenti azt, hogy belehallgat
  A küldött üzenet mindegyik állomáshoz eljut, melyek eldöntik, hogy nekik szól vagy sem
  Adás közben el tudja dönteni, hogy az adott és a vett üzenetfolyam egyforma-e vagy sem.
  Ha nem , akkor más is beszél, az üzenet hibás, sérült
  Ezt hívják ütközésnek.
  Ezt használja az Ethernet hálózat

## Slide 78: Véletlen átvitel vezérlés
Réselt gyűrű (slotted ring)
  A gyűrűn felfűzött állomások rés-eknek elnevezett rögzített hosszúságú kereteket adnak körbe
  A résben van egy jelző, hogy foglalt-e
  Az állomások egy üres résbe, helyezik el az üzenet egy darabját
  Ha az üzenet visszaér a küldőhöz, akkor az kivonja az üzenetet a gyűrűből

## Slide 79: Véletlen átvitel vezérlés
Vezérjeles sín (Token bus)
  A vezérjel busz az átviteli közeget úgy vezérli, hogy az állomásról állomásra történő vezérjel továbbítása egy logikai gyűrűt képez
Ütközést elkerülő, vivőérzékeléses többszörös hozzáférés (CSMA/CA)
  Carrier Sence Multiple Access with Collision Avoidance
  Itt minden állomás adást figyelve belehallgat a csatornába
  Az adás befejezése után egy adott ideig vár, ha ez idő alatt más nem kezd el adni, akkor elkezdi az adást

## Slide 80: TCP/IP – OSI
ALKALMAZÁSOK TELNET,SMTP,FTP
TRANSZPORT RÉTEG (TCP)
HÁLÓZATI RÉTEG (ROUTING – IP)
HÁLÓZAT ELÉRÉSI (FRAME)
ALKALMAZÁSI
MEGJELENÍTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
SZÁLLÍTÁSI
HÁLÓZATI
ADATKAPCSOLATI
FIZIKAI

## Slide 81
Alkalmazási szint
  Itt vannak a felhasználói és hálózati kapcsolatot biztosító programok
Hoszt-hoszt réteg
  Az OSI modell szállítási rétegének felel meg.
  A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja
  Két rétegprotokollból áll:
    TCP – a továbbítást szabályzó eljárás
    UDP – összekötetés-mentes szállítási protokoll
Hálózatok közötti réteg
  A réteg protokollja
    IP
    Az üzenetvezérlő protokoll cím meghatározó eljárása
    A foglalt címet meghatározó eljárás
  A rétegben előforduló események és hibák jelzésére
    ICMP
Hálózat elérési
  Ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között

## Slide 82: TCP/IP protokoll
Az első szállítási réteg protokoll az NCP (hálózatvezérlési protokoll) elvileg egy tökéletes alhálózattal való együttműködésre epült
Egyszerűen átadta a TPDU-kat a hálózati rétegnek
Ahogy az ARPANET internetté vált csökkent az átvitel megbízhatósága
Ezért vezeték be az új protokollt a TCP-t

## Slide 83: TCP
Fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól és azokat maximum 64 kbájtos darabokra vágja szét
Ezekhez fejlécet fűz, majd elküldi őket datagramokként
Feladata, hogy időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket, illetve hogy helyes sorrendben rakja össze őket az eredeti üzenetté
Minden csomagnak saját sorszáma van 32 biten címezve
A minimális fejrész 20 bájtos
Az összeköttetések végpontjai a cél illetve forrás portok
A sorszám és a ráültetett nyugta a szokásos funkciókat látják el – 32 bit hosszúak

## Slide 84: Az Internet hálózati rétege: az IP
Az IP protokoll a 80-as években jelent meg
A protokoll összekötetés mentes
A hálózati réteg megbízhatatlan összekötetés menetes szolgálatot biztosít, így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani

## Slide 85: IP
Definiálja az adatátvitel
  Legkisebb egységét
  Annak pontos formáját
  Az útválasztást
  Néhány további fontos szabályt, amelyek meghatározzák, hogy a hostok, IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat

## Slide 86: Működése
A szállítási réteg a kapott üzeneteket max 64 Kbájtos datagramokra tördeli, melyek az útjuk során kisebb nagyobb darabokra lesznek felvágva
Ha az összes célba ért ott újra összerakásra kerülnek üzenetté
A datagram két részből áll: egy fejrészből és egy szövegrészből

## Slide 87: Hibakezelés
Az adatátvitel és a kommunikáció fontos kérdése az átvitel során fellépő hibák kezelése
Ezt az alsó 3 rétegben kell megoldani
Az első hibakezelés a fizikai rétegben végezhető el
A zajok időtartamából következően lehetnek:
  Egyedi bithibák
  Csoportos bithibák
A gyakoribb esetben a hibák fennállási ideje többszöröse egy bit átviteli idejének, ezért a hibák hibacsomók formájában jelentkeznek

## Slide 88: Hibakezelés
Egyedi bithibák kezelésére a hibajavító (error correcting codes – ECC) és hibajelző kódok (error detecting codes) alkalmazása ad lehetőséget
A redundáns kódok alkalmazásakor a bitcsoportot alkotó eredetileg m bites kódot r db bittel egészítik ki
A redundáns bitcsoport elnevezése kódszó

## Slide 89: Hamming távolság
Két tetszőleges kódszót megadva, mindig megállapítható, hány bitben különböznek
A két szó XOR kapcsolata által adott eredményben az 1-esek száma adja a különbséget, ez a két szó Hamming távolsága
Ha két kódszó k Hamming távolságú, akkor ez egyik a másikba k darab egyedi hibával konvertálódhat át

## Slide 90
Egy teljes rendszer Hamming távolságát úgy határozzuk meg, hogy képezzük minden lehetséges kódszó pár közötti Hamming távolságot, és ezek közül a legkisebb lesz az eredmény

## Slide 91: Csoportos hibakezelés
Ha egy kódszavakból álló blokkhoz szavanként egyetlen paritásbitet adunk, akkor csoportos hiba esetén az észlelés valószínűsége 0.5 lesz
Ez növelhető oly módon, hogy a blokkot egy n*k elemű mátrixnak tekintjük
A paritásbitet oszloponként is kiszámítjuk és azt is elküldjük
A módszer egyetlen n bites csoporthiba észlelésére képes

## Slide 92: CRC – Cyclic Redundancy Check
A csoportos hibák esetén inkább egy másik módszert használnak
Az 1 keretnyi adatot egy előre meghatározott bitsorozattal „elosztunk” és a „maradékot” a keret részeként továbbítjuk
A vevő oldalon ugyanezt az osztást végezzük el, és ha a maradék egyezik akkor hibátlan az átvitel
3 szabványos bitsorozat terjedt el:
  CRC-12 6 bites karakterek átvitelekor
  CRC-16 8 bites karakterek átvitelekor
  CRC-CCITT 8 bites karakterek átvitelekor

## Slide 93: Adattömörítés
Mivel a hálózat használatáért fizetni kell , nem mindegy hogy időegység alatt mennyi információt viszünk át a hálózaton
Az adtok ábrázolása általában redundáns
A csatornán elküldött információt tekinthetjük egy egyfajta szimbólumsorozatnak, amely egy adott ABC –ből származnak
Az adattömörítés elve:
Tömörítetlen adat
Előkészítés
Feldolgozás
Tömörített adat
Tömörítés
Kicsomagolás

## Slide 94: Adattömörítés
A tömörítés lehet:
  Szimmetrikus:
    A tömörítés és a kicsomagolás azonos eljárás
  Aszimmetrikus:
    A tömörítés hosszabb idejű míg a kicsomagolás rövidebb idejű
Ha jó tömörítést akarunk elérni akkor az információ lényegtelen részét eldobhatjuk (pl. képtömörítések)

## Slide 95: Adattömörítés
Adattömörítésnél lényeges hogy az eredeti információt helyre állítsuk
Néhány tömörítési eljárás:
  Darabszám-kódolás
  Szimbólumsor-helyettesítés
  Minta helyettesítés
  Sorozathossz kódolás
  Huffmann kódolás
  Aritmetikai kódolás
  Transzformációs kódolás
  Subband kódolás
  Predikáció vagy relatív kódolás

## Slide 96: Adattömörítés
Huffman kódolás
  egyes jelek, vagy bájtsorozatok előfordulási gyakoriságát figyeli, és a generált kód hossza ettől függ
  Az eljárás lényege egy optimális kódfa előállítása

## Slide 97: Huffman kódolás
Vegyünk fel minden jelet relatív gyakoriságával együtt egy gráf csúcspontjaként
Ezek lesznek a fa levelei
Vonjuk össze a két legkisebb gyakoriságú csúcspontot egy közös csúcspontba
Az új csúcs gyakorisága legyen az eredeti gyakoriságok összege
Az összevont csúcsokat hagyjuk ki a további összevonásokból
Ismételjük az összevonásokat addig amíg egyetlen egy csúcsunk marad
Ez lesz a kódfa gyökere

## Slide 98: Huffman kódolás
A tömörítendő szó : FELESLEGES
E,4
L,2
S,2
F,1
G,1
2
4
6
10

## Slide 99: Hálózati biztonság és védelem ( titkosítás )
A titkosítástan (kriptológia) alapvető szabálya az, hogy a titkosítás készítőjének feltételeznie kell, hogy a megfejtő ismeri a titkosítás általános módszerét
A titkosítási kulcs határozza meg konkrét esetben a titkosítást
Régen amikor emberek végezték a titkosítást két általános módszert használtak:
  Helyettesítéses rejtjelezés
  Felcseréléses rejtjelezés

## Slide 100: DES – adattitkosítási szabvány
A számítógépek megjelenésével felmerült az igény olyan titkosítási algoritmusok iránt, amelyek olyan komplikáltak, hogy még egy számítógép se tudja megfejteni
A DES módszer lényegében egy 64 bites nyílt szöveget 64 bites titkosított szöveggé alakít, egy 56 bites titkosítási kulcs segítségével
Bináris elemek esetén a felcserélések és helyettesítések egyszerű áramkörök segítségével valósítható meg

## Slide 101: DES – adattitkosítási szabvány
P doboz
S doboz
A felcseréléseket a P doboz, a helyettesítéseket az S doboz végzi
A titkosítás első lépésében egy kulcstól független felcserélés történik, az utolsóban, pedig ennek az inverze
A közbülső 16 fokozat ugyanúgy működik, de a kulcs más-más része határozza meg az alkalmazott P és S dobozok konkrét felépítését
Ez természetesen logikai függvényekkel is leírható
P1
S1
S2
S3
S4
P2
S5
S6
S7
S8
P3
S9
Sa
Sb
Sc
P4

## Slide 102: A kulcsok védelme
A probléma megoldása egy olyan E algoritmus, és olyan D megfejtési algoritmus használata, amelyekkel a d kikövetkeztetése gyakorlatilag akkor is lehetetlen marad, ha E teljes leírása hozzáférhető
Az alábbi követelményeket támasszuk
  D(E(P))=P - P a nyílt szöveg
  Rendkívül nehéz D-t E –ből leszármaztatni
  E-t nem lehet választott nyílt szöveggel feltörni

## Slide 103: RSA algoritmus
1.számmisztika
  Gondolj egy számot
  Adj hozzá hatot
  Szorozd meg hárommal
  Vond ki belőle a gondolt szám háromszorosát
  Az eredmény 18
2. számmisztika
  Gondolj egy számot (T)
  Most keress egy tetszőleges prímszámot (N), mely NAGYOBB, mint az előző számod
  Emeld a gondolt számot az (N-1). hatványra
  Vedd az eredmény modulusát N-nel
  A maradék: 1

## Slide 104: RSA algoritmus
3. számmisztika
  Gondolj egy számot (T)
  Most keress egy tetszőleges prímszámot (N), mely NAGYOBB, mint az előző számod
  Emeld a gondolt számot az N. hatványra
  Vedd az eredmény modulusát N-nel
  A maradék: a gondolt szám
Az előző kettő matekul kifejezve:
  T(N-1) mod N =1
  TN mod N = T

## Slide 105: RSA algoritmus
T(N)+1 mod N =T
Jó volna ha (N)+1=P*Q, akkor
T(P*Q) mod N = T
Titkosító: TP mod N = R
Megfejtő RQ mod N = T
A K* (N)+1 is jó felbontási alany
Próba:
  T=5 a titkosítandó szám
  N=6 relatív prím T hez
  (6)=1 és 5 azaz összen 2
  K* (N)+1=7*2+1=15=P*Q. P=3 és Q=5
  Publikus kulcs P és N
  Privát kulcs Q és N