## Slide 1: Hálozatok

## Slide 2
Számítógép hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük
Milyen előnyökkel jár a hálózat?
  Erőforrások megosztása
  Nagyobb megbízhatóságú működés
  Költségmegtakarítás
  Adatbázisok elérése
  Kommunikációs közeg

## Slide 3: Hálózati struktúrák
Azokat a sz.gépeket amelyeket egy számítógépes rendszerben összekötünk hostoknak (gazdagépnek) hívjuk
A hostokat kommunikációs alhálózatok kötik össze, melyek két jól szétválasztható részből állnak:
  Csatornákból ( szokták trönknek is nevezni)
  Kapcsolóelemek (IMP)
IMP -k (Interface Message Processor) vagy a host részei – például hálózati kártya és a programja – de sokszor speciális számítógépek (routerek, átjárók)

## Slide 4: Hálózati struktúrák
Az alhálózatokat két nagy csoportra oszthatjuk:
  két pont közötti
  közös csatornát használó

## Slide 5: Pont-pont összeköttetés
A két kommunikációs végpontot pl. egy kábellel kötik össze, melyen haladnak az üzenetek – más néven csomagok (packet)
Amikor egy vevő megkapja a csomagot és az nem neki szól, akkor azt tovább adja a következő összekötetésen keresztül (tárol és továbbít – store and forward)
Előnye, hogy a kommunikációs problémák könnyen lokalizálhatóak
Hátránya , hogy a pontok közti kommunikáció csak közvetlen összekötetéseken keresztül történhet.

## Slide 6: Pont-pont összeköttetés
N pontot tartalmazó hálózatban , hogy minden állomás minden állomással tudjon kommunikálni n*(n-1)/2 db pont-pont összeköttetést kell kialakítani

## Slide 7: Üzenetszórásos csatornával rendelkező alhálózatok
Itt ténylegesen egy kommunikációs csatorna van, melyen osztozik az összes hálózatba kapcsolt számítógép
A küldött csomagokat mindegyik állomás veszi (adatvédelmi probléma), és hogy a csomag kinek szól a csomagban elhelyezett egyedi címinformáció határozza meg.
Előfordul , hogy egynél több állomás akar adni a csatornán, ekkor versenyhelyzet áll elő
A versenyhelyzet feloldására közeg-hozzáférési eljárást kell alkalmazni

## Slide 8: Üzenetszórásos topológiák
A topográfia kifejezés a hálózat fizikai elhelyezkedését jelenti
A topológia pedig az összekapcsolás struktúráját

## Slide 9: Hálózati architektúrák
A mai modern számítógép hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik, azaz egyes részeit rétegekbe más néven szintekbe szervezik
Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k. rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál
Egy adott kapcsolatnál használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak nevezzük
A rétegek és rétegprotokollok halmazát nevezzük hálózati architektúrának

## Slide 10: Hálózati architektúrák
A következő elvek alapján kell tervezni az egyes rétegeket:
  Minden rétegnek rendelkeznie kell a kapcsolat fel- illetve lebontását biztosító eljárással
  Döntést kell hoz az adatátvitel szabályairól
    Szimplex
    Fél duplex
    Duplex átvitel
  Hibavédelem, hibajelzés
  Flow-control
  Üzenetek esetleges feldarabolása
  Sorrend biztosítása
  Párhuzamos párbeszédek kezelése
  Optimális útvonal kiválasztása

## Slide 11: Hálózatszabványosítás
De-jure szabványok: bizottságok deklarálták és hivatalos dokumentumokban rögzített
De-facto szabványok: egy-egy konkrét megoldás széleskörű használata
Az adatátvitel szabványosítását régebben a CCITT, ma már Az ITU nemzetközi szervezet végzi

## Slide 12: Hálózatszabványosítás
Legfontosabb szabványok:
  E sorozat: Telefon szabványok
  F sorozat: Távíró szabványok
  F sorozat: Digitális hálózatok (PCM)
  I sorozat: ISDN
  Q sorozat: Digitális elérésű jelzési rendszer
  S sorozat: Távíró terminálok
  T sorozat: Teletex, fax
  U sorozat: Távíró kapcsolás – telex
  V sorozat: Telefonvonalon történő adat kommunikáció
  X sorozat: Adatátvitel
  Y sorozat: Funkcionális specifikációs és leíró nyelv (SDL)

## Slide 13: V sorozat szabványai
Alapok, ált. előírások
  V.1 A moduláció állapotspecifikációja
  V.2 A teljesítményszintek előírásai
  V.3 A jelstruktúrák előírásai
  V.5,V.6 Szinkron vonalakon történő adatátviteli sebességek előírásai
Interfészek, modemek
  V.15 Akusztikus adatátviteli csatolók
  V.19 Párhuzamos átvitelű modemek
  V.22 1200 bps-os duplex modemek
  V.25 Automatikus hívó és válaszoló berendezések
Hibavédelem
  V.42 Hibavédelmi módszer modemekre (MNP1-4)
  V.42bis Adattömörítési eljárás (MNP5-7)

## Slide 14: X sorozat szabványai
Szolgálatok és felhasz. Kérdések
  X.1 Felhasználói osztályok definíciói a köz és ISDN alapú hálózatoknál
  X.3 Csomagok összerakása és szétbontása
Interfészek
  X.25 Felhasználói berendezések hálózati összekapcsolása dedikált vonalú csomagkapcsolt hálózaton keresztül
  X.31 X.25 terminálok bekötése ISDN hálózatokba
Vezérlő jelek
  X.50 Nemzetközi szinkron adathálózatok multiplexelési módszerei
Hálózatok
  X.121 Nemzetközi számozási előírás közhálozatokon
OSI modell
  (X.200 - X.299)
Internetworking
  (X.300 - X.330)
Üzenetkezelő rendszerek
  (x.400 – X.430)
Katalógus szolgálatok
  (X.500)

## Slide 15: OSI modell
Egyre inkább felmerült az igény, hogy a helyi hálózatokat egymással is összekapcsolják. Ma már nyugodtan állíthatjuk, hogy az egész világ egy nagy hálózat. Ahhoz, hogy ez működő képes maradhasson, bizonyos feltételeknek eleget kell, hogy tegyenek. Az egyik ilyen az ISO (International Standards Organization) OSI (Open System Interconnection) hivatkozási modell, a másik, és az elterjedtebb a TCP/IP.
Az OSI modellnek 7 rétege van:
  Alkalmazási réteg
  Megjelenítési réteg
  Együttműködési réteg
  Szállítási réteg
  Hálózati réteg
  Adatkapcsolati réteg
  Fizikai réteg

## Slide 16: ISO OSI
Fizikai réteg
Feladata, hogy továbbítsa a biteket a kommunikációs csatornán. Garantálnia kell, hogy az egyik oldalon beadott 1-es bit a másik oldalon is 0-ként érkezzen meg. Olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy mennyi ideig tart egy bit, tud-e kommunikálni egyszerre mind a két irányba, hány érintkezője van a csatlakozónak, mire lehet használni az egyes érintkezőket

## Slide 17: ISO OSI
Az adatkapcsolati réteg
Legfontosabb feladata az, hogy a fizikai szint szolgálatainak igénybevételével a hálózati réteg számára hibamentes átvitelt biztosítson. Ez a réteg már nem értelmezi a kereteket, és hibaszűrést is végez.

## Slide 18: ISO OSI
Hálózati réteg
A legfontosabb kérdés, amire a hálózati réteg választ ad, hogy az egyes csomagok milyen útvonalon jussanak el a forrásállomástól a célállomásig. Szintén feladata, hogy a csomagok elkerüljék a torlódást, minél előbb a célállomásra érjenek.

## Slide 19: ISO OSI
Szállítási réteg
Feladata, hogy adatokat fogadjon a viszony rétegtől, csomagokat alakítson ki, és hibamentesen továbbítsa a fizikai réteg felé

## Slide 20: ISO OSI
Viszony réteg
A felhasználók között viszony létesítését teszi lehetővé. A viszony révén a felhasználó beléphet egy távoli, időosztásos rendszerbe, file-okat mozgathat különböző gépek között.

## Slide 21: ISO OSI
Megjelenítési réteg
A továbbított információ szintaktikájával, és szemantikájával foglalkozik. Az adatok szabványos kódolása, dekódolása.

## Slide 22: ISO OSI
Alkalmazási réteg
Olyan protokollokat tartalmaz, amelyet széles körben használnak. Másik fontos feladata, a file átvitel a különböző file rendszerek között is. Ide tartozik továbbá az elektronikus levelezés, távoli gépekre történő bejelentkezés, tallózás a könyvtárakban.

## Slide 24: Szolgálatok a rétegek között
Minden rétegben vannak aktív elemek ún. funkcionális elemek (más néven entitások) , amelyek a rétegtől vár funkciókat megvalósítják
Ez lehet program vagy egy hardver elem
A rétegek közötti kommunikáció szolgálatok segítségével valósul meg
ADÓ ADAT alk
Alkalmazói
Megjelenítési
Együttműködési
Szállítási
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
VEVŐ ADAT alk
Alkalmazói
Megjelenítési
Együttműködési
Szállítási
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai
IBM-SNA DECnet
NFS
TCP/IP
Ethernet, Token Ring, FDDI

## Slide 25: Szolgálatok a rétegek között
A szolgálatok a rétegek ki és bemeneti pontján ún. SAP –ján (service acces point) keresztül érhetők el
Az n+1 rétegbeli entitás kapcsolati adatelemet (IDU) küld a SAP-on keresztül az n rétegben lévő entitásnak
Az IDU két részből áll a vezérlőinformációból (ICI) és az adatelemből (SDU) mely a tényleges infót hordozza
A szállítási, viszony és alkalmazási protokoll adategységekre (PDU) rendre TPDU, SPDU és APDU néven hivatkoznak
A kommunikációt biztosító szolgálatoknak alapvetően két típusa lehetséges:
  Összeköttetés alapú
  Összeköttetés menetes

## Slide 26: Szolgálatok a rétegek között
rétegszolgálatok
Összeköttetés alapú
Összeköttetés mentes
Megbízható
Megbízható
Nem megbízható
Üzenetsorozat
Kérdés-felelet
Nem megbízható
Bájtfolyam

## Slide 27: Fizikai átviteli jellemzők
Adatátviteli modell
Forrás
Zaj
Adó
Csatorna
Vevő
Cél

## Slide 28: Vezetékes átviteli közegek
A vezetékes rendszerek lehallgatás ellen védettebbek, kisebb távolságokon olcsóbbak lehetnek a telepítési költségek, de nehezen helyezhetők át
Csavart érpár (UTP,STP)
  Két szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték, ha ezt egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük akkor árnyékolt sodort érpárról beszélünk
  Szabványos osztályozásuk:
Típus | Használati hely
1. kategória | Hangminőség (telefon)
2. kategória | 4 Mbit/s adatvonal (Local talk)
3. kategória | 10 Mbit/s adatvonal (Ethernet)
4. kategória | 20 Mbit/s adatvonal(16 Mbit/s Token Ring)
5. kategória | 100 Mbit/s adatvonal (Fast Ethernet)
6. kategória | 1000 Mbit/s adatvonal

## Slide 29: Vezetékes átviteli közegek
Koaxiális kábelek
  Alapsávú – digitális jelátvitelre alkalmazzák
  Szélessávú – analóg átvitelre használják
3 lényeges jellemzője van:
  Hullámellenállása
  Késleltetési ideje
  Csillapítása
Üvegszálas kábel
  Jelenlegi legkorszerűbb vezetékes adatátviteli módszer